## Slide 1: 交通寧靜區之交通工程方法應用
一、 緒論
二、 交通寧靜區相關文獻回顧
三、 交通寧靜區設置方法與效果分析
四、 國內推動交通寧靜區發展課題
五、 結論與建議

## Slide 2: 一、 緒論
1.1 研究緣起
  ITE(1997)定義交通寧靜方法為：「降低機動車輛使用的負效果，改變駕駛人行為與改善街道上非機動車輛使用者環境的重要實體設施組合。」
  私人運具過度使用與道路高度建設後之反思過程
  國內未來將面臨之重要課題

## Slide 3: 一、 緒論
1.2 研究目的
  廣泛蒐集國外交通寧靜方法相關文獻，作為國內研究此課題之參考
  分析國外交通寧靜方法之類型、功能及設置條件，作為國內未來推動研訂設置準則參考
  推廣交通寧靜區概念，使國內交通環境能朝向重視安全與人本交通的理念發展

## Slide 4: 一、 緒論
1.3 研究方法與內容
  蒐集國外交通寧靜區發展歷史、採用設置方法、適用範圍、民眾參與機制、設置條件等文獻
  分析國外交通寧靜區所採用之主要交通工程方法的佈設方式與設計原則，以及設置設施之相關效果
  探討國內需要推動交通寧靜方法之基本邏輯，以及推動相關概念可能面臨的主要問題與限制
  研議國內交通環境中推動交通寧靜方法之基本發展課題建議

## Slide 5: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.1 交通寧靜區設置目標
交通寧靜區之目標
交通寧靜區之標的
1.促進生活的品質。
2.融入居民對道路空間利用之偏好與需求。
3.創造安全與富吸引力的街道。
4.協助降低機動車輛使用對環境所造成的負面影響。
5.鼓勵步行、腳踏車與大眾運輸工具的使用。
1.降低機動車輛使用速率。
2.減少住宅區穿越性交通量。
3.減少交通事故頻次與嚴重性。
4.增加街道上非機動車輛使用者的安全與安全感。
5.減少警方執法的需要。
6.提昇街道環境的美觀。
7.增加排水系統的通暢性。
8.促進所有交通運具的可及性。

## Slide 6: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.2 交通寧靜區發展歷程與設置規範
  歐洲交通管理邏輯
  荷蘭
  英國
  澳洲
  美國
  加拿大

## Slide 7: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.3 交通寧靜區之規劃程序
  澳洲LATM規劃程序
  日本社區區劃計畫規劃程序

## Slide 8: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.4 公眾參與之重要性
  公眾參與的優點及可能產生的問題
  公眾參與技巧之應用效果
社區居民參與
之應用技巧
資訊宣導
問題確認
觀念計畫
的發展
細部設計
使用的時間/資源
時事簡訊
高
低
低
低
低
問卷
中
高
低/中
低
中/高
公開展示
中
中
中
中/低
中/高
公眾會議
中
中
中/低
低
中
利益團體會議
中
中/高
中
中
中
議員-民眾會議
高
高
高
高
中/高
報紙
中/低
低
低
低
低
書面計畫書
低
中/高
中
低
低/中
局民工作團體
高
中
高
高
中

## Slide 9: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.5 交通寧靜區主要交通工程方法
  流量管制方法
  速率管制方法
    垂直式
    水平式
    路寬縮減式

## Slide 10: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.6 交通寧靜區設置條件分析
  Sarasota市之一般性設置授權條件
設置條件授權
主要集合道路
次要集合道路
地方住宅街道
1.最低交通量
2.預期穿越性交通
3.第85百分位速度
4.行人穿越流量
5.每年事故次數
>8000車流量/天或
>800車流量/小時
50﹪
10英哩/小時>速限值
>100人次/小時
6次
>4000車流量/天或
>400車流量/小時
40﹪
10英哩/小時>速限值
>50人次/小時
6次
>1000車流量/天或
>100車流量/小時
25﹪
10英哩/小時>速限值
>25人次/小時
3次

## Slide 11: 二、交通寧靜區相關文獻回顧
2.7 其他重要相關課題
美國測試交通寧靜方法對緊急救援車輛所造成之延滯效果研究
社區地點
交通寧靜方法
減速點之延滯時間（秒）
Austin市
12英呎減速丘
2.8（消防車）
3.0（雲梯車）
2.3（無病人之救護車）
9.7（有病人之救護車）
Berkeley市
12英呎減速丘
10.7（消防車）
9.2（雲梯車）
22英呎減速台
3.0（消防車）
13.5（雲梯車）
Boulder市
8英呎減速丘
12英呎減速丘
37英呎減速台（6英吋高）
40英呎減速台（6英吋高）
25英呎直徑圓環
4.7（消防車）
2.8（消防車）
3.8（消防車）
3.8（消防車）
7.5（消防車）
Momtgomery郡
12英呎減速丘
2.8（雲梯車）
3.8（救護車）
4.2（消防車）
7.3（大型消防車）
18英呎直徑圓環
5.4（雲梯車）
3.2（救護車）
5.0（消防車）
7.0（大型消防車）

## Slide 12: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.1流量管制方法
街道全封閉設施 街道半封閉設施

## Slide 13: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.1流量管制方法
  路口轉向半封閉設施 路口對角線封閉設施

## Slide 14: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.1流量管制方法
  中央分隔阻斷路口設施 強迫轉向槽化島

## Slide 15: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-垂直式
減速丘(12英呎)側面圖

## Slide 16: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-垂直式
減速台(22英呎)側面圖

## Slide 17: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-垂直式
墊高的行人穿越設施 墊高的交岔路口 紋理化舖面設施

## Slide 18: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-水平式
  住宅區圓環 圓環

## Slide 19: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-水平式
  波紋路型設施 交岔路口線形修正設計

## Slide 20: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.2速率管制方法-路寬縮減式
路面寬度縮減
路口寬度縮減設施 之中央分隔島設施 路段寬度縮減設施

## Slide 21: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.3交通寧靜方法之選擇 – 優點
  降低車速方面: 水平式設施之效果最好，其次為垂直式設施，障礙式設施及標誌幾無效果
  減少流量之效果方面: 障礙式設施最佳，其次為標誌，水平式與垂直式設施效果相對較差
  減少車流衝突方面: 以障礙式設施效果最好，水平式設施及標誌之效果相對較差
  而對環境影響方面: 障礙式設施因阻絕效果好，及水平式設施景觀效果佳，對於噪音、空氣污染防治，乃至街道景觀均能產生較好的效果

## Slide 22: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.3交通寧靜方法之選擇 – 缺點
  對於地區之可及性: 障礙式設施影響最大
  對緊急車輛救援時間之影響: 亦以障礙式設施影響最大，主要因部份通路受阻絕所產生之影響
  對非機動車輛運具之影響: 垂直式、水平式及障礙式設施多會產生中等程度的負面效果
  對駕駛行為改變之強制效果: 除標誌的效果較差外，垂直式、水平式及障礙式設施因具實體性，多能強制駕駛人某種程度改變其駕駛速度及行為
  在維護強度方面: 垂直式、水平式及障礙式設施均面臨特定的維修問題，其中尤以減速標線較需經常維護
  設置及維護成本方面: 障礙式設施之成本多為中到高以上，垂直式及水平式設施成本多為低到中，標誌成本則相對最低

## Slide 23: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.4交通寧靜方法之設置效果
國家
主要採用之
工程設置方法
設置效果
文獻來源
英國
減速標線
平均速度減少40﹪
Zidel et al.（1986）
德國
減速台
路寬縮減設施
波紋路型設施
入口設施
事故率不變
受傷人數減少50﹪
Bowers（1986）
澳洲
各項方法
事故數減少50﹪
穿越性交通減少35﹪
車輛速度減少25﹪
Chua and Fisher（1991）
紐西蘭
各項方法
車輛速度每小時減少10公里
Herrstedt（1992）
荷蘭
法國
多項方法
事故數減少30﹪-60﹪
Kjemtrop and Herrstedt（1992）
丹麥
多項方法
速度每小時減少11公里
寧靜區內受傷率減少72﹪
周邊鄰近街道受傷率增加96﹪
Engel and Thomsen
（1992）

## Slide 24: 三、交通寧靜區設置方法與效果分析
3.5交通寧靜方法之發展趨勢
  流量管制轉變為速度管制
  從路寬縮減轉變為強制改變駕駛行為之設施
  從簡單的方法發展至多元化組合設計
  從隨機性設施演變至可預測性設施
  從點的應用擴及至區域的應用

## Slide 25: 四、國內推動交通寧靜區發展課題
4.1 國內發展交通寧靜區之需要性
  人本交通觀念漸受重視
  交通安全改善標的之移轉
  傳統交通工程方法之改善極限

## Slide 26: 四、國內推動交通寧靜區發展課題
4.2國內發展交通寧靜區所面臨問題
  缺乏明確道路等級分類
  特有的交通課題必須加以特別考量
  缺乏相關設置規範
  推動計畫之定位與經費來源問題
  民眾對便利與安全之取捨問題

## Slide 27: 四、國內推動交通寧靜區發展課題
4.3國內推動交通寧靜區發展課題建議
  建立明確道路等級分類
  建立本土性之研究課題
  考量設置準則定位
  由點、線、面逐步擴大實施規模
  建立設置交通寧靜區之民眾參與機制
  加強交通寧靜方法觀念宣導
  列入常態性改善計畫推動

## Slide 28: 五、結論與建議
5.1 結論
  ITE於1997年對交通寧靜區之定義
  先進國家交通寧靜方法具地區性整體規劃之規模、立法及規範的支持，亦強調與上位計畫之結合
  推動交通寧靜方法特別重視社區居民參與
  採用的交通工程方法，分為流量管制與速率管制(垂直式、水平式與路寬縮減式)兩種
  緊急救援車輛、大眾運具、機車之特殊需求設計
  交通寧靜方法之發展趨勢

## Slide 29: 五、結論與建議
5.1 建議
  國內值得重視交通寧靜方法的發展與應用之基本邏輯
  國內未來推動交通寧靜方法可能面臨五項主要問題必須加以重視
  國內未來推動交通寧靜方法的七項建議