## Slide 1: 車用導航系統之初探
王穆衡 何毓芬
運輸資訊組
民國九十年七月

## Slide 2: 簡報內容
前言
車用導航系統架構
國外發展現況
國內發展現況
重要發展課題
結論與建議

## Slide 3: 研究背景與範圍
小汽車迅速成長而產生的交通壅塞、事故增加、以及污染問題，已成為全世界各大都市所共同面臨的主要問題，車用導航系統的廣泛使用可間接改善這些問題。
全球衛星定位系統技術的方便使用，再結合詳細精確的數值地圖以及完整豐富的地理資訊系統，國內外皆已發展出具有商機的車用導航系統產品。

## Slide 4: 研究背景與範圍
導航系統泛指一般可作為導引航行方向進而指示航行路線之工具，從早期的羅盤、指南針，乃至後來所製作之紙圖，以及近期所發展之掌上型GPS地圖導航、車用導航系統（主要可分為攜帶式及嵌入式兩類）、PDA和Palm結合導航系統等應用，本計畫之研究範圍僅針對可作為個人於車上使用之車用導航系統為研究對象。

## Slide 5: 研究內容
蒐集相關文獻，瞭解車用導航系統所需具備的車輛定位技術及電子地圖之演進、現況及應用。
蒐集國外相關文獻，瞭解分析目前系統發展較完全且市場已趨成熟之歐美與日本的發展經驗。
就我國國內相關技術或關聯領域進行研究，瞭解國內數值地圖以及車用導航系統市場之發展現況。
彙整國內外之發展經驗，提出我國發展本土車用導航系統之重要關鍵課題，包括系統未來發展之重要趨勢、系統發展可能會帶來行車安全影響之探討。

## Slide 6: 研究目的
提出車用導航系統之需求要件，作為系統研製之參考。
瞭解歐美國家及日本之車用導航系統發展經驗，以供我國發展參考。
提出我國發展本土車用導航系統之重要關鍵課題，有利於國內車用導航系統市場發展，促進產業經濟，並有助於國內發展智慧型運輸系統之政策落實。

## Slide 7: 車用導航系統架構
關鍵影響因素：車輛定位技術以及電子地圖的完整
系統架構圖
空 中 衛 星
LCD螢幕
電子地圖儲存裝置
車用電腦
航向感測元件
距離感測元件
GPS天線
GPS衛星 接收引擎

## Slide 8: 車輛定位技術
航位推估法(Dead-Reckoning Method；DR)
  利用車輛所裝設的距離感測元件及方向感測元件來推算出車輛行進的距離與方向的改變。
  示意圖如右
  優點：不易被偵測 及干擾； 缺點：誤差會因距 離與時間的 累積而增加。

## Slide 9
全球定位系統(Global Positioning System；GPS)
  利用衛星基本三角定位原理，結合衛星及通訊發展的技術，以GPS接收儀接收GPS衛星所發出的電波訊號，可於地球表面上任何時間、任何地點，精確地計算出欲測點的時間、位置及其運動的速度。
  優點：全球性、精度高（SA管制解除）、 即時定位速度快、可同時供多者使用 且免費。
  缺點：在部份地區（如大樓後面或隧道）因 受到遮蔽而無法接收訊號，導航訊號 因此中斷，必須重新定位。

## Slide 10
差分衛星定位系統(Diffrential GPS)
  藉由一已知點座標之GPS測量點作為參考點（Reference Station）並得到一個修正值，將此修正值傳送至接受器進行修正，以提高測量點的精度。
  假設：參考點與測量點之觀測誤差異是相同 的。

## Slide 11: 地圖比對法 (Map Matching；MM)
是將定位技術落實到汽車導航的重要步驟，利用GPS 或 DR定位技術可獲得一連串的向量組，代表車子所行駛的路線 ，以電腦進行路線比對，即可找出當前車輛所在位置及行駛方向，並將車輛目前所在位置顯示於車內電子地圖上。

## Slide 12: 電子地圖（或稱數值地圖）
利用電腦科技，使地圖的記錄方式從傳統的類比式資料變成數值化（Digital）資料，將地圖數位化（Digitize）後以電腦來記錄圖形的資料。如將地圖的製作移植到GIS的軟體，建置電子地圖GIS資料庫；藉由GIS能將圖形和屬性資料相連結之特性，可作更廣泛的應用。

## Slide 13: 車用導航系統之需求要件
定位的精度
  結合不同導航技術，以提高定位精確度。
完整正確的地理資訊系統
  即時更新數值地圖路網資料及持續增加道路屬性和其他相關資訊。
友善的使用者介面
簡易的操作功能
  發展語音辨識功能，提供語音導引服務。
價格之考量

## Slide 14: 國外發展現況
美國
  在1993年之前並沒有具體的產品可結合定位、導航、路線導引等功能，多屬測試階段，且數值地圖在當時也僅完成了美國的部份地區。
  至1995-1996年間，已有數種車用導航系統在市場上販售，產品流通管道多是經由汽車音響業者、郵購、或是向租車業者租用該設備，多屬汽車配件市場，且價格偏高（1000至3000美元不等），直至1997年以後才逐漸擴充市場。

## Slide 15
美國產品介紹
  TravRoute的CoPilot系統
    產品特性：
    1.完整的全美道路地圖資料；2.動態語音導航及路線指引；3.使用者介面專針對駕駛者設計；4.目的地輸入容易。
    系統畫面
下一個轉向箭頭以及詳細文字指引
下一個 轉向距離
建議路線
功能鍵
距目的地距離
GPS訊號強度
GPS軌跡

## Slide 16
  Visteon的NavMate®系統
    產品特性：
    1.提供語音提示功能；2.提供優先道路選擇(如高速公路)；3.定位誤差約10公尺；4.全美國地圖僅用3片CD
    系統畫面
內嵌式
可攜式

## Slide 17: 國外發展現況(續)
歐洲
  系統發展過程與美國息息相關，許多美國的車用導航系統製造業者都慢慢將市場擴展至歐洲大陸。
歐洲產品介紹
  德國Blaupunkt的TravelPilot系列產品
    產品特性
    1.產品內建GPS；2.可接收交通資訊頻道(TMC) 之即時資訊，利用數位音訊廣播(DAB) 技術傳輸交通壅塞資料、氣候及其他資料；3.容易存取地圖CD-ROM和音響CD。

## Slide 18
    系統畫面
    上圖係裝於中控台前方；
    下圖係與汽車音響結合共用

## Slide 19: 國外發展現況(續)
日本
  車用導航系統在日本的商業化已經領先歐洲，且其發展甚至領先其他ITS系統單元。
  1980年代的第一代系統僅使用概略的紙圖以及人工的路線記錄，到1996年（第三代）系統已經使用電子地圖及衛星定位系統技術。
  於1996年4月所提出的交通資訊與通訊系統(VICS)服務，逐漸為車用導航市場帶來明顯的商機。
  自1992年至2000年9月，日本的車用導航單元銷售已達6百20萬台。

## Slide 20
日本產品介紹
  Denso的車用導航系統
    產品特性
    1.提供3D的地圖顯示； 2.語音辨識功能可接受18萬個命令； 3.可接收MONET (MObile NETwork)系統所提供 之即時資訊服務(僅限於Toyota汽車)。 4.未來將結合車用導航系統與地區性網路（Local Area Networks；LANs）。

## Slide 21
  Clarion的車用導航系統
    早期是以製造及銷售家用電池收音機起家，為日本第一家汽車音響製造商。
    1992年1月開始販售日本第一套以語音引導的車用導航產品，至1999年6月開始販售DVD車用導航產品。
    產品特性
      1.具有音聲辨識能力：任何功能鍵之操作，皆可以語音指令來代替。
      2.將文字訊息轉換成語音輸出：利用語音合成技術，將收到的E-mail訊息或加值網路服務提供的路況轉換成語音提醒。
      3.無線加值網路服務提供
      4.緊急求救協助功能

## Slide 22: 國內發展現況
電子地圖
  國內電子地圖產品依原始資料來源可分為：
    以內政部公佈之版本為主，加值增建完成之電子地圖。
    因都市規劃需要建製完成之電子地圖。
    利用衛星影像建製完成之影像版電子地圖。
    以衛星影像及航照圖數化而成之電子地圖。
    以全球衛星定位系統進行實地路測建製而成之電子地圖。

## Slide 23
  民間業者所產製之電子地圖一覽表

## Slide 24: 交通部運輸研究所建置之交通路網數值地圖
  台灣本島1/25000交通路網數值地圖
    交通部鑑於國內缺乏一套由政府流通供應的交通路網數值地圖，於民國87年10月完成「台灣本島1/25000交通路網數值地圖」1.0版，並且公開對外發行。
    第一版之數值地圖於公開對外發行至今，已有百餘個單位申請使用，其加值應用範圍廣泛。
    為使數值地圖資料更為接近道路現況以供產官學界更靈活運用，交通部運輸研究所已著手進行製作「台灣地區2000年版交通路網數值地圖」。

## Slide 25
  台灣地區2000年版交通路網數值地圖
    資料範圍：涵蓋全台灣地區(包括台灣本島及澎湖)
    資料時間：涵蓋民國八十九年五月三十一日止所有通車路段，另針對國、省、高快速道路則納入九十年二月二十八日前之所有通車及已定線之規劃路段。
    資料內容：
      除縣轄市以外地區納入1/25000地形圖上所有道路資料；另針對縣轄市以上都市地區納入所有８米以上道路資料。
      新增已定線之規劃國道(含所屬道路)、省道、高快速道路。
      新增行政區、河流湖泊之圖層資料，以及一般鐵路與都市捷運之圖層資料。

## Slide 26
    資料內容：
      新增政府機關、文教機構、運輸場站及其他公共設施之地標地物圖層資料。
      新增國道、省道、高快速道路路段起迄里程之屬性資料。
    座標系統：包含TWD97基準之TM二度分帶座標 及經緯度座標、TWD67基準之TM二 度分帶座標系統之資料成果。
    資料提供：
      本所已於90年4月免費提供此版數值地圖之期中成果試用版，予已購買「台灣本島1/25000交通路網數值地圖1.0版」之使用者。
      依據執行進度，全案將於90年6月完成並公開對外發行。

## Slide 27
數值地圖之後續更新與維護
  參考美國製圖公司的作法：
    TravRoute公司除透過各方公共的或私人的資料來源，持續更新地圖資料內容外，並且利用公司本身所擁有超過400,000的顧客群，經由導航系統進行路網測試，由顧客提供正確的道路變化圖形或是E-mail GPS行車軌跡給TravRoute的顧客服務小組。
    NAVTECH公司則於網站上提供道路資料回饋的表格，大眾於表格中提供有誤路段之起迄城市、起迄點位置等資訊，並描述錯誤部分之內容，該公司之製圖小組將立刻確認此項訊息並更正路網資料。

## Slide 28
  運輸研究所亦將建立路網資訊更新維護機制，期能隨時掌握已定線或已通車之最新路段以及道路變更等資訊，其更新維護辦法初擬如下：
    由交通部建立制度，請國工局、高公局、公路局及其他公路監理或養護單位於道路規劃定線及完工通車時，主動將該道路之圖形及屬性資料同時提供予運研所。
    配合內政部分年分期完成之基本圖修測成果、農航所之台灣地區像片基本圖、航空照片，並另行購買衛星影像圖，以進行數值地圖之定期編修工作。
    除路網空間資料的維護更新外，亦可持續藉由各項調查增加資料庫的路網屬性內容。

## Slide 29
車用導航系統之發展
  依裝置方式分：
    攜帶型
      以GPS衛星接收器、電子地圖軟體搭配筆記型電腦使用，目前台灣多數業者開發完成的即是此類產品。
      優點：電子地圖安裝在筆記型電腦中，不限 在車上使用、攜帶方便、軟硬體功能 可不斷提昇，且價格較低廉；
      缺點：車子震動時容易損壞設備、筆記型電 腦較不適宜長時間曝曬，另外開車族 若要一邊開車、一邊看筆記型電腦螢 幕上的地圖，不僅麻煩、也增加開車 的危險。

## Slide 30
攜帶型車用導航系統示意圖

## Slide 31
  依裝置方式分(續)：
    車載型
      包括車用電視螢幕、主機及GPS衛星接收器等，其電子地圖軟體為內嵌在主機中，國內發展之初多是由音響產品業者加裝於車上，且價格昂貴。
      由於市場慢慢成熟、民眾接受度越來越高，在產品競爭的情況下已能壓低價格，並進一步和汽車廠商合作，目前已漸漸成為部份車種的標準選用配備之一。

## Slide 32
  資訊顯示方式：
    詳細地圖顯示
      以適切之比例圖示，顯示出車輛目前位置與周遭路網，另具有平面/3D Birdview鳥瞰地圖切換功能。

## Slide 33
    簡易地圖顯示
      主要適用於高速公路行駛時，自動顯示鄰近交流道、收費站或服務區之距離示意圖畫面，以避免駕駛人誤下交流道，如下圖。

## Slide 34
    純文字顯示
      僅以文字或箭頭顯示下一路口之距離以及是否轉向之引導，簡化路網、一目了然，如德國的Becker導航系統，則以文字或簡易圖形顯示，如下圖。
    智慧語音資訊提供
      於駕駛人規劃行程中提醒正確行進路線及主要交叉路口提前發出轉彎訊息，降低駕駛人將視線移轉至系統螢幕上之行車危險。

## Slide 35
  資訊顯示內容：
    行車地理資訊
      提供使用者豐富的行車資訊，如加油站、停車場、餐廳、遊樂區、金融機構…等設施，所有設施分類巨細靡遺，目前大部份系統建置頗為完善，且資料庫內容仍持續增加中，另外部份系統也提供使用者自定地標地物的功能。
    行車導引資訊
      透過通訊科技取得即時路況資訊（如交通擁擠狀況、交通事故、交通施工或臨時管制措施…等），使用者可適時避開道路壅塞或事故地點，選擇一替代道路另行規劃行車路線。

## Slide 36
國內產品介紹
  台灣松下的車用導航系統
    已配置於福特Tierra汽車上(e-map座艙領航系統)
    系統畫面

## Slide 37
  Navi智慧衛星導航系統
    結合日本Xanavi科技以及國內「行遍天下」資料庫，已配置於裕隆汽車上。
    系統畫面

## Slide 38
  國內產品特性彙整：
    語音導引服務：以語音提示路口轉彎、上下高速公路等各種資訊。
    地圖自動切換模式：平面/3D Birdview鳥瞰地圖切換、不同比例尺地圖切換、高速公路示意圖切換…等。
    最佳路線分析(可設定高速公路優先、快速道路優先、距離優先)，如偏離最佳路徑時，系統能夠自動重新計算最佳路徑。
    日／夜間顯示模式：夜間行駛時，不會因為刺眼的螢幕，而影響到開車的安全性。

## Slide 39
車用導航系統發展之重要課題
  系統未來發展
    數值地圖資料庫的持續擴充及即時存取
    交通路況即時資訊的提供與擴充
    結合更多其他多媒體系統(包括視聽設備和通訊設備)
    系統穩定度提高(如顯示螢幕須耐高溫、主機應避免受震動而毀損)
    結合其他GPS應用技術(如車隊監控派遣系統、車輛安全防護系統、車輛緊急救援系統)

## Slide 40
  系統未來發展(續)
    雙向語音聲控功能或快速鍵功能選擇(目前美國的Odyssey導航軟體即已具備此項功能，如下圖）

## Slide 41
  系統未來發展(續)
    在未來概念車中（如德國福斯汽車），將導航顯示螢幕置於儀表板中央，如下圖。
    未來市場應朝向軟硬體分別發展（如圖資製作、導航軟體、PC硬體、導航硬體），達到相同領域互相競爭、不同領域應可相容。

## Slide 42
  行車安全影響
    駕駛者的反應操縱了車輛的安全性，而注意力分散降低了駕駛者的反應動作。
    使駕駛員分散注意力的東西包括有收音機、速食餐、使用行動電話和車上導航系統…等。
    科技的進步，使得汽車上的視覺顯示結合了更複雜的資訊顯示及控制系統，在這些車上裝置能提供汽車使用者安全的駕車環境前，理應針對安全性和人為因素（Human Factors）上的考量進行詳細的調查，並在資訊顯示、控制指令與安全性之間做權衡取捨的考量。
    以下分別針對人為處理能力和駕駛能力以及人機介面的考量進行瞭解。

## Slide 43
  行車安全影響(續)
    人為處理能力
      包括知覺(perceptual)的處理、行動(motor)的處理、認識(cognitive)的處理。
      國外研究顯示，當駕駛者接受資訊呈現的數量達到某個”極值”時，資訊處理的時間就會迅速衰退，且錯誤和疏忽就會發生了，因此如能找出這個”極值”，可有助於對行車安全影響的研究。
      年齡(老化所引起的緩慢行為)、酒精和毒品對人類的處理能力亦具有不利的影響，應一併考量。
    駕駛能力
      人類的駕駛能力受限於視覺資訊的影響(包括汽車內外所產生的視覺資訊)，如果視覺資訊中有大量的不確定性存在，則會產生很大的錯誤影響。

## Slide 44
  行車安全影響(續)
    人機介面
      人機之間的交互作用是車內裝置設計時重要的考量因素之一，主要可分類成兩個子系統：輸出介面與輸入介面。
      輸出介面： 包括視覺呈現方式以及聽覺呈現方式。設計上應根據不同特性之資訊決定不同呈現方式(如訊息長短、複雜度、是否具即時性…等)
      輸入介面： 即為車內操控裝置。太過繁雜的操作對行車造成相對的危險，因此後續的車內裝置發展中，多以單鍵或觸控面板來執行系統功能選擇，以簡化操控時所需花費的時間及注意力，甚而陸續研究雙向語音導引控制功能，以提高行車上的安全。

## Slide 45: 結論與建議
結論
  全球衛星定位系統技術的方便使用，結合詳細精確的數值地圖以及完整豐富的地理資訊系統，再加上近年來個人電腦與半導體等各項技術迅速進步，使得成本大幅下降，車用導航系統的普及率也隨之快速提高。
  成功的車用導航系統其競爭要件應包括有：定位的精確度、完整正確的地理資訊系統、友善的使用者介面、簡易的操作功能以及價格的考量。

## Slide 46
結論(續)
  數值地圖是智慧型運輸系統基礎建設中之一環，然其建置所費資源極為龐大，應先建立一套基礎圖，爾後藉由地圖資料的新增、更新與維護等制度之建立，與相關屬性資料之增補等工作，以強大數值地圖的功用。
  在數值地圖的多項應用項目中，車輛導航系統仍屬先驅，國內之車用導航系統已從「攜帶型」慢慢發展出「車載型」，並且已可即時路況資訊結合，使得使用者更能感受行的便利。

## Slide 47
結論(續)
  未來車用導航系統之發展，應利用逐步擴充的即時路況資訊並結合通訊科技技術，期能朝向動態路線導引系統（Dynamic Route Guidance System；DRGS）的目標前進。
  在車輛導航系統功能與適用性日益增強的同時，其對駕駛可能帶來的負面影響亦日益受到重視，而行車安全將可能是決定該系統能否擴大發展之關鍵因素之一。

## Slide 48
建議
  交通路網數值地圖之更新與維護應有計畫持續進行，其方式建議可參考美國TravRoute公司的作法，由車用導航系統使用者隨時皆可進行路網測試，並可提供正確的道路變化圖形或是E-mail GPS行車軌跡回饋於製圖單位。
  國內車用導航系統目前已有語音導引系統，後續或可加強語音控制系統的發展上，以達成駕駛人與系統間的語音雙向功能。

## Slide 49
建議(續)
  建議後續研究可針對車用導航系統對於運輸安全影響之課題，探討駕駛人於使用車用導航系統時，其資訊輸出介面、資訊輸入介面、以及駕駛人移動注視…等情形對行車安全所造成之影響，以利未來產品設計更符合安全的要求。
  車輛導航系統之發展受限於車輛內部有限之空間及視覺美觀要求，因此除上述人機介面必須重視外，對於多功系統之輸出介面於車內之擺放空間亦應不容輕忽。
  國內相關產業在發展技術的同時，亦應積極進行市場偏好研究，以擴大產品之商品化效果，加速此一技術進入人們之生活，由科技產品轉換為生活必需品。

## Slide 50
建議(續)
  未來系統如要朝向真正互動式功能發展，即時路況資訊之提供應為必然的趨勢，並可預期將為市場帶來明顯的商機，如何建置一可行即時資訊提供系統與現有系統結合，應為未來亟待努力之方向。
  自交通部運輸研究所發行第一版交通路網數值地圖後，有助國內相關產業將研究資源轉移以從事更高階技術產品之開發，因此爾後穩定持續之數值地圖更新機制應儘速建立。

## Slide 51
簡 報 結 束
敬 請 指 教