## Slide 1
大台中地區交通路網整體規劃
中華民國八十八年六月二十九日
說明資料
交通部運輸研究所
- 1 -

## Slide 2
壹、計畫背景
貳、辦理經過
參、研究範圍暨各年期路網
肆、綜合評估
伍、建議事項
簡報大綱
- 2 -

## Slide 3
壹、計畫背景
- 3 -
1.行政院 蕭院長八十七年六月中巡訪大台中地區時，
體認大台中地區交通問題嚴重，指示必須整體考量。
行政院張秘書長乃於87.7.15 日以台八十七秘35556號函，
略以「大台中地區交通路網，請本院經建會及交通部作
整體規劃」。（附件一）
2.交通部於 87.7.22日以交路八十七第035598號函本所，
略以「院長八十七年六月三十日巡訪台中地區提示事項
分辦…其中大台中地區交通路網整體規劃乙項請代辦
部稿洽經建會及相關單位意見後彙整報部憑辦」。

## Slide 4
- 4 -
一、本所乃於研擬完成「大台中地區交通路網整體 規劃」初稿後，於 87.8.12日函請高公局、國工局、省公路局、省住都處、台中縣政府、台中市政府等機關針對其主管部分進行意見交換。
二、隨於87.10.14日由本所召開研商會議，嗣經本所參考會議結論再加綜合分析，獲致初步研究成果。研究報告書並以於 87.11.25函報鑑核。
貳、辦理經過

## Slide 5
三、本所於 88.4.23日向林部長進行簡報。
四、交通部於 88.5.11日以交路八十八字第八八OO三八四號函陳行政院鑑核。（附件二）
五、本所另於 88.6.3日召開「台中生活圈三號線工程會」研商會議，嗣將會議結論 88.6.15函報大部。（附件三）
貳、辦理經過
- 5 -

## Slide 6
- 6 -
參、研究範圍暨各年期路網

## Slide 7
- 7 -
重大交通建設 完工年期 預算(億) 主辦單位 備註
1.中山高新竹員林拓寬工程 88 -- 高公局 已核定
2.西濱快速公路 89 -- 公路局 已核定
3.二高中部主線與台中環線 90 -- 國工局 已核定
4.東西快速公路彰濱台中線 90 380 住都處、國工局 已核定
5.彰化東側外環道 90 57 彰化縣政府 已核定
6.東西快速公路漢寶草屯線 91 280 公路局 已核定
7.高速鐵路車站聯外道路 92 85 高鐵局、住都處 已核定
8.台中生活圈二號線 （94） 159 住都處 歸內政部(核)
9.台中生活圈三號線 90 20.3 住都處 擴大內需(核)
10.台中生活圈四號線 （94） 145 住都處 歸內政部(核)
11.二高台中環線豐原霧峰段 94 -- 國工局 BOT
12.中橫快速公路霧峰埔里段 96 -- 國工局 BOT
13.中山高豐原 IC-彰濱台中線 高公局 待裁(國道基金)
參、研究範圍暨各年期路網

## Slide 8
路段區間 容量 流量 V/C LOS 備註
現況台中至王田交流道 31,600 33,686 1.07 F （台1 , 17 , 3 , 國1）
服務至民國104年
1. 大雅IC生活圈2號以北 72,000 57,266 0.80 D
（增建匝道接彰濱台中線） 81,600 57,266 0.70 C 加上建議方案
2. 大雅至台中IC間 111,200 63,667 0.57 C
3. 台中至王田IC間 111,200 61,982 0.55 C
4. 王田交流道以南 72,400 57,940 0.80 D
一、未來（整體路網均完成）南北路廊服務水準
肆、綜合評估
-8-

## Slide 9
- 9 -
二、預期效益
1、短期（88年春節）路網完成後，南北向屏柵線容量將由31,200 pcu/hr提升至 45,600 pcu/hr可疏解部份車流。
2、中長期路網完成後，南北向屏柵線上容量將提升至112,000 pcu/hr，徹底疏解大台中地區公路交通問題。中港路、中清路等尖峰旅行速率由 20 升至 35 KPH以上。
3、台中生活圈快速道路系統構建後，可有效區隔穿越性與地區性旅次，提高整體路網服務效率。再搭配整體公路網，可達成一日交通生活圈之目標。
肆、綜合評估

## Slide 10
三、結論
1.交通部仍將努力採用強力之運輸需求管理措施，以因應短期(90年前)特殊假期旅運需求。
2.90年底後西濱快、台中快官段、中二高主線及環線完成公路南北屏柵線容量可增加至每小時 84,400 pcu（2.7倍），本區域公路服務水準良好可達 C 級以上。
肆、綜合評估
- 10-

## Slide 11
三、結論
3. 長期而言（96年底後）本地區整體高快速公路網相當完整，若順利按計畫構建，南北公路屏柵線容量可增加近 3.5 倍，依旅次成長預測供需分析，可提供 D 級以上服務水準至民國104年。
- 11-
肆、綜合評估

## Slide 12
1.有關 行政院蕭院長指示研究中山高速公路台中路段二側高架方案以疏解中山高速公路壅塞問題，建請同意由高公局併中山高速公路豐原交流道新闢高架道路與匝道銜接彰濱台中線之構想，積極辦理相關可行性與規劃作業，所需經費0.531億元建請同意由國道建設基金支應。
2.有關台中生活圈二、四號路等都市計畫道路已核定計畫但缺經費辦理者，建請協助內政部向行政院爭取經費補助辦理，以達整體路網服務功能能。
伍、建議事項
- 12 -

## Slide 13
3.有關台中生活圈三號路，請省住都處於八十八年擴大內需方案預算額度內(13.13億元)完成全段平面道路工程，以期儘早完工通車紓解大台中與南投二地區間之壅塞車流。
伍、建議事項
- 13 -

## Slide 14
簡報完畢
恭請裁示