## Slide 1
大台中地區交通路網整體規劃
中華民國八十八年元月
簡報
交通部運輸研究所

## Slide 2
壹、前言
貳、現況檢討
參、各階段路網組成與服務功能
肆、綜合評估
伍、預期效益
陸、建議事項
簡報大綱
- 1 -

## Slide 3
壹、前言
- 2 -
(一)計畫背景
1.行政院 蕭院長八十七年六月中巡訪大台中地區時，
體認大台中地區交通問題嚴重，指示必須整體考量。
行政院張秘書長乃於87.7.15 日以台八十七秘35556號函，
略以「大台中地區交通路網，請本院經建會及交通部作
整體規劃」。
2. 鈞部於 87.7.22日以交路八十七第035598號函本所，
略以「院長八十七年六月三十日巡訪台中地區提示事項
分辦…其中大台中地區交通路網整體規劃乙項請代辦
部稿洽經建會及相關單位意見後彙整報部憑辦」。

## Slide 4
- 3 -
壹、前言
據此，本所乃於研擬完成「大台中地區交通路網整體規劃」初稿後，於 87.8.12日函請高公局、國工局、省公路局、省住都處、台中縣政府、台中市政府等機關針對其主管部分進行意見交換。再於87.10.14日由本所召開研商會議，嗣經本所參考會議結論再加綜合分析，獲致本研究成果。研究報告書並以於 87.11.25函報 鈞部鑑核。
(二)辦理經過

## Slide 5
- 4 -
壹、前言
(三)研究範圍

## Slide 6
- 5 -
壹、前言
(四)分析重點
1.大台中地區交通問題之成因
2.檢討既定計畫中，短期立即可提供改善部分，
尤其因應88年初春節龐大車流之短期疏解方案。
3.檢討中長期既有及計畫中之路網規劃，檢視可否
滿足未來年期的旅運需求；研究如何提昇中長期
如何提昇大台中地區公路運輸服務品質。

## Slide 7
- 6 -
貳、現況檢討
1. 大台中地區交通問題之成因 南北長途過境交通加上大都會區通勤旅次
V.S. 不夠健全之現況路網結構
(一)在南北方向之交通瓶頸:
１.中山高豐原至彰化路段。
２.台三線豐原至台中、台中至霧峰路段。
３.台一線烏日至彰化路段。
４.台一乙線台中至烏日路段。

## Slide 8
- 7 -
貳、現況檢討
(二)東西方向之交通瓶頸:
１.以台中市區東西向主要幹道為主。
２.上述各幹道民國86年上午尖峰小時之旅行速
率大多維持在 20 KPH左右，其服務水準皆
在 E 級以下。
(三) 在中山高速公路拓寬工程（台中王田段、南屯、
    王田交流道）、第二高速公路、東西向快速公路彰濱台中線等新闢工程未完全完工前，短期只能部分通車，難以整體有效解決交通問題。

## Slide 9
- 8 -
貳、現況檢討
    (四)大台中地區外環道路系統，生活圈快速道路
    部分路段雖已施工，但尚有大部分路段尚待籌列
    經費完成， 短期無法提供完整服務。

## Slide 10
- 9 -
參、各階段路網組成與服務功能
有關大台中地區交通路網之改善可分成三部分：
一、八十八年春節前之短期建設與交通疏導措施。
二、中長期公路網建設計畫。
三、交通管理措施之改善。

## Slide 11
- 10 -
參、各階段路網組成與服務功能
一、八十八年春節前之短期建設與交通疏導措施
(一）必須八十八年春節前完工通車的建設計畫
1.國道高速公路部分：
豐原台中、王田彰化及彰化員林等三路段（88.1）
2.快速公路部分：
(1)西部走廊東西向快速公路系統快官台中段
中港路至台14線之高架路段。(88.2.05)

## Slide 12
參、各階段路網組成與服務功能
(2)西部濱海快速公路在房裡（中苗六）銜接台一
線暨第38、39標高架4線道之完工，可使替代
車流動線由白沙屯貫通至台中港。
3.省道部分：
中山高速公路通往台10線之豐原北上出口匝道。
(二）完善的春節疏運計畫及交通指引配合措施
- 11 -

## Slide 13
參、各階段路網組成與服務功能
二、中長期公路網建設計畫部分
1.國道高速公路部分：
(1)中部地區中山高拓寬於民國 88年底可全部完成通車。
(2)二高後續計畫主線及台中環線可於90年底完工通車、
中橫快霧峰埔里段及台中環線豐原霧峰段（五號線）
屬BOT計畫，分別可於96及94年完工。
2.快速公路部分：
(1)東西向快速公路，彰濱快官段國工局可於民國 90年完工
通車，省住都處辦理之快官台中段全線於 89年底通車，
惟彰濱聯絡道仍待與彰化縣政府協調。
- 12 -

## Slide 14
參、各階段路網組成與服務功能
(2) 東西向快速公路漢寶草屯線全線公路局可於民國
91年底完工通車，台1至台19間可提前於88年底完成。
(3) 西濱快速公路鹿港以北89年底可完成，鹿港以南
91.6 可全線完工通車。
(4)台中生活圈快速道路系統：
1. 一號線（二高之台中環線）9K以東於民國 89年底可
通車；9K以西(台17至中山高)於民國 90年底完工。
2. 二號線北段可先辦理中清路至台三線路段，台三線
以東路段之規劃費已納入在88年度擴大內需方案中，
後續經費仍須籌措。
。
- 13 -

## Slide 15
參、各階段路網組成與服務功能
3. 二號線南段之高鐵烏日站聯外道路部分，請住都處
施工時，自復興路以南按台中縣都計寬度50m執行；
本段及復興路以南至二高烏日交流道部份均需於92年
方可完工使用無法配合烏日交流道提供服務，應請
國工局與住都處研商替代道路因應。
4. 三號線有關文心南路未貫穿路段，已納入 88(土地費)
、89（工程費）年度擴大內需方案辦理，後續經費
仍須籌措。
- 14 -

## Slide 16
參、各階段路網組成與服務功能
5.四號線南側王田至中投公路段已納高鐵聯外道路
辦理，住都處可於92年完成；中投公路至三號線
則納入 88（規劃）年度擴大內需辦理。請台中縣
政府依重大計畫理由申請逕為變更，以加速變更程序。
6.五號路已納入國道台中環線豐原霧峰段，具可行性，
國工局目前以 BOT 方式推動估計於94年完成。
7.有關二號線與五號線相交之交流道區位未定問題，請
省住都處邀集國工局與台中縣政府規劃一可行方案報
部核定。
- 15 -

## Slide 17
- 16 -
參、各階段路網組成與服務功能
重大交通建設 完工年期 預算(億) 主辦單位 備註
1.中山高新竹員林拓寬工程 88 -- 高公局 已核定
2.西濱快速公路 89 -- 公路局 已核定
3.二高中部主線與台中環線 90 -- 國工局 已核定
4.東西快速公路彰濱台中線 90 380 住都處、國工局 已核定
5.彰化東側外環道 90 57 彰化縣政府 已核定
6.東西快速公路漢寶草屯線 91 280 公路局 已核定
7.高速鐵路車站聯外道路 92 85 高鐵局、住都處 已核定
8.台中生活圈二號線 （94） 159 住都處 需經費補助
9.台中生活圈三號線 （94） 36 住都處 需經費補助
10.台中生活圈四號線 （94） 145 住都處 需經費補助
11.二高台中環線豐原霧峰段 94 -- 國工局 BOT 12.中橫快速公路霧峰埔里段 96 -- 國工局 BOT
13.中山高豐原 IC-彰濱台中線 （94） （63） 高公局 待裁示

## Slide 18
中部地區高速公路高架拓寬暨替代方案比較
方案 說明 用地 費用 工期 優劣
1.高架拓寬 全線37.7KM 143.7公頃 452億 7 用地多、
單向各雙車道 費用高
增設四處交流道 工期長
2.平面拓寬 全線37.7KM 120.0公頃 168億 7 用地多、
單向各雙車道 費用高
3.增設匝道 於大雅交流道 4.0公頃 7億 4 效果有限
以南增設匝道
4.豐原 IC-彰濱 7.4KM 20.0公頃 63億 6 充分運用
台中線北端 增設松竹匝道 彰濱台中線
發揮功能
- 17-
高公局中部地區高速公路高架拓寬初步探討

## Slide 19
參、各階段路網組成與服務功能
三、交通管理措施
在交通管理方面，因具地區特性，係屬執行機關與
地方主管權限，請主管之高公局、省公路局、台中縣、
市政府委請研究單位進行相關研究如：
1.設置公路客運轉運中心措施
2.運輸系統管理(TSM)計畫
3.因應特殊假期之車流疏導計畫之專案研究，以提升
各階段年路網有效容量。
- 18 -

## Slide 20
路段區間 容量 流量 V/C LOS 備註
現況台中至王田交流道 31,600 33,686 1.07 F （台1 , 17 , 3 , 國1）
服務至民國104年
1. 大雅IC生活圈2號以北 72,000 57,266 0.80 D
（增建匝道接彰濱台中線） 81,600 57,266 0.70 C 加上建議方案
2. 大雅至台中IC間 111,200 63,667 0.57 C
3. 台中至王田IC間 111,200 61,982 0.55 C
4. 王田交流道以南 72,400 57,940 0.80 D
一、未來（整體路網均完成）南北路廊服務水準
肆、綜合評估
- 19-

## Slide 21
路段區間 容量 流量 V/C LOS 備註
現況台中至王田交流道 31,600 33,686 1.07 F （台1 , 17 , 3 , 國1）
服務至民國104年
1. 大雅IC生活圈2號以北 72,000 57,266 0.80 D
（增建匝道接彰濱台中線） 81,600 57,266 0.70 C 加上建議方案
2. 大雅至台中IC間 96,000 63,667 0.66 C
3. 台中至王田IC間 96,600 61,982 0.65 C
4. 王田交流道以南 72,400 57,940 0.80 D
一、未來（除生活圈四號線外均完成）南北路廊服務水準
肆、綜合評估
- 20-

## Slide 22
二、結論
1. 短期(90年前)因應特殊假期旅運需求，仍需採用強力
之運輸需求管理措施因應。
2. 90年底後西濱快、台中快官段、中二高主線及環線完成公路南北屏柵線容量可增加至每小時 84,400 pcu（2.7倍），本區域公路服務水準良好可達 C 級以上。
3. 長期而言（96年底後）本地區整體高快速公路網相當完整，若順利按計畫構建，南北公路屏柵線容量可增加近 3.5 倍，依旅次成長預測供需分析，可提供 D 級以上服務水準至民國104年。
肆、綜合評估
- 21-

## Slide 23
伍、預期效益
- 22 -
1、短期（88年春節）路網完成後，南北向屏柵線容量將由31,200 pcu/hr提升至 45,600 pcu/hr可疏解部份車流。
2、中長期路網完成後，南北向屏柵線上容量將提升至 112,000 pcu/hr，可徹底疏解大台中地區公路交通問題。中港路、中清路等尖峰旅行速率將由原先之 20 提升至 35 KPH以上。
3、台中生活圈快速道路系統構建後，可有效區隔穿越性與地區性旅次，提高整體路網服務效率。再搭配整體公路網，可達成一日交通生活圈之目標。

## Slide 24
1.配合春節疏運計畫發揮服務功能，建議各主辦機關按時完成西濱快WH38 及39 標、中山高豐原台中、王田彰化及員林段、彰濱台中線台12至台14高架段等工程。
2.已有計畫但缺經費辦理者，建請 鈞部協助向行政院爭取經費補助辦理，以達整體路網服務功能 -- 建議台中生活圈二、三號路部分路段優先辦理，四號線中投公路以北部份因與台中環線豐原霧峰段（五號線）具替代功能，經分析可俟五號線完成提供服務後再研議。
陸、建議事項
- 23 -

## Slide 25
3.尚未有計畫但有必要辦理者，建議主辦機關儘速辦理相關可行性及規劃工作報核 -- 中山高豐原交流道以南新闢高架道路及匝道接彰濱台中線起點案。
4.計畫案涉重要工程整合與機關間協調者，建議主辦機關主動積極辦理，以達既定功能(包括彰濱連絡道路線、生活圈二號線與五號線交流道區位選定、二高烏日交流道二號線連絡道時程配合及替代道路研擬等）。
陸、建議事項
- 24 -

## Slide 26
簡報完畢
恭請裁示