## Slide 1
「建立橋梁檢測制度方法 及準則之研究」期末報告
國立台北科技大學 國立台灣大學
中華民國 九十一年一月十八日
報告人 : 李有豐
Notes: 封面

## Slide 2
期末簡報內容
期中簡報前計畫執行內容簡介
橋梁檢測人員問卷調查結果
檢測頻率制訂與第三次專家座談會議
記錄彙整
一般橋梁檢測準則內容

## Slide 3
國內外橋梁檢測現況之資料收集
國內橋梁檢測人員問卷調查與研究
橋梁檢測導則之研擬
橋梁檢測人員培訓制度之研擬
橋梁檢測頻率與構件DAHP問卷設計
期中簡報意見回覆詳見附件
期中簡報前計畫執行內容簡介

## Slide 5
國內橋梁檢測人員問卷調查與研究

## Slide 6
本計畫研究團對曾針對國內各橋梁管
理單位之橋梁檢測現況提出問卷調查，
回收之有效問卷計34份。該份問卷分
橋梁現況調查、人員培訓與橋梁檢測
簽證與簽認三大部分。以下為該份問
卷部分調查結果。
問卷調查內容簡介

## Slide 18
檢測頻率訂定

## Slide 19
在問卷調查之評估準則建構及相對權重的配置方面，本研究採用戴爾菲層級分析法（DAHP），強化了問題求解的客觀性及周延性。從問題與目標的確定，評估準則層級結構的合理性，乃至於準則間相對權重的分配，均匯集了專家群體的意見，透過專家之間橫向的資訊傳遞，促進專家們對問題特性的瞭解，有效的降低了AHP法可能產生主觀偏差的機會。
問卷調查方法

## Slide 20
戴爾菲層級分析法之優點
強化評估準則研擬的周延性
減低主觀性的影響
有效利用問題特性分析結果
本研究回收了25份問卷，在與專家反覆討論後，並經過一致性檢定測試，計有19份問卷為合格樣本。

## Slide 21
問卷調查採用DAHP之步驟
執行小組成立及問卷設計
選擇受訪之專家群
層級架構問卷調查
專家意見整合
確立準則層級架構
準則偏好問卷調查
專家意見整合與權重值調整

## Slide 22
問卷設計
橋梁檢測之構件
全橋性檢測項目
引道設施
河道
橋台設施
附屬設施
各橋孔檢測項目
上部結構
介面部
下部結構

## Slide 23
構件權重分析–舊權重值

## Slide 24
構件權重分析–新權重值

## Slide 25
新權重值分析
重要性權重幾乎都落在下部結構中
與高工局所採用專家法則定出來的權
重值有明顯差異
反應當前橋梁檢測人員對各構件權重
之看法
反應台灣橋梁多有經歷土石流、地震、
河道變遷等狀況

## Slide 26
問卷設計
交通量大小
大型車比例
結構型式
橋長
橋齡
道路等級
橋梁定期檢測頻率之影響因素
使用程度
基本條件
交通替代性
河床沖蝕程度
地質狀況
土石流危險區域
地震分區
高腐蝕區
區位環境條件

## Slide 27
檢測頻率之安全評估表

## Slide 28
橋梁檢測準則

## Slide 29
總則
適用於每跨150公尺以下之一般性公
路或道路橋梁，但不包括特殊性橋梁
及跨度大於150公尺之長橋，或木橋
、磚橋、石橋等簡易橋梁，或臨時性
便橋等。
準則之內容涵括橋梁檢測體系、橋梁
檢測制度、橋梁檢測人員培訓制度、
橋梁檢測方法之執行規定與解說。

## Slide 30
一般公路橋梁檢測體系(1/11)
橋梁之檢測評估作業，由各管理機關
內之專責單位辦理。若該管理機關無
相關專責單位，則應以任務編組方式
成立「橋梁檢測小組」，綜理橋梁檢
測事宜。
橋梁檢測人員應接受橋梁檢測專業課
程訓練且參加考試及格後，取得橋梁
檢測證書者。

## Slide 31
一般公路橋梁檢測體系(2/11)
橋梁檢測作業應由各機關專業人員執
行，或依政府採購法委託專業技術顧
問辦理。
讓學員施予橋梁檢測之專業訓練，以
培訓出具橋梁檢測專業能力之橋梁檢
測員，並據以確保橋梁查驗之品質。

## Slide 32
一般公路橋梁檢測體系(3/11)
一般橋梁檢測培訓課程
大專以上學校工程科系畢業者。
高級職業學校工程相關類科畢業，並
於畢業後有三年以上橋梁實務經驗者。
普通考試或相當於普通考試以上之工
程相當類科考試及格者。
取得一般橋樑檢測培訓課程結業證書
者即具報名進階橋梁檢測培訓課程。

## Slide 33
一般公路橋梁檢測體系(4/11)
橋梁檢測培訓般班之師資聘請方式：
主管機關聘請各課題相關專長之人士
擔任種子教師。
取得橋梁檢測證書者，其從事有關工
作或研究累計達三年以上，可向主管
單位申報成為相關授課講師。
國內大專院校副教授資格以上並講授
相關課程三年以上之人員為替代師資。

## Slide 34
管理機關得審酌未來橋梁檢測人員之
需求量、根據培訓機構之辦學績效，
以及各地區培訓機構家數分布狀況等
因素，審慎評選培訓單位，以為辦理
該年度橋梁檢測訓練作業之依據。
一般公路橋梁檢測體系(5/11)

## Slide 35
橋梁檢測人員培訓課程可分為一般培
訓課程與進階培訓課程兩種，授課完
畢且合於成績考核規定者，得准予核
發橋梁檢測證書。另開訓前倘有若干
先修科目之規定者，得採代訓單位所
認可之方式修習，先修科目及其認可
方式由主管機關訂定之。視情況需要
課程內容可應增修。
一般公路橋梁檢測體系(6/11)

## Slide 36
橋梁檢測人員培訓課程可分為一般培
訓課程與進階培訓課程兩種，授課完
畢且合於成績考核規定者，得准予核
發橋梁檢測證書。另開訓前倘有若干
先修科目之規定者，得採代訓單位所
認可之方式修習，先修科目及其認可
方式由主管機關訂定之。視情況需要
課程內容可應增修。
一般公路橋梁檢測體系(7/11)

## Slide 37
培訓課程期間培訓單位須對學員之出
席狀況進行適宜規定事項之考核。
受訓學員考核成績合格者，由主管機
關及代訓單位共同具名核發結業證書
。
已核發結業證書，事後查獲違反規定
者，主管機關得撤銷其結業證書。
一般公路橋梁檢測體系(8/11)

## Slide 38
為確保橋梁檢測之品質與橋梁結構之
安全，橋梁檢測後應由具有橋梁檢測
簽證或簽認資格者進行簽證，以負責
檢測之結果。
一般公路橋梁檢測體系(9/11)

## Slide 39
橋梁檢測若為委託專業技術顧問辦理
執行，其檢測結果應由具有橋梁檢測
資格之相關專業技師進行簽證；若橋
梁檢測為橋梁管理單位自行執行，則
檢測結果應由主辦單位中具有相關專
業高普考或相關特考及格，具公務人
員身份且有橋梁檢測資格之人員進行
檢測工作。
一般公路橋梁檢測體系(10/11)

## Slide 40
擔任簽證或檢測之人員應負擔全部檢
測結果之責任，以確保橋梁檢測與維
護之品質。
一般公路橋梁檢測體系(11/11)

## Slide 41
橋梁檢測制度(1/3)
橋梁檢測相關作業人員應具備橋梁檢
測證書
檢測頻率名詞
平時巡查
定期檢測
特別檢測

## Slide 42
橋梁檢測制度(2/3)
平時巡查分為「週巡查」與「半年巡
查」。
定期檢測每二年至少應檢測一次。
特別檢測之執行時機為各類災害發生
後。

## Slide 43
橋梁檢測制度(3/3)
依檢測頻率的不同，橋樑檢測人員因
而施行不同之檢測方式。
橋梁檢測人員須依檢測頻率的不同，
進行規定項目之檢測。
施行檢測作業後，須依相關規定提交
該次檢測之檢測報告。

## Slide 44
檢測頻率之安全評估表

## Slide 45
橋梁檢測頻率–基本檢測間隔
橋梁檢測頻率視橋齡、交通特性、維
護狀況及橋址環境等因素而定，由各
級橋梁主管負責評估。每座橋梁每二
年至少應檢測一次，但若有後述之因
素；得予增加或降低該橋梁之檢測頻
率。

## Slide 46
橋梁檢測頻率–基本檢測頻率之降低
所轄橋梁有下列狀況時，得將該橋梁
之基本檢測頻率縮短成為一年。
基於安全考量下需增加檢測頻率者。
內政部公告為土石流危險區域之橋梁。
跨河橋梁其主體河道發現有明顯變遷
或其橋梁橋墩有遭明顯沖刷者。
橋梁經檢測後，經研判須於一年之內
再次檢測者。

## Slide 47
橋梁檢測頻率–基本檢測頻率之增加
當橋梁理管單位經查其所轄橋梁無上
述狀況，且該橋梁道路特性無需兩年
檢測一次方可滿足安全考量，可採用
「橋梁現況安全評估表」進行評估，
當該橋梁之危險度評估分數未達到30
分時，可將該橋梁之基本檢測頻率延
長成為三年。

## Slide 48
橋梁檢測頻率之評估
每次進行橋梁檢測工作時，應同時對
該橋梁之檢測頻率進行評估工作，以
求其檢測頻率為標準規定之二年或縮
短為一年。若有管理單位認為有橋梁
其無須兩年檢測一次，則可於每次定
期檢測時程到期時，填寫「橋樑現況
安全評估」表以評估是否再行延長定
期檢測時間一年。

## Slide 49
新建橋梁定期檢測頻率
新建橋梁完工五年內無須進行定期檢
測，應自完工後之第五年進行第一次
橋梁定期檢測工作，而其後續之檢測
頻率則依照上列規定訂定之。

## Slide 50
橋梁檢測頻率流程圖
進行橋梁檢測與橋梁評估工作
判斷該橋梁所處區位環境與特性是否為第二項所規定
是
否
橋梁定期檢測時間為一年
每二年進行一次橋梁定期檢測
特定橋梁以「橋梁風險安全評估表」評估是否需延長定期檢測二年時程為三年
進行橋梁風險安全評估
檢測頻率得予再行延長一年即本次隔三年檢測一次
評估結果高於規定值
評估結果低於規定值

## Slide 51
誌謝–參與DAHP問卷調查專家
感謝下列諸位專家學者參與DAHP問卷
調查研究
張荻薇、林安彥、彭康瑜、高銘志、
鍾金龍、蔡世榮、詹麒璋、林天明、
劉奕均、鄭博銘、吳澤成、黃民仁、
趙啟宏、鄧文廣、游清煌、朱育正、
張智奇等人。

## Slide 52: 簡 報 完 畢 敬 請 指 教