## Slide 1: 大眾運輸車隊管理系統核心模組之規劃與建置 期末報告
交通大學 運輸研究中心

## Slide 2: 研究緣起
大眾運輸為解決交通問題的主要手段
近年來開始引進先進大眾運輸系統
  大多安裝定位系統，並配合監控系統
  大多沒有與管理調度結合，成效有限
不是每家業者都有經費來實作系統
希望建立一套通用的核心模組
  稍加修改後就可以適用於各家業者

## Slide 3: 對象與範圍
以國內的大眾運輸業者為對象
在核心模組部份，限定在基本班表的製作、車隊管理、與即時車輛調度
測試對象
  台汽公司
  新竹客運公司

## Slide 4: 系統成功的要素
必須跟業者的實際業務結合
必須跟業者的資料庫結合
必須提供彈性以滿足調度人員的需求

## Slide 5: 功能需求分析
透過「中華民國公共汽車客運公會全國聯合會」，針對以下業者進行訪談
  新竹客運公司
  台灣汽車客運公司
  台北市公車處
  豐原客運公司
  台北客運公司
  和欣客運公司
  高雄市公共車船管理處

## Slide 6: 客運營運流程

## Slide 7: 系統開發
客運車隊管理屬於高度非結構化問題
  以「決策支援系統」之架構為基礎
系統必須滿足不同業者的需求
  採用建築元件（Building Block）的觀念
  為構建一個完整系統的基本單位
  完整的系統可透過這些元件來組成

## Slide 8
採用本方法的特性
  提供相當的彈性，可滿足不同業者的需求
  使用者可自行開發新元件，滿足未來需求
在資料庫管理方面
  在本系統中不一定真正包含一個資料庫，可與現有資料庫連結
  具有充分的彈性

## Slide 9: 系統模組規劃
相關物件（ System Object）
  因應相關系統功能而規劃
  內含資料欄位及運作流程函數
  放置在各相關元件內
系統元件（ System Component）
  為達成特定功能，而將相關物件組合而成
  歸類在各相關模組下
系統模組（ System Module）
  為達成特定系統所要求之功能而規劃產生
  由相關元件歸納而成
  構成系統實體架構之核心

## Slide 10: 系統模組規劃圖

## Slide 11: 開發完成核心模組元件
系統管理模組
  系統管理元件
連結轉換模組
  資料庫連結元件
  排班連結設定元件
  現有班表連結設定元件
  相關對應連結設定元件
  相關對應直接輸入元件

## Slide 12
班表產生模組
  系統排班元件
  現有班表連結轉換元件
營運管理模組
  車輛監控元件
  每日營運管理元件
  系統自動調度元件

## Slide 13
網際網路連線模組
  遠端傳遞元件
資料處理模組
  營運資料統計元件
  營運資料處理元件
  列印元件

## Slide 14: 可組成之系統範例--排班系統
一、現有班表連結轉換功能
  提供業者將現有之內部管理系統資料與本系統資料表格進行連結轉換
二、手動排班功能
  適用於無構建資訊管理系統的業者
三、自動排班功能
  根據時刻表，透過數學模式設定駕駛人員的工作班表

## Slide 15: 可組成之系統範例--營運管理系統
一、單一場站營運管理功能
  進行每日班次營運管理、查核及機動調整班表
    如班次有狀況時，可進行機動調度
二、多場站營運管理功能
  加上與總站連線的功能

## Slide 16
三、預估車輛到站時間功能
  配合在車輛安裝GPS接收器
  預估路段旅行時間及加總
  若會產生調度異常情形，則會主動提出警告訊息

## Slide 17: 可組成之系統範例--資料處理系統
一、營運資料統計功能
  人員營運統計
    統計當日營運指定里程、總里程及營運班次統計
  路線營運統計
    統計當日各路線營運里程、班次、加班里程及總里程
    提供路線營運狀況分析圖

## Slide 18
二、列印功能
  列印駕駛員每日營運前之駕駛日報
  列印駕駛員每日營運後之統計資料
  列印各條路線每日營運統計資料
三、營運資料處理功能
  系統將營運資料，回寫業者資料庫中

## Slide 19: 可組成之系統範例--遠端傳遞系統
一、FTP傳遞檔案功能
二、Web CGI資料庫存取與查詢功能
三、Socket元件傳遞車站與調度站間訊息功能

## Slide 20: 可組成之系統範例--車輛監控系統
系統接收定位訊號後，將車輛位置顯示在電子地圖上，進行查核管理工作
  基本圖形顯示功能
  基本車輛位置顯示功能
  車輛搜尋功能
原定內容外額外開發

## Slide 21
系統測試與評估
測試目的：測試系統之實用性與正確性。
測試計畫：
  測試方法：
  1.實驗室白箱測試
  2.線上黑箱測試

## Slide 22
實驗室白箱測試：進行系統確認(verification)
1.單位測試(unit testing)
2.整合測試(integration testing)
線上黑箱測試：進行系統驗證(validation)
1.系統測試：線上同步操作，並紀錄「人工」
與「系統」作業指標
2.接受性測試：透過座談會進行了解

## Slide 23
測試對象 長途客運：台汽客運公司台北/高雄站
市區公車：新竹客運公司民族站
事前規劃
  系統需求分析
  構建系統
  決定測試流程
  決定測試時間

## Slide 24
測試時間
公司名稱 | 測試時段 | 測試時間
新竹客運 | 90.1.16(三)14:00~16:30 90.1.19(六)16:30~22:30 | 8.5小時
台汽客運 | 90.2.16(五)0:00~90.2.17(六)24:00 | 48小時

## Slide 25
測試項目
營運資料讀寫之準確性
系統作業時間
模式調度
  事前排班(理想狀況)
  事後排班調度(可預期擾動事件)
  即時調度(突發事件)
預估到站時間

## Slide 26
新竹客運測試環境
民族路調度站為測試場站
  管理1路、15路等黃金路線
採離線單機現場輸入作業
  竹客車輛已無車機訊號
  現場環境無法配合上網作業
事後再與總站班表結合

## Slide 27
台汽系統測試架構

## Slide 28
資料讀寫準確性
測試結果：
  新竹客運
資料分類 系統別 | 正常發車 | 延誤發車 | 脫班 | 加班
新竹客運 | 165 | 29 | 5 | 2
本系統 | 121 | 73 | 5 | 2
  台汽客運：52班次完全符合

## Slide 29
區 分 | 人 工 | 系 統
新竹客運 | 16.23 | (30.18)12.6
台汽客運 | 40.97 | 83.77
系統作業時間
例行性作業
系統到站、發車確認可取代人工建檔輸入作業
系統在台汽客運車站例行性作業仍有改善空間
單位：秒

## Slide 30
作業區分 | 人工 | 系統
調 度 站 | 93.5~113.5 | 7.39
發 車 站 | 148.2 | 18
系統作業時間
調度作業：台汽客運
單位：秒
系統可大幅提昇調度站與車站之調度作業效率

## Slide 31
事前排班(理想狀況)
項目
系統別
所需車輛數
閒置總時間（分鐘）
1路
11路
15路
1路
11路
15路
新竹客運
9
3
4
305
445
590
本系統
9
3
4
262
445
590
模 式 調 度
連續性的班表可節省利用的閒置資源較少。
後續仍需加強排班考慮因素之完整性。

## Slide 32
事前排班(理想狀況)
  新竹客運
項目
系統別
所需車輛數
閒置總時間（分鐘）
1路
11路
15路
1路
11路
15路
新竹客運
9
3
4
305
445
590
本系統
9
3
4
262
445
590
模 式 調 度
連續性的班表可節省利用的閒置資源較少。
後續仍需加強排班考慮因素之完整性。

## Slide 33
項目
系統別
所需車輛數
閒置總時間（分鐘）
2/16
2/17
2/16
2/17
台汽客運
28 (異常)
24(異常)
4679+
3905+
本系統
27
24
4543(4167)
4263(4138)
事前排班(理想狀況)
  台汽客運
本系統現階段僅能以凌晨零時切割時點，無法反映連續二日中的循環班表狀況。

## Slide 34
事後排班調度(可預期擾動事件)
  可預期擾動事件：人員請假、車輛維修。
  新竹客運：
    測試日期：90/1/17之班表，包含43個任務。
    測試情境：營運日前一天任務編號005B駕駛人員請假，且營運當日無任何預備人車可供調度。

## Slide 35
日期
擾動任務
與班次
車輛
號碼
人員
姓名
任務
編號
路線
編號
發車時間
到達
時間
900117
005B02
FK048
王金山
10
1
865
900
900117
005B04
FK048
王金山
10
1
900
930
900117
005B06
FK030
吳國進
26
5
930
970
900117
005B08
FK058
張政桔
21
2
970
1010
900117
005B10
FK058
張政桔
21
2
1010
1055
900117
005B12
FK050
陳成德
28
11
1055
1095
900117
005B14
FK050
陳成德
28
11
1095
1140
900117
005B16
FK030
吳國進
26
5
1140
1180
900117
005B18
FK052
袁念琦
30
12
1180
1220
900117
005B20
FK048
王金山
10
1
1220
1250
900117
005B22
FK359
王再華
9
1
1250
1290
900117
005B24
FK359
王再華
9
1
1290
1320
900117
005B26
FK359
王再華
9
1
1320
1350
900117
005B28
FK927
曾德富
003B
1
1350
1375
900117
005B30
FK423
羅文相
004B
1
1375
1385

## Slide 36
事後排班調度(可預期擾動事件)
  台汽客運：
    測試日期：90/1/16之班表，包含110個任務。
    測試情境：營運日前一天任務編號為1035362駕駛人員請假，且營運當日無任何預備人車可供調度。

## Slide 37
日期
擾動任務
與班次
車輛
號碼
駕駛員
姓名
駕駛員
編號
車種
發車
時間
到站
時間
900216
1035362-10
FD-506
彭欽榮
1075402
2
1324
1550
900216
1035362-30
FD-506
彭欽榮
1075402
2
1714
1950
900216
1035362-50
FD-423
姜新輝
1088993
2
2020
2310
新竹客運公司利用單班人員可有效支援擾動
班次
台汽客運大都僅能透過提前上班或加班支援
擾動班次

## Slide 38
即時調度(突發事件)
  突發事件：道路壅塞、車輛故障、臨時性需求增加。
  測試情境：15個車輛壅塞狀況。
  模式目標：
    班次異動率
    休息時間異動率
    班次延誤率
    加班成本比率
    取消成本比率

## Slide 39
  新竹客運：

## Slide 40
  狀況一：002B-12塞車延誤，導致002B-14、
002B-16、002B-18無法準時發車
區 分 | 人 工 | 系 統
002B-14 | 取消發 車 | 延誤發車
002B-16 | 取消發車 | 延誤發車
002B-18 | 提早發車 | 延誤發車
002B-20 | － | 延誤發車
評估函數值 | 0.6571 | 0.1714
可有效進行即時調度。
各公司可視經營策略調整模式目標權重。

## Slide 41
台汽公司機動調度
測試時段沒有發生需要機動調度的狀況（因為班距夠長，足夠吸收延誤）
假設狀況
  由駕駛員吳慶憲駕駛（車號FC-619）所執行之台北→台中線因塞車延誤到站(原定18:10到站，預估19:00到站)
  導致接續預定執行之台中→台北線(預定18:10發車)發生問題

## Slide 42
系統調度方案
  方案1：同路線支援，評估函數值：0.2899
    讓同路線之駕駛員孫偉格，駕駛車號FA-190執行問題工作項目，其發車時間延至18:45
    駕駛員吳慶憲，駕駛車號FC-619，則執行原來由孫偉格所預定駕駛的班次
  方案2：延誤班次（19:30發車，含三十分鐘休息），評估函數值：0.2075
  方案3：取消班次，評估函數值：0.3364

## Slide 43
台汽客運：
    定位車機編號與車號不符
    高雄站在營運前無法得知班次車號
    部分車機損壞
  採事後離線測試方式進行
預估到站時間

## Slide 44
測試日期︰2001.02.12 至 2001.02.18
測試班次︰台北-高雄線，共35班次
評估指標︰
  平均絕對誤差時間
  平均絕對誤差百分比

## Slide 45
測試區段
  將台北-高雄之路段分為三區段進行：
    北(台北-苗栗)
    中(苗栗-西螺)
    南(西螺-高雄)

## Slide 46
北區
  絕對誤差：52%在30分鐘以內
  平均絕對誤差：43分鐘

## Slide 47
中區
  絕對誤差：56%在20分鐘以內
  平均絕對誤差：28分鐘

## Slide 48
南區
  絕對誤差：64%在10分鐘以內
  平均絕對誤差：13分鐘

## Slide 49
統計檢定結果
15%
18%
26%
18%

## Slide 50
由於南區之旅行時間較短，導致檢定測試結果偏高。
當車輛行駛於市區道路，或至中途站休息載客時，應引入市區號誌停等時間之估算
當路段車流速度不穩定時(如尖峰時段)，應引入各車輛在前方路段之即時資料

## Slide 51
測試結果結論
業者班表資料正確性為系統成敗關鍵
本系統能夠與現有資料庫連結，回寫之資料庫格式正確
本系統大致可以滿足業者每日調度之需求
系統可提升調度作業效率
模式調度能夠提供一個良好的建議
車輛預估到站時間尚稱準確

## Slide 52: 相關活動辦理
舉辦三場專家學者座談會
  或者與會人士的肯定
舉辦四場（台北、台中、高雄）成果發表與觀摩說明會
  成效良好
  業者肯定核心模組建築元件的設計方式
  引起業者令人訝異的興趣

## Slide 53: 結論
本系統的設計具有彈性，具有擴充空間
能夠滿足業者大部分的需求
可為業者帶來成本的改善與績效的提升
系統架構受到業者肯定
仍存在有改善的空間

## Slide 54: 後續推廣建議事項
持續進行核心模組的開發，使元件庫更趨完整，減少業者開發的成本
  能夠更加滿足業者現況
  業者希望後續能夠加入相關的管理元件
  持續進行適用性更廣的數學模組的開發
進行系統運作績效的提升
進行系統人機界面的改善

## Slide 55
擴大未來參與測試對象
  本部科技顧問室已委託交通大學辦理後續推廣應用
  原定指定三家公司作後續測試，預計增加到五家
  配合本所公車動態資訊整合租用計畫
    預定測試對象為台北市公車、台中市公車、高雄市公車、新竹客運、巨業客運

## Slide 56
  成果發表與觀摩會引起業者熱烈興趣
    除原定對象外，尚有基隆客運、首都客運、欣欣客運、桃園客運、新竹客運、南投客運、台中客運、仁友客運、嘉義客運均有意願參與
  站在推廣應用的立場，應該盡量擴大參與
  受限於相關的經費實在令人扼腕
  希望能夠透過其他管理取得經費，在有限度範圍內擴大測試對象