## Slide 1: 計程車分類與費率結構合理化之研究
期末報告
汎誠科技有限公司
中 華 民 國 九 十 年 一 月 九 日

## Slide 2: 內容大綱
壹、研究背景
貳、文獻回顧
參、計程車營運管理制度之探討與分類案研擬
肆、費率結構合理化之研究
伍、問卷調查與分析
陸、計程車管理策略及配套措施之研擬
柒、結論與建議

## Slide 3: 壹、研究背景
一、研究背景
計程車為副大眾運輸工具，可提供旅客方便、迅速、及門、舒適與免停車困擾之服務。但因加入門檻低，為保障旅客及避免業者間之惡性競爭起見，各國對計程車業均採若干管制措施。
（一）加入管制
（二）服務品質管制
（三）定價管制

## Slide 4
二、研究課題
（一）分類方案之研擬
（二）費率結構合理化
（三）執行策略與配套措施
（四）相關法令修訂

## Slide 5
三、研究範圍與內容
（一）相關文獻回顧與評析
（二）舉辦專家學者座談會
（三）計程車營運管理制度之探討與分類方案研擬
（四）研擬合理化之計程車費率訂定策略及調整機制
（五）計程車實施分級及差別定價可行性分析
 研擬合理化之費率結構以反應分類營運成本
 陳述性偏好方法探討分級差別定價方案之績效

## Slide 6
四、研究方法與流程
（一）文獻評析法
（二）訪談法
（三）問卷調查法
（四）統計分析法
（五）專家學者座談
（六）研究流程

## Slide 7: 貳、文獻回顧
一、費率結構與計費方式之探討
（一）現行「計程延滯計時及夜間加成」收費制度有長
短程、尖離峰、成本歸屬、空車成本分攤不公平。
（二）共同營業區域內運價不一。
（三）無法充分反映成本差異與提高服務態度之誘因。
（四）消費者失去多元選擇之機會。

## Slide 8
二、分級實施差別定價相關文獻
（一）國內相關文獻研究有部份比例贊成實施差別定價， 其區分標準：
1. 車型
2. 品牌
3. 駕駛人
（二）國外亦有實施差別費率，其區分標準：
1. 夜間加成
2.區位
3.品質（車輛大小、新舊）

## Slide 9
三、服務品質評鑑相關研究
（一）評鑑重點置於無線電與品牌計程車之服務水
準評鑑
（二）克服計程車市場區隔較顯不足之缺失
（三）無線電品牌計程車為實施差別定價之較佳
對象
四、陳述性偏好方法相關文獻
（一）事先決定屬性（Attribute）
（二）事先決定各屬性的水準值（Level)
（三）組合各種情境（Situation）

## Slide 10: 參、計程車營運管理制度之探 討與分類方案研擬
一、計程車實施分類管理之主要目的
（一）管理車輛營業區域，以控制車輛數。
（二）管理計程車運價。
（三）管理計程車服務品質。

## Slide 11
二、計程車分類方式，依其型態不同可按下列分類：
（一）依組織型態
 車行  個人車行  合作社 三種分類
1.車行、合作社及個人車行差異為牌照發放管理之分類，就消費者而言並無區隔。
2.在提昇計程車形象及服務品質而設置之品牌，其外觀差異有限，費率則無不同。
3.應透過品牌評鑑，強化外觀差異與差別費率提供消費者做選擇依據。

## Slide 12
（二）依營業區域
1. 控制該區域之計程車數量，跨區共同營業 區域，不得載客營業。
2. 制訂運價之主管區域與後者營業區域並不 完全配合。
3. 同一共同營業區域有運價不一之情況。

## Slide 13
（三）依計費方式及地區型態
1. 按表收費：臺北市、臺北縣、臺中市、高 雄市、臺南市等五縣市。
2. 議價：上述五縣市以外之其他縣市。
3.按表加收：特定交通集散點之排班車輛。
各種計費方式有其因地制宜之必要性。
目前費率結構無法提供區分計費方式與 計算費率水準之依據。

## Slide 14
（四）依營業型態
1.巡迴攬客：人口密度高，計程車需求為面，如大都 會區等，以照表收費。
2.駐站排班：人口密度低，計程車需求為點， 如車 站， 觀光地區，以議價方式收費。

## Slide 15
三、現行計程車分類管理之問題
（一）計程車分類方式紊亂，無明確管理目標。
（二）無法有效管制計程車數量
（三）服務品質無法有效提昇
（四）共同營業區內費率不一，且費率無法因應區 域型態差異。
（五）計程車目前在營運上問題：
1.供需失衡 2.均一化外觀
3.共同營業區費率水準不一
4.計程車駕駛人職前講習制度不一

## Slide 16: 四、計程車分類管理方案之研擬
（一）管理計程車數量，平衡市場供需
1.重新劃分計程車營業區域，平衡市場供需。
2.全面凍結計程車牌照（含繳銷替補），鼓勵車 行及計程車運輸合作社合併，並設定最低經營 規模，對合於經營規模者予以分類管理，並依 經營良窳及市場供需設定牌照增發標準，管制 計程車牌照數量並提昇組織經營管理績效。

## Slide 17: （二）提昇計程車服務品質
有關計程車服務品質及營運成本有關之因素分別為：
1.時段、2.車型、3.車齡、4.駕駛人、5.品牌等
參據前開研究結果，有關計程車服務品質方面之分類管理，其方案研擬：
1.駕駛人分級制度：駕駛人無犯罪記錄、執業年資5年 以上且5年以內駕駛人違規肇事次 數較少者或新加入駕駛人過去無犯 罪紀錄且接受較嚴格之訓練者。

## Slide 18
2.車型分類管理：在分類方式上可採車輛排氣量1800c.c.以上，或車齡在三年以內之標準而給予不同之車輛外觀識別，開放五至九人座小型客車投入計程車市場營運。
3.品牌計程車分類管理：將目前市場上已存在之品牌取消，重新建立新的品牌，而新品牌須對車型大小、新舊、駕駛人資歷自行設有門檻值，並對新加入駕駛人實施教育訓練，以限制駕駛人加入資格，並由政府定期評鑑，依限制資格或整體評鑑表現進行分類。

## Slide 19
4.依計程車設備分類管理：如能引進衛星定位及IC卡付費機制，不但可提昇駕駛及乘客安全，同時可減少攜帶現金之風險。
（1）給予明確分類名目：如能明確訂定衛星定位 及IC卡付費計程車。
（2）開放車身外觀標識以資識別

## Slide 20: 五、各種分類方案評估與篩選

## Slide 21: 肆、費率結構合理化之研究
一、定價方法之檢討
本研究建議計程車之定價方式應採不含薪資與行車附支之成本加成法。
（一）就經營成本特性而言，計程車無須負擔諸如 場站、通路等建置成本，應採用適用於高營 運成本之成本加成法。
（二）現行運價雖未強制規定計程車需是用成本加 成法，惟目前法規已提供適用之法令依據。

## Slide 22
（三）改採成本加成法後對現行計程車運價之衝擊
1.一般成本加成法：加成率採5%~10%，現行運價需上漲幅度3%~8%，現行投資報酬率1.7%之加成率。
欄位編號
A
B
C
D
E
內容
說明
車公里成本
現行車公里運價
加成率
成本加成法(5%)
之運價
運價差異百分比
計
算
值
19.28
29.30
0.05
30.21
3.12%
19.28
29.30
0.06
30.50
4.10%
19.28
29.30
0.07
30.79
5.09%
19.28
29.30
0.08
31.08
6.07%
19.28
29.30
0.09
31.37
7.05%
19.28
29.30
0.10
31.65
8.03%

## Slide 23
2.不含司機薪資與行車附支之成本加成方式
欄位
編號
A
B
C
D
E
F
G
內容
說明
車公里成本
薪資加行車附支成本
加成基礎
Ｃ=A-B
現行車公里運價
加成率
成本加成法
運價差異百分比
計
算
值
19.28
12.8
6.48
29.30
0.05
29.26
-0.14%
19.28
12.8
6.48
29.30
0.06
29.36
0.19%
19.28
12.8
6.48
29.30
0.07
29.45
0.52%
19.28
12.8
6.48
29.30
0.08
29.55
0.85%
19.28
12.8
6.48
29.30
0.09
29.65
1.18%
19.28
12.8
6.48
29.30
0.10
29.74
1.51%

## Slide 24
無論以個人、車行或合作社型態營運，計程車營收主體皆為個人。
薪資成本與行車附支之支付對象及營運主體（個人），不同於公路客運係支付予與受雇之司機而承擔營運風險，故不宜再予以加成。
在合理範圍加成率(5%~10%)下，與現行運價差異甚小。

## Slide 25
二、費率結構之改善
（一）現行缺失：
1.計費制之問題：國內普遍採用之「計程延滯計時及夜間加成」制度，造成尖、離峰不公平之現象，並將降低計程車行駛尖峰時段或壅塞路線之意願。
2.費率結構之問題：目前使用之費率公式為：「車資=起跳運價+（行駛里程-起跳里程）×續程運價+延滯時間×延滯費率」，形成長短旅程或尖、離峰旅次交叉補貼之不公平現象殆無疑義。
3.成本歸屬之缺失：現行以計程為主的計費制，其成歸屬無法按里程與時間成本加以明確分類，導致現行使用之計費制與費率結構之各種不公平之情形。
4.空車成本分攤問題：現行空車成本依里程比例反映於計程車運價上，形成長短程旅次交叉補貼之不公平現象。

## Slide 26
（二）改善方式：
1.成本依據里程或時間加以正確歸屬
項目
車里程成本（元/公里）
車小時成本（元/小時）
燃油
2.31
附屬油料
0.12
車輛折舊
2.17
輪胎消耗
0.16
維修費用
0.65
司機薪資
218.61
行車附支
14.91
管理費用
5.31
稅捐
8.16
保險費
2.47
計費器
4.34
雜項支出
2.39
報酬率
12.01
合計
5.41
268.21
車里程成本與車小時成本

## Slide 27
2.合理之空車成本分攤
目前空車成本之反映係以里程空車為主
對於郊區或特定路線之駐行與排班計程車而言，現行費率結構亦無法合理反映時間空車成本
將空車成本區分為時間與空車成本計算如下
營業8小時空車成本=距離空車率×日營業里程×車里程成本+時間空車率×日營業時間×日營業時間.

## Slide 28
不同時間空車率與距離空車率組合下之空車成本（元）
空車成本
距離空車率
0
0.1
0.2
0.33
0.4
0.5
時間空車率
0
0.00
78.99
157.97
260.65
315.94
394.93
0.1
214.57
293.55
372.54
475.22
530.51
609.50
0.2
429.14
508.12
587.11
689.79
745.08
824.07
0.33
708.07
787.06
866.05
968.73
1024.02
1103.00
0.4
858.27
937.26
1016.24
1118.93
1174.22
1253.20
0.5
1072.84
1151.83
1230.81
1333.49
1388.78
1467.77
0.6
1287.41
1366.39
1445.38
1548.06
1603.35
1682.34
0.7
1501.98
1580.96
1659.95
1762.63
1817.92
1896.91

## Slide 29
3.將空車成本分攤至每一旅次上，作為起跳運價，並取消起跳里程:
每次空車成本= 營業8小時空車成本÷營業8小時平均載客次數
4.將計費制改為計程計時制
尖離峰不公平現象主要係源自目前獨立計算之延滯計時制所致，若將計費制改為計程計時制，在精確反映里程成本及時程成本下，可消除此一不公平現象。

## Slide 30
（三）運價試算：根據「八十九年度台北地區計程車營運情形 調查」之相關資料計算運價特性
計算項目
計算內容
備註
起跳運價
968.73/18.37=52.73
平均日載客次數為18.37次
續跳計程運價
5.41*4.61﹦24.94
平均載客里程為4.61公里
續跳計時運價
268.21＊12.95/60=57.89
平均載客時間為12.95分鐘
合計
135.56
與現行運價相同

## Slide 31
1.在相同之平均旅次長度（4.61公里）、平均旅次時間(12.95分)與合理空車率(0.33)下，本研究所建議之合理費率制度計算之運價與現行運價相同
2.本法符合「平均旅次車資管制」之精神，更可達到消除(1)長短程旅次交叉補貼之不公平；(2)尖離峰交叉補貼之不公平；(3)延滯計時費率計算缺乏合理依據與(4)起程里程、續程費率計算缺乏合理依據之諸多優點。

## Slide 32: (四)模擬特殊地區之營運特性
1.假設某觀光地區以排班為主之計程車，營業時間8小時，行駛固定路線（5公里）
2.旅客需求具高度尖峰與方向性，故多為回程空載（距離空車率﹦0.5），營運速率假設為時速40公里
3.每趟載客時間為2*(5/40)=0.25小時，每趟營運里程為2*5=10公里
4.車里程成本與時間成本同上例

## Slide 33
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
時間空車率
距離空車率
載客次數
營業里程
營業時間
距離空車成本
時間空車成本
總空車成本
起跳運價
運跳運價
起跳運價比例
C*10
5.4*D*0.5
8*268*A
F+G
H/C
I/(I+J)*100
0.4
0.5
19.2
192
8
518
858
1376
71.7
60.5
54.21%
0.45
0.5
17.6
176
8
475
965
1440
81.8
60.5
57.48%
0.5
0.5
16
160
8
432
1072
1504
94.0
60.5
60.83%
0.55
0.5
14.4
144
8
389
1179
1568
108.9
60.5
64.27%
0.6
0.5
12.8
128
8
346
1286
1632
127.5
60.5
67.81%
0.65
0.5
11.2
112
8
302
1394
1696
151.4
60.5
71.44%
0.7
0.5
9.6
96
8
259
1501
1760
183.3
60.5
75.18%
0.75
0.5
8
80
8
216
1608
1824
228.0
60.5
79.02%
0.8
0.5
6.4
64
8
173
1715
1888
295.0
60.5
82.98%

## Slide 34: 三、實施分級差別費率
（一）計程車區分類別：
1.一般計程車：即現行未進行任何分類之所有計程車
2.大型車：指所有排氣量在2000CC以上之計程車
3.一般新車：指車齡3年內之所有計程車
4.優良駕駛：指經評鑑制度認可為優良駕駛之一般計程車
5.優等車：指符合排氣量在2000CC以上，車齡在3年以內，且經評鑑制度認可為優良駕駛之計程車

## Slide 35: (二)車公里運價之比較
項目
服務
類型
車公里
成本
（元）
車公里
報酬
（元）
車公里成本與報酬
（元）
車公里
運價
(空車率33%)
（元）
各服務
類型
運價差異
百分比
平均旅次
（4.61公里）
運價
（元）
平均旅次
運價差異（元）
一般車
19.28
0.33
19.61
29.17
0%
134.47
0.00
大型車
20.42
0.38
20.81
31.06
6%
143.19
8.71
一般
新車
19.26
0.39
19.66
29.34
1%
135.26
0.78
大型
新車
20.42
0.54
20.96
31.29
7%
144.25
9.77
優良
駕駛
20.15
0.28
20.43
30.49
4%
140.56
6.09
優等車
21.31
0.54
21.85
32.61
11%
150.33
15.86

## Slide 36: 四、小結
（一）建議程車之定價方式應採不含薪資與行車附支 成本之成本加成法，其理由如下：
1.符合計程車之經營成本特性
2.現行法規已提供計程車適用成本加成法之法令依據。
3.計程車係以個人為營運主體，其薪資支出與行車附支之支出係由業主領取，不具經營風險，故不宜加成。
4.就實務面而言，採本法後，在合理範圍加成率5%~10%)下,對現行運價之調整範圍不超過1.5%，故衝擊甚小。

## Slide 37
（二）現行費率結構應採取消起跳里程、維持起跳運 價，同時採計程與計時計算續程運價之制度， 其優點如下：
1.與台北市現行運價相比，本法除符合「平均旅次車 資管制」之精神外，並具備以下優點 ：
  消除長短程與尖離峰之交叉補貼
  避免現行計算延滯計時費率缺乏合理依據之缺失
  避免起程里程、續程費率計算缺乏合理依據之缺失。
2.本法具備時間空車率愈高，起跳運價佔全體運價比例亦升高之特性，除可解釋現行若干排班計程車業者以議價取代跳表計價之形成原因外，並可提供作為訂定排班計程車運價之依據。

## Slide 38: （三）反應不同營運成本：
1.以台北市現行載客平均車資每次135元為比較基準下，一般新車須增加0.78元，其餘為優良駕駛6.09元，大型車8.71元，大型新車9.77元，優等車15.86元。
2.調漲費率須避免乘客因運價上漲而減少搭乘，進而減少業者收入。

## Slide 39: 伍、問卷調查與分析
一、問卷內容
（一）第一階段問卷調查
1.駕駛人：營業狀況、經營型態與對實施分級 制度之意見
2.乘客：搭乘與選擇計程車之方式、各類分級 偏好、願意支付車資
（二）第二階段問卷
1.參採第一階段之結果（分類方式與支付車資 額度限度）
2.以敘述性偏好方式構建乘客選擇模式

## Slide 40: 二、第一階段問卷結果分析
（一）乘客部份
1.搭車選擇
(1)搭車時特別選擇計程車比例：70%
(2)搭車時選擇計程車之方式
選擇
方式
有服務
品牌者
車齡
較新
電話
叫車
車型
較大
選擇個人計程車
其他
合計
次數
131
126
121
69
33
13
493
百分比
26.57%
25.56%
24.54%
14.00%
6.69%
2.64%
100.00%

## Slide 41: 2.車輛分級調查
(1)車型
區分標準：以1800CC與2000CC為大型車最多
願支付代價

## Slide 42: (2)車齡 區分標準：3年以內為新車最多 願支付代價

## Slide 43: (3)服務品質 區分標準：
◎駕駛人部份
◎品牌部份：由具公信力之評鑑單位評定優級品牌車
無前科記錄
營業前需接受訓練課程
穿著統一制服或襯衫打領帶
車內不能吸煙及嚼檳榔
營業後需定期接受講習
需定期辦理健康檢查
259
207
196
155
106
54
27%
21%
20%
16%
11%
6%

## Slide 44:  願支付代價
◎駕駛人

## Slide 45: ◎品牌優級車

## Slide 46: （二）駕駛人部份 1.車輛分級依據

## Slide 47: 2.車型分級依據

## Slide 48: 3.車齡分級依據
優級車之車齡分級標準
三年以內
49%
四年以內
10%
五年以內
21%
六年以內
5%
不限制
15%
三年以內
四年以內
五年以內
六年以內
不限制

## Slide 49: 4.實施差別費率之意願

## Slide 50: 三、第三階段陳述性偏好 個體選擇模式之構建與分析
（一）各型優級車之選擇模式分析
1.車型大小為1800c.c.以上之優級車
2.車齡為3年內之優級車
3.符合依駕駛人素質分級（穿著統一制服、過去沒有前科紀錄、營業後定期接受講習、營業時不得嚼食檳榔及吸煙為優級）
4.依計程車品牌評鑑分級（由具有公信力之團體針對計程車業者進行服務品質綜合評鑑，並依評鑑結果分級）

## Slide 51: （二）個體選擇模式之構建與分析
1.各類優級車選擇模式之解釋變數與影響方式
解釋變數
車型
優級車
車齡
優級車
優良駕駛
優級車
綜合評鑑
優級車
方案特定常數
++
++
++
++
車資
--
--
--
--
主要運具為大眾運輸工具
++
--
性別(男)
++
--
++
++
搭車頻率多
++

## Slide 52: 2.方案特定常數與價格彈性分析
(1)各項優級車方案特定常數校估值皆大於0；其中又以車齡優級車之偏好度最高，其次依序為車型優級車、駕駛人優級車與綜合評鑑優級車
(2)各類優級車之價格彈性皆達於1，故若提高價格將減少業者收入。
優級車種類
方案特定常數
價格彈性
車型優級車
1.30
3.509
車齡優級車
1.63
3.440
優良駕駛優級車
1.03
3.701
綜合評鑑優級車
.4071
3.689

## Slide 53: (三)無線電與衛星定位計程車之選擇模式
各種無線通訊計程車選擇度模式之解釋變數與影響方式
變數
無線電計程車
衛星派遺計程車
衛星派遺+智慧卡計程車
方案特定常數
--
--
++
車資高
--
--
--
所得高
++
++
性別(男)
++
--
經常使用大眾運輸工具
++
--
每週搭車頻率多
++
++
++

## Slide 54: 四、小結
（一）根據問卷分析，各類型優級車應具備之資格與分類依據如下：
1.車型大小為1800c.c.以上之優級車
2.車齡為3年內之優級車
3. 符合依駕駛人素質分級（穿著統一制服、過去沒有前科紀錄、營業後定期接受講習、營業時不得嚼食檳榔及吸煙為優級）

## Slide 55
（二）根據各項優級車校估之結果獲致以下結論：
1.當各類型計程車費率相同時，乘客確實有選擇優級車之傾向，惟若根據不同優級車成本實施差別費率時，則業者將因乘客流失過多而減少收入。
2.現行費率已提供實際空車率較低之優級車部份之交叉補貼，為避免降低業者收入，現階段不宜實施分級費率。

## Slide 56: 陸、計程車管理策略及配套措 施之研擬
一、計程車營業區域劃分改善策略
（一）現況
依據本研究對駕駛員問卷結果顯示：僅少數（6%）駕駛員經常在外縣市營業，經常載客至外縣市佔8.4%，越區送客返程載客比例約三成，顯示目前採用跨縣市之大營業區劃分方式與現有計程車實際營業有嚴重落差。
（二）改善策略
縮小計程車共同營業區域，及各縣市不重疊方式，予以重新劃分。

## Slide 57: 本研究建議採縮小計程車共同營業區域及各縣市不重疊方式予以重新劃分，主要考慮因素有如下：
1.符合駕駛人營業現況；
2.使計程車運價管制合理化；
3.提高共同營業區域內計程車營運情況之同質性；
4.降低共同營業區域內各縣市主管機關協調成本，促進管理制度統一；
5.促進計程車市場供需均衡。

## Slide 58: 計程車客運業台灣地區營業區域劃分建議表
編號
營業區域
一、
台北市、台北縣、基隆市
二、
桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣
三、
台中縣、臺中市
四、
南投縣、彰化縣、雲林縣
五、
台南縣、台南市
六、
嘉義縣、嘉義市
七、
高雄縣、高雄市、屏東縣
八、
宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

## Slide 59
（三）配合修訂「汽車運輸業管理規則」第九十六條之1之規定，由中央公路主管機關協調輔導共同營業區域內，各縣市共同成立「計程車管理發展委員會」就計程車數量管制，運價及服務品質提昇等，研擬應運方案，供縣市政府作執行之依據。

## Slide 60: 「汽車運輸業管理規則」第九十六條之一條文修正（草案）
修正條文
原條文
說明
為加強計程車管理，中央公路主管機關應協調輔導共同營業區內各縣市政府邀請相關機關、團體代表、學者專家及社會公正人士等組成計程車管理發展委員會，就計程車數量管制、運價、服務品質提昇及營運環境改善等管理事宜擬定政策，其設置要點由中央公路主管機關與共同營業區內各縣市公路主管機關研商分別定之。
中央或直轄市公路主管機關，為加強計程車管理，得邀請相關機關、團體代表、學者專家及社會公正人士等組成計程車諮詢委員會，就計程車客運業、計程車客運服務業、計程車運輸合作社之管理事宜提供諮詢，其設置要點由中央及直轄市公路主管機關分別定之。
為加強計程車管理，由中央公路主管機關協調輔導於各計程車共同營業區成立「計程車管理發展委員會」。

## Slide 61: 二、費率結構合理化策略
（一）現況：
1.車資=起跳運價+（行駛里程-起跳里程）×續程運價+延滯時間×延滯費率
2.目前情況：空車率高計程兼延滯計時之計費面臨成本歸屬不合理，長短成交叉補貼及空車成本分攤不合理。

## Slide 62
（二）改善策略
1.計程兼計時之計費制。
2.在費率結構方面，建議成本依據里程或時間加以
正確歸屬、空車成本由每趟旅次平均分攤、以平
均每趟空車成本作為起跳運價、令起跳里程為零，
消除長短程補貼不公平現象。
3.經本研究實證分析，採用此一計費制及費率結構
除可改善前開現行問題外，並依不同地區之需求
及營業型態(排班、巡迴攬客或駐行)，訂定合理
費率，消弭目前普遍存在議價之經營方式。

## Slide 63: （三）配合修改公路法第四十二條將計程車運價之訂定由「計程車管理發展委員會」核定後實施。
「公路法」第四十二條修訂（草案）
修正條文
原條文
說明
汽車運輸業之客、貨運運價，除計程車客運業外，由汽車運輸業同業公會暨相關之工會按汽車運輸業客、貨運運價準則共同擬訂，報請該管公路主管機關核定，非經核准，不得調整。
計程車客運業之運價由共同營業區內計程車客運商業同業公會暨相關之工會按汽車運輸業客、貨運運價準則共同擬訂，報請共同營業區內計程車管理發展委員會核定，非經核准，不得調整。
汽車運輸業之客、貨運運價由汽車運輸業同業公會暨相關之工會按汽車運輸業客、貨運運價準則共同擬訂，報請該管公路主管機關核定，非經核准，不得調整。
由各計程車共同營業區之「計程車管理發展委員會」核定運價，以統一共同營業區內計程車運價。

## Slide 64: 「汽車運輸業客貨運運價準則」第七條之一增訂條文(草案)
增訂條文
說明
第七條之一
計程車客運業每車公里運價之訂定，依左列公式計算之：
每延人公里基本運價＝
公式計算項目說明及運用準則如左：
一、 公式中每車公里合理成本，包括燃料、附屬油料、車輛折舊、輪胎消耗、維修費用、管理費用、稅捐、保險費用、計費器、雜項支出、司機薪資、行車附支等計算項目，由公路主管機關審定之。
二、 加成基礎係每車公里合理成本扣除司機薪資及行車附支。加成率由公路主管機關審定之。
三、 合理計程車空車率之範圍在百分之三十至百分之五十，由公路主管機關審定之。

## Slide 65: 三、服務品質提昇分類管理策略
（一）服務品質分類管理方案
1.現況：
（1）依據本研究第一階段問卷調查結果顯示：在硬 體方面分類管理在車齡及車型排氣量為重點在 駕駛人資格分類部份，著重於無前科記錄，營業 前接受訓練，車內不能吸煙。
（2）依據本研究第二階段問卷調查顯示：乘客對車齡 條件偏好度最高，其次為車型。

## Slide 66: （二）改善策略
1.短期以車型排氣量及車齡為分級標準，放寬計程車車輛外觀標識以區別優級車與一般車之不同。
2.中長期以納入駕駛人資格項目：
建立人、車合一計程車管理系統。
為避免優級車遭不符合資格駕駛人駕駛，建議以IC卡管理。
執業登記證，採區別優級及一般駕駛。
分別對申請優級車及一般車駕駛講習及升級制度。

## Slide 67: 柒、結論與建議
一、結論
1.在國內外運輸業實施差別定價已有成功之先例，實施方式可區分為依時段、依空間與依服務品質實施差別定價等三種。
2.就計程車之服務特性而言，能符合實施差別定價在理論面之必要條件，惟在市場能明確區隔之要求方面仍顯不足。

## Slide 68
3.根據各項調查，國內無論就政府主管單位、駕駛人與乘客之立場，皆有部分受訪者贊成實施差別定價；而實施分級之方式則傾向依車型(含車齡、排氣量)、品牌與駕駛人為區分標準。現有研究成果雖顯示計程車實施分級差別定價後確實具有潛在之市場，但仍無法據以精確推估其對市場之影響與可能之效益，本研究將以陳述性偏好模式彌補此項不足。

## Slide 69
4.本研究主要係探討計程車分類及費率結構合理化兩大課題，但計程車費率結構與其營運成本、運價及服務品質息息相關，因此計程車分類方案篩選標準應考量上述因素外，尚需考量計程車業者、駕駛員、消費者及管理單位之接受度，尤其是管理單位分屬不同之政府機構，其次配套措施達成之可行性亦甚重要，否則難以有效推動。

## Slide 70
5.由本研究所計算之每車公里成本內容可發現，由於計程車無須負擔諸如場站、通路之建置成本，其營運風險主要在於日常之營運支出，而非資產淨值之
報酬，故實不宜採用適用於資本密集運輸業之「投資報酬率法」。
6.計費制之問題：國內普遍採用之「計程延滯計時及夜間加成」制度，除計程之外，尚針對低速延滯之時間加以收費。以臺北市89年資料為例，車公里成本中28%係直接與里程有關，另71%之成本則需透過平均行駛速率而加以轉換之。由於計程車在不同時段與路線將產生不同之實際行駛速率，故現行以平均速率轉換成行駛里程之計程收費制，勢必造成速率較低(尖峰)者，其車公里成本有71%之部分將因行駛里程較低而短收運費；速率較高(離峰)者，則因行駛里程較長而多收運費之交叉補貼現象。

## Slide 71
7.費率結構之問題：目前使用之費率公式為「車資＝起跳運價＋(行駛里程－起跳里程)×續程運價＋延滯時間×延滯費率」，此種管制方式僅在旅次符合平均里程與延滯時間 下方可正確反映運價，其餘旅次長度與延滯時間將產生超收或短收運費現象，其趨勢雖因不同費率方案組合而有所差異，然將產生長短旅程或尖離峰旅次交叉補貼之不公平現象殆無疑義。

## Slide 72
8.成本歸屬之缺失：合理之計費制與費率結構應以正確之成本歸屬為基礎，目前之分類方式僅將各項成本項目概分為與里程有關與無關兩大類，但事實上各成本項目實可直接歸屬於里程或時程，或同時歸屬於里程與時程。在現行以計程為主的計費制中，並無按此方式加以明確分類，導致現行使用之計費制與費率結構皆有各種不公平之情形。

## Slide 73
9.空車成本分攤問題：由於車公里運價=（每車公里成本+每車公里合理報酬）÷（１－空車率），故空車成本係透過（１－空車率）為分母，依里程比例反映於計程車運價上，此種分攤方式隱含長程旅次負擔較高的空車成本。根據實際營運資料之統計檢定結果發現，每趟載客之後的空車里程與時程，與該次載客里程與時程皆無關。可見現行費率公式將空車成本分攤於單位里程上，將發生長程旅次分攤較高空車成本之交叉補貼現象。

## Slide 74
10.無法反映不同營運型態之成本：現行費率制度係以計程為主，並透過距離空車率反映空車成本，較適合都會區巡迴攬客之經營型態；對於非都會型，以「駐點」型態經營為主之計程車業者,或特定地點(機場或車站)、特定路線(如觀光路線)之排班計程車等,其存在回程空載與高時間空車率之成本分攤問題,在現行費率結構無法合理反映下(尤其時間空車成本)，衍生計程車業者不願按表收費之問題。

## Slide 75
11. 根據問卷分析，各類型優級車應具備之資格與分類依據如下：
（1）車型大小為1800c.c.以上之優級車
（2）車齡為3年內之優級車
（3）符合依駕駛人素質分級（穿著統一制服、過 去沒有前科紀錄、營業後定期接受講習、營 業時不得嚼食檳榔及吸煙為優級）
（4）依計程車品牌評鑑分級（由具有公信力之團 體針對計程車業者進行服務品質綜合評鑑， 並依評鑑結果分級）

## Slide 76
12.本研究根據各項優級車所校估之方案特定常數與計
算而得之價格彈性，發現當各類型計程車費率相同
時，乘客確實有選擇優級車之傾向，惟若根據不同
優級車成本實施差別費率時，則業者將因乘客流失
過多而減少收入。

## Slide 77: 二、建議
（一）在計程車分類管理方案方面
1.管制計程車數量，平衡市場供需
2.全面凍結計程車牌照鼓勵車行及計程車運輸合作社合併，並設定最低經營規模，依照經營績效及市場供需設定牌照增發標準，以管制計程車牌照數量及提昇經營管理績效。
（二）提昇計程車服務品質方面
1.採用駕駛員人分級制度
2.車型分類管理
3.品牌計程車分類管理
4.依計程車設備分類管理

## Slide 78: （三）計程車服務品質提昇分類管理策略部分
1.短期採行車型、車齡分類，即車型1800CC以上、車齡三年以內列為優級車
2.中長期則應將駕駛人資格納入。
3.法令修訂部分建議修訂汽車運輸業管理規則第九十一條及道路交通安全規則，賦予優級計程車另一種車輛外觀顏色。中長期駕駛人資格部分，建議修訂「營業小客車駕駛人執業登記管理辦法」，對於不同資格身分之駕駛人在執業登記證上給予分類管理。
4.配套措施部分，建議應建立優級車之駕駛人、車輛管理系統，並於公路法中納入督導獎懲規範，俾建立完善之車輛分類管理系統。

## Slide 79: （四）建議計程車之定價方式應採不含薪資與行車附支成本之成本加成法，其理由如下：
1.就經營成本特性而言，應將現行使用適用於資本密集運輸業之「投資報酬率法」改為適用於高營運成本之成本加成法。
2.就現行相關運價法規而言，現行法規已提供計程車適用成本加成法之法令依據。
3.就經營特性而言，計程車係以個人為營運主體，其薪資支出與行車附支之支出係由業主領取，不具經營風險，故不宜加成。
4.就實務面而言，採本法後，在合理範圍加成率(5%~10%)下,對現行運價之調整範圍不超過1.5%，故衝擊甚小。

## Slide 80: （五）現行費率結構應採取消起跳里程、維持起跳運價，同時採計程與計時計算續程運價之制度，其優點如下：
1.以台北市為例，在相同之旅次長度（4.61公里）、平均旅次時間(12.95分)與合理空車率(0.33)下，本研究所建議之合理費率制度計算之運價與現行運價並無不同， 故本法不但符合「平均旅次車資管制」之精神，更可達到消除(1)長短程旅次交叉補貼之不公平；(2)尖離峰交叉補貼之不公平；(3)延滯計時費率計算缺乏合理依據與(4)起程里程、續程費率計算缺乏合理依據之諸多優點。

## Slide 81
2.本法所具備之時間空車率愈高，起跳運價佔全體運價比例亦升高之特性，除可解釋現行若干排班計程車業者以議價取代跳表計價之形成原因外，並可提供作為訂定排班計程車運價之依據。
（六）有鑑於目前費率計算公式中係採用一體適用之空車率，故現行費率已提供實際空車率較低之優級車部份之交叉補貼，故本研究認為就現階段而言，為避免降低業者收入，仍不宜實施分級費率。

## Slide 82: 簡報結束
汎誠科技有限公司