## Slide 1: 用路人超速行為與改善策略 之研究
  簡報單位：運輸安全組
  簡報人：林亨杰
中華民國八十八年十月八日

## Slide 2: 簡報內容
一、前言
二、文獻回顧
三、速度與人因之關係
四、易肇事路段超速地點分析
五、超速地點改善方法
六、結論與建議

## Slide 3: 一、前言
研究緣起
研究目的及步驟

## Slide 4
研究緣起
由於人為或道路幾何線形設計等諸多因素，使得駕駛人會故意或不知不覺中超速行駛，此一行為卻大大影響了交通安全之維護。以本所歷年來所進行之「易肇事路段改善計畫」為例，每年會勘改善之地點中，肇事原因中以「超速」行為居首位，且每件事故幾乎皆造成人員之死傷。是故，如何能有效改善此一潛在危機便成了本研究之主要課題。

## Slide 5
研究目的及步驟
目的：1.資料蒐集→瞭解原因。
2.改善經驗→研擬策略。
步驟：1.文獻回顧暨資料蒐集。
    2.探討速度與人因之關係。
    3.易肇事路段改善經驗之分析。
    4.提出分析結果並研訂改善策略。

## Slide 6: 二、文獻回顧
國內文獻資料
國外文獻資料

## Slide 7
國內文獻資料 4-1
→高速公路超速比例佔：2/3
表2.1 高速公路違規取締統計表 |  |  | 
年度 | 總件數 | 超速件數 | 比率
81 | 1,783,741 | 978,843 | 54.9%
82 | 1,683,880 | 1,111,635 | 66.0%
83 | 1,879,917 | 1,249,685 | 66.5%
84 | 1,621,220 | 1,062,129 | 65.5%

## Slide 8
國內文獻資料 4-2
超速比例：速限90﹥速限100
原因：速限雖不同但駕駛者行駛速率未有所差異。
表2.2 不同速限路段小型車超速時段百分比彙整表 |  | 
區分 | 速限：90公里/小時 | 速限：100公里/小時
內側車道 | 98.6% | 76.1%
中間車道 | 96.5% | 6.3%
外側車道 | 8.5% | 8.6%
平 均 | 68.5% | 30.1%

## Slide 9
國內文獻資料 4-3
台北市數據：
83年肇事原因：「超速行駛」→首位。
85年超速行駛：死15人，傷30人。
首要列管事項：「超速」及酒醉駕車。

## Slide 10
國內文獻資料 4-4
警政資料
超速失控死亡人數：
85年→459人(15.35％)；86年→461人(20.6％)。
基隆市肇事原因排行榜（81-83年）：
未依規定減速：20.4％(29/142)→首位。

## Slide 11: 國外文獻回顧
日本相關研究
歐美相關研究

## Slide 12: 日本相關研究4-1
  事故防範對策（昭45年，1970年）
  速度限制：
  實施前：1533件，死亡53人；
  實施後：1211件（-21％），死亡33人。

## Slide 13: 日本相關研究4-2
  幹道速限調整（1985→1990）
  區 間 數（處）：1353→1505
  延長距離（km）：308→2398

## Slide 14: 日本相關研究4-3
實際行駛速率﹥規定速限
表2.10 規定速限與實際行駛速率(單位：km/h) |  |  |  | 
區分 規定速限 | 實際行駛速率 |  |  | 
 | 商業區 | 住宅區 | 非市區 | 全體
30 | 39.5 | 44.9 | — | 44.4
40 | 53.3 | 52.7 | 55.9 | 53.3
50 | 59.6 | 59.3 | 62.8 | 60.4
60 | 67.8 | 64.3 | 70.4 | 68.7
全體 | 58.3 | 56.4 | 63.9 | 59.1

## Slide 15: 日本相關研究4-4
  冬季速限：積雪地區。
  夜間安全居住對策、居住環境寧靜對策。
  其他對策：天候、路面。
  方式：集中控制標誌、路面感應、手動。
  權責機關：各地區警察署。

## Slide 16: 歐美相關研究4-1
  駕駛者在車速選擇上，會低估可能造成死亡或危險之情況，且以滿足之心理因素取代。
  摘自：「交通安全與駕駛者」一書（Leorard Evans著）

## Slide 17: 歐美相關研究4-2
一般道路(法定速限50km/h)
55 60 65 70 75km/h
高速道路(法定速限100km/h)
90 95 100 105 110 115 120km/h
經濟速度 安全速度 實際速度 暢快速度
經濟速度 安全速度 實際速度 暢快速度
圖 2-1 駕駛人速度選擇變化圖

## Slide 18: 歐美相關研究4-3
DRIVER
91%
ROAD
32%
VEHICLE
9%
Road+Driver=25%
Road Only=2%
Vehicle+Road=4%
Vehicle Only=3%
Driver Only =64%
圖2-2 人車路因素所產生衝撞之比例關係

## Slide 19: 歐美相關研究4-4
圖2-4 超速防治實施措施之公開意見調查表

## Slide 20: 三、速度與人因關係

## Slide 21: 日本交通安全白書統計： 第一當事人因超速而發生的死亡事故： 約20％
年 | 件數（比例％）
1995 | 1965(19.2)
1996 | 1707(17.9)
1997 | 1642(17.8)
→死亡事故5件中有1件為超速。

## Slide 22: 圖3-3 車速與衝撞力之關係
←五層樓高

## Slide 23: 車輛停止之重要性
踩踏板通常為5-20Kg→緊急30-60Kg。
乘車姿勢、鞋之變換→影響踩力。
乘車人數多、貨車載物重→煞車距離長。
→煞車前低速行駛是必要的。

## Slide 24: 圖3-12 輪胎殘留溝深與停止距離
(ｍ
大 小：165SR13
種 類：radial.rib
路 面：瀝青濕潤

## Slide 25: 動體視野
動體視野 ：本身為移動狀態，眼睛位置不
變所能看見的範圍。
（ 靜體視野 ：本身為靜止移動狀態，眼睛
位置不變所能看見的範圍。）
本身移動速度愈高→可視範圍愈狹小
→對於危險狀態的發現便會遲緩。

## Slide 26: 圖3-22 速度與動體視野之關係

## Slide 27: 圖3-23 動體視野概念圖

## Slide 28: 四、易肇事路段超速地點分析

## Slide 29: 表4.1 各期超速肇事地點數及所佔比例表
期別 | 期間 | 肇事 地點數 | 因超速之 肇事地點數 | 因超速而 肇事之比例
12 | 82.7～83.6 | 301 | 99 | 32.9％
13 | 83.7～84.9 | 301 | 112 | 37.2％
14 | 84.10～85.6 | 320 | 108 | 33.7％
15 | 85.7～86.6 | 288 | 112 | 38.9％
16 | 86.7～87.6 | 228 | 74 | 32.5％
合計 | 82.7～87.6 | 1438 | 505 | 35.1％

## Slide 30: 表4.2 超速易肇事路段地點改善方式一覽表(83年)
序號 | 期別 | 編號 | 改善地點 | 改善單位 | 道路特性 | 標誌 | 標線 | 號誌 | 其他
1 | 12 | 1 | 台北市 | 交通局 | 直路 |  |  |  | 實體分隔
2 | 12 | 2 | 台北市 | 交通局 | 直路 |  |  |  | 實體分隔
3 | 12 | 3 | 台北市 | 交通局 | 直路 |  |  |  | 取締
4 | 12 | 15 | 嘉義市 | 警察局 | 路口 | 遵20 | 危３、導標、標記、槽化 |  | 
5 | 12 | 16 | 嘉義市 | 警察局 | 路口 | 遵20 | 危３、導標、標記、槽化 |  | 
6 | 12 | 17 | 嘉義市 | 警察局 | 直路 | 告示牌 | 危３、導標 |  | 
7 | 12 | 18 | 台南市 | 警察局 | 彎道 | 警23、遵2 | 讓路線、標線、標記 |  | 
8 | 12 | 20 | 台南市 | 警察局 | 彎道 | 限5、輔２、告示牌 | 分向限制線、車道線、標記 |  | 反光鏡
9 | 12 | 21 | 台南市 | 警察局 | 路口 |  | 標記 |  | 
10 | 12 | 22 | 台南市 | 警察局 | 路口 |  | 危３、減速標線、標記 |  | 

## Slide 31: 表4.7 超速防制設施種類
項目 | 功 能 | 種 類
標 誌 | 警告標誌 | 彎路(警1,警2)﹑連續彎路(警3,警4)﹑險坡(警5,警6)﹑岔路(警11～警19)﹑注意號誌(警23)﹑當心行人(警34)及慢行(警49)。
 | 禁制標誌 | 停車再開(遵1)﹑讓路(遵2)﹑機慢車兩段左轉(遵20)﹑圓環遵行方向(遵22)及最高速限(限5)
 | 指示標誌 | 地名方向指示(指22)、停車場指示(指50、指51)。
 | 輔助標誌 | 安全方向引導(輔2)﹑告示牌﹑固定型拒馬及活動型拒馬。
標 線 | 警告標線 | 標線：路寬變更線﹑近障礙物線﹑減速標線﹑反光導標及危險標記。 標字：「慢」字。
 | 禁制標線 | 分向限制線﹑禁止超車線﹑禁止變換車道線﹑禁止停車線﹑禁止臨時停車線﹑停止線﹑槽化線﹑讓路線﹑網狀線及車種專用道標線。 車種專用道標字、行車方向專用車道標字、「停」標字、「禁行機車」標字及速度限制標字
 | 指示標線 | 行車分向線、車道線、路面邊線、快慢車道分隔線、左彎待轉區線、枕木紋行人穿越道線、斑馬紋行人穿越道線、公路行車安全距離辨識標線、指向線、轉彎線、車輛停放線及機慢車左轉待轉區線。標字：地名路名方向指示標字。
 | 路面標記 | 傳統反光路面標記及強化玻璃反光路面標記。
號 誌 | 行車管制 | 定時號誌﹑交通感應號誌及交通調整號誌。
 | 行車專用 | 定時號誌及行人觸動號誌。
 | 特種交通 | 車道管制號誌﹑鐵路平交道號誌﹑行人穿越道號誌﹑特種閃光號誌及盲人音響號誌。
其 他 |  | 增設護欄、防撞緩衝設施、超高、車道屏、自動超速闖紅燈照相、反光鏡、反光紙、降低坡度及加強違規取締。

## Slide 32: 表4.8 縣市別超速地點改善方法比較表
 | 標誌 |  |  |  | 標線 |  |  |  | 號誌 |  |  | 其他
 | 警告 | 禁制 | 指示 | 輔助 | 警告 | 禁制 | 指示 | 標記 | 三色 | 閃光 | 特種 | 
台北市 | 2 |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 7
基隆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
新竹市 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1
嘉義市 |  | 3 |  | 1 | 10 | 4 |  | 4 |  |  |  | 1
台南市 | 8 | 2 | 2 | 8 | 31 | 12 | 10 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2
台北縣 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | 7 | 2 | 25 |  | 3 |  | 14
桃園縣 | 8 | 6 | 1 | 30 | 32 | 18 | 7 | 25 | 4 | 4 |  | 4
新竹縣 |  |  |  | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 2
苗栗縣 | 2 | 5 |  | 16 | 14 | 9 | 1 | 22 | 5 |  |  | 4
台中縣 | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 3
南投縣 | 2 | 1 |  | 21 | 17 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 |  | 14

## Slide 33: 五、超速地點改善方法

## Slide 34: 各縣市設置情形比較
縣市別改善超速設施使用比較表 （表5.1）
縣市別改善超速設施使用比例表 （表5.2）
各縣市易肇事地點提報數及其超速肇事比例表(表5.3)
常見改善超速設施設置比例表 （表5.4）

## Slide 35: 常見改善超速設施設置比例表
項目 | 功能 | 比例（％） | 
標誌 | 警告 | 5.02 | 25.69
 | 禁制 | 4.78 | 
 | 指示 | 0.54 | 
 | 輔助 | 15.35 | 
標線 | 警告 | 19.06 | 57.41
 | 禁制 | 11.57 | 
 | 指示 | 6.64 | 
 | 標記 | 20.14 | 
號誌 |  | 9.41 | 
其他 |  | 7.48 | 
合計 |  | 100 | 100

## Slide 36: 表5.5 其他可作為改善超速之優先設置排序表
排序 | 種 類 | 使用次數
1 | 增設護欄 | 24
2 | 自動超速闖紅燈照相 | 20
3 | 實體分隔 | 11
4 | 反光鏡 | 10
5 | 加強違規取締 | 9
6 | 改善調整號誌 | 4
6 | 刨除標線 | 4
8 | 超高 | 3
9 | 車道屏 | 2
9 | 反光紙 | 2
9 | 拒馬 | 2

## Slide 37: 表5.6 各道路特性別超速地點改善方法比較表
 | 標誌 | 標線 | 號誌 | 其他 | 合計
直路 | 70 | 161 | 17 | 28 | 276
彎道 | 179 | 272 | 9 | 44 | 504
路口 | 86 | 316 | 98 | 21 | 521
坡道 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17
合計 | 341 | 758 | 124 | 95 | 1318
使用設施：以「標線」次數居多。
常使用地點：標誌、其他→彎道； 標線、號誌→路口。

## Slide 38: 五、結論與建議

## Slide 39: 結論
文獻部份
速度與人因部份
超速地點分析部份
後續研究

## Slide 40: 「文獻」部份結論
國內 | 高公局 | 高速公路違規告發事件中，超速比例：2/3
 | 台北市 | 交通肇事原因中以「超速行駛」居首位。 實施防範對策可使事故率大幅降低。
國外 | 日本 | 交通安全最優先考量項目為抑制速度提昇。過低 速限區間之超速比例是較高的。
 | 歐洲 | 合理速限並適當取締方能有效改善交通。
 | 德國 | 進行主要幹道速限檢討並提適切速限對策。
 | 美國 | 駕駛人會以滿足之心理因素而低估可能造成自身死亡或危險之情況超速行駛。
 | 加拿大 | 不適當速度及危險動作之駕駛所發生事故有４％為死亡事故。

## Slide 41: 「速度與人因」部份結論
日本交通安全白書（1995-1997）資料顯示，第一當事人因違規而發生之死亡事故件數中，違規超速比例接近20％。
日本相關分析結果顯示：
過度緊張易使駕駛人誤判資訊而造成操作錯誤。
未保持正確乘車姿勢駕車，煞停時無法以十足踏力煞車。
車輪接地面與路面間隙滲入之雨水量，會因車速高而增加。
對死亡與負傷情形而言，「危險認知速度值」有明顯差異。
行駛速度係依主觀的感覺來判斷，然極易造成速度與主題環境之誤差現象(亦即造成實際行駛速度比主觀認定速度高)。

## Slide 42: 「超速地點分析」部份結論3-1
由「台灣區易肇事路段改善計畫」(12-16期）提報地點顯示，肇事原因屬於「超速」或「未減速慢行」之地點每年約佔35％。
總體而言，各縣市對於超速地點改善之方法，以「標線」之使用比例最高（佔55.8％），而「標線」之種類中又以「標記」之設置比例最高（佔標線之37.4％）。
在「標誌」方面，以輔助標誌最多（佔標誌之60.5％）。以縣市別作比較，在使用「標誌」作為改善設施之縣市中，以金門縣所佔比例最高（佔47％）。
在使用「標線」之比例上，以嘉義市所佔比例最高（佔78％）。在使用「號誌」比例上，由於該改善方式非直接針對超速防治作改善，而係由於其他因素一併設置，故相對比例皆較低。

## Slide 43: 「超速地點分析」部份結論3-2
本研究統計之易肇事地點數計1,438處，其中因超速肇事之地點為505處，計算其比例為35％。其中依縣市別比較，易肇事地點中因超速而肇事之比例為，新竹市佔75％屬比例較高之縣市，依次為台南市56％、南投縣54％、台東縣52％、桃園縣50％。
在標誌種類方面：警告性質以「叉路標誌」使用次數最多，禁制性質以「讓路標誌」使用次數最多，指示性質以「地名方向指示標誌」使用次數最多，輔助性質以「安全方向引導」（輔2）使用次數最多。
在標線種類方面：警告性質以「反光導標與危險標記」使用次數最多，禁制性質以「禁制標線」（如分向限制線、禁止超車線、禁止變換車道線等）使用次數最多，指示性質以「指示標線」（如行車分向線、車道線、路面邊線等）使用次數最多。「標記」佔總設施之20％。

## Slide 44: 「超速地點分析」部份結論3-3
在號誌種類方面則以三色號誌為最多。在「其他設施」方面，其種類則包括實體分隔設施（如安全分向島）、增設護欄（如紐澤西護欄）及防撞座等設施。使用次數依排序為，「增設護欄」最高，其次為設置「自動超速闖紅燈照相機」、設置「實體分隔」、加設「反光鏡」及「加強違規取締」等多項作法。
在使用標誌之時機以「彎道」較多，標線為「路口」居多，號誌為「路口」處，其他設施於「彎道」處較常被使用。

## Slide 45: 「後續研究」部份
針對505處易肇事路段中之超速路段，分析其改善後之肇事數據，以獲得不同改善措施之改善績效。

## Slide 46: 建議2-1
建議一：除積極進行交通安全設施之設置與教育宣導外，全面重新檢討「規定速限」之合理性並加以適當取締是有其絕對必要性。
建議二：交通安全相關研究議題上可朝人因方面進行探討，如駕駛人心理、交通安全設施人性化等相關課題。

## Slide 47: 建議2-2
建議三：為求該改善措施更具實效同時能加以驗證，建議各相關單位對於相關肇事地點改善後之績效評估工作與研究課題應可同時推動並實施。
建議四：加強交通安全專業人員訓練外，相關規範與設置規則內容之加強實有其必要性。

## Slide 48: 簡報完畢 敬請指正