## Slide 1: 交通網路核心資料庫建置 開放式地理資訊系統架構與 防火牆建置
運輸資訊組

## Slide 2: 研究內容
開放式架構地理資訊系統之資料庫查詢語言與網路地圖伺服器介面規格
資料庫管理系統與地理資訊系統探討
開放式地理資訊系統架構初探與即時交通資訊擴充
網路安全及防火牆之原理與構建
結論與建議

## Slide 3: 研究流程

## Slide 4: 資料庫查詢語言(SQL)開發規格

## Slide 5: 關聯式幾何物件模式
點、曲線、面與幾何集

## Slide 6: 曲線所形成之關係

## Slide 7: 面所形成之關係

## Slide 8: DE-9IM幾何物件關係模型

## Slide 9: 幾何物件空間關係關聯運算元
Disjoint：ab=
Intersects：!a.Disjoint(b)
Within：(I(a) I(b)) )(ab=a)
Contains：b.Within(a)
Touches： (I(a)I(b)= )ab
Crosses： (dim(I(a)I(b))<max(dim(I(a)),dim(I(b))))(aba)(abb)
Overlaps：(dim(I(a))=dim(I(b))=dim(I(a)I(b)))(aba)(abb)

## Slide 10
Touch
Cross
Within
Overlap
幾何物件空間關係

## Slide 11: 幾何物件基本方法
Equals(幾何物件1，幾何物件2)
Disjoints(幾何物件1，幾何物件2)
Intersects(幾何物件1，幾何物件2)
Touches(幾何物件1，幾何物件2)
Crosses(幾何物件1，幾何物件2)
Within(幾何物件1，幾何物件2)
Contains(幾何物件1，幾何物件2)
Overlaps(幾何物件1，幾何物件2)
Relate(幾何物件1，幾何物件2)

## Slide 12: 幾何物件之空間處理函數
Distance(物件1，物件2)：物件間最短距離
Buffer(distance)：依距離產生物件緩衝區
ConvexHull()：傳回物件之突出點集合
Intersection(物件1，物件2)：物件間交集
Union(物件1，物件2)：物件間聯集
Difference(物件1，物件2)：物件間差集

## Slide 13: 支援空間資料之SQL資料綱要

## Slide 14: 幾何坐標資料表示方式
文字方式
二位元方式

## Slide 15: 物件式幾何物件模式

## Slide 16: 網路地圖伺服器介面規格
產生地圖(向量式或影像式)
  利用URL語法，提供產生地圖所需參數
提供所產生地圖之內容查詢
  包含查詢何地圖以及地圖之範圍資訊於URL語法中
提供其它程式所產生地圖之相關資訊，以供後續應用

## Slide 17: 網路地圖伺服器介面應用範例
美國墨西哥灣NOAA AVHRR 影像

## Slide 18: 網路地圖伺服器介面應用範例
美國墨西哥灣附近之
行政區界與都市發展狀況圖

## Slide 19: 網路地圖伺服器介面應用範例
疊合NOAA AVHRR 颱風影像與行政區界、都市發展狀況圖

## Slide 20: 網路地圖伺服器介面架構圖

## Slide 21: 網路地圖伺服器程序架構圖
"Picture Case"
"Graphic Element Case"
"Data Case"

## Slide 22: 資料庫管理系統 與 地理資訊系統

## Slide 23: 地理資訊系統資料庫架構沿革

## Slide 24: 主要資料庫廠商空間資料模組
Sybase 之 Spatial query server (SQS)
IBM DB2 之 Spatial Extender
Informix dynamic server 之 universal data option (UDO)
Oralce8i 之 Spatial

## Slide 25: Sybase 之 Spatial Query Server
系統架構
空間資料型態

## Slide 26: IBM DB2 之 Spatial Extender
系統架構
空間資料物件關係

## Slide 27: Informix dynamic server 之UDO
系統架構
空間資料型態

## Slide 28: Oralce 8i Spatial
四部分組成
  MDSYS資料綱要用以支援空間資料型態之儲存、語意與語法
  空間資料索引機制
  空間分析運算元及函數以提供空間資訊查詢與連結
  空間資料模組管理工具

## Slide 29: Oralce 8i Spatial 查詢方式
使用2階段式查詢
  第一階段primary filter先由大量資料進行初步過濾產生資料量較小資料集
  第二階段secondary filter進行最後篩選

## Slide 30: 開放式地理資訊系統架構 與 即時交通資訊擴充

## Slide 31: 內容
將即時交通資訊所使用地理資料庫中之國道部分轉入開放式地理資料庫(Oracle 8i Spatial)架構
即時交通資訊服務中山高中南區新增路段之擴充
Oracle8i Spatial之實作範例

## Slide 32: 即時交通地理資料庫 之開放式資料庫架構

## Slide 33: 即時交通資訊資料庫表格綱要

## Slide 34: 新增交流道數化

## Slide 35: 88年版即時交通資訊

## Slide 36: 89年版即時交通資訊

## Slide 37: 88年與89年版即時交通資訊比較
更具使用者親和力，資訊表達更直接、更快速。
減少省道、鄉鎮界，增加縣市名稱
  減少省道、鄉鎮界主要考量為縮小Internet資料傳輸量，讓民眾更即時取得交通資訊。
  縣市名稱顯示，提供民眾地理相對位置。
速率主題圖增加無速率資料。
提供640x480螢幕解析度選擇。

## Slide 38: Oracle8i Spatial實作範例 資料庫表格綱要
城市
郡
州際高速公路
州

## Slide 39: Object-relation資料模式資料構建
於Oracle中建立此四個表格，通常會先刪除表格再建立新表格
DROP TABLE CITIES;
CREATE TABLE CITIES(
LOCATION MDSYS.SDO_GEOMETRY,
CITY VARCHAR2(42),
STATE_ABRV VARCHAR2(2),
POP90 NUMBER,
RANK90 NUMBER);

## Slide 40: Object-relation資料模式資料構建
將美國各城市(Cities)、各郡(Counties)、州際高速公路(Interstates)透過Oracle SQL Loader匯入相對應Oracle表格

## Slide 41: Object-relation資料模式資料構建
SQL> set echo on;
SQL> select mdsys.sdo_tune.estimate_tiling_level (
2 'STATES', 'GEOM', 10000, 'ALL_GID_EXTENT') "ESTIMATE ALL_GID_EXTENT"
3 from dual;
ESTIMATE ALL_GID_EXTENT
-----------------------
7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CREATE INDEX IDX_STATES ON STATES (GEOM)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX
PARAMETERS ('SDO_LEVEL = 7');
建立索引

## Slide 42: Object-relation資料模式資料構建

## Slide 43: New Hampshire相關地理資訊

## Slide 44: 查詢範例一
查詢所有與「new hampshire」相交之州際高速公路
SQL> SELECT i.highway
2 FROM interstates i, states s
3 WHERE s.state = 'New Hampshire'
4 AND mdsys.sdo_filter (i.geom, s.geom, 'querytype=WINDOW') = 'TRUE';
HIGHWAY
-----------------------------------
I 293
I 295
I 495
I 89
I 91
I 93
I 95
選取了 7 列

## Slide 45: 查詢範例二
查詢所有郡其地理位置介於(-109,37)與 (-102,40)並顯示其人口數
SQL> select c.totpop, c.county
2 from counties c
3 where mdsys.sdo_relate (
4 c.geom,
5 mdsys.sdo_geometry (2003, null, null,
6 mdsys.sdo_elem_info_array (1,1003,3),
7 mdsys.sdo_ordinate_array (-109, 37, -102, 40)),
8 'mask=ANYINTERACT querytype=WINDOW') = 'TRUE';
TOTPOP COUNTY
---------- -------------------------------
265038 Adams
13617 Alamosa
391511 Arapahoe
………………………………………..

## Slide 46: 查詢範例三
分析「new hampshire」州內各郡與「new hampshire」州之空間關係
SQL> select c.county,
2 mdsys.sdo_geom.relate (s.geom,'DETERMINE',
3 c.geom, 0.00000005
4 ) "relation"
5 from states s, counties c
6 where s.state = 'New Hampshire'
7 and s.state = c.state;
COUNTY relation
------------------------------- -------------------------------------------------------
Belknap CONTAINS
Carroll COVERS
Cheshire COVERS
Coos COVERS
……………………………………….

## Slide 47: 查詢範例四
查詢人口密度超過500/Mile2之所有州的面積
SQL> select state,
2 poppsqmi,
3 mdsys.sdo_geom.sdo_area (geom, 0.00000005) area
4 from states
5 where poppsqmi > 500;
STATE POPPSQMI AREA
-------------------------- ---------- ----------
Connecticut 678.5161 1.39793234
District of Columbia 9884.25 .018379523
Massachusetts 767.7329 2.32601196
New Jersey 1042.1464 2.13334476
Rhode Island 960.4277 .310194064

## Slide 48: 查詢範例五
查詢周界長度大於40之所有州
SQL> select state
2 from states
3 where mdsys.sdo_geom.sdo_length (geom, 0.00000005) > 40;
STATE
--------------------------
Alaska
California
Michigan
Texas

## Slide 49: 網路安全及防火牆 原理與構建

## Slide 50: 防火牆原理
防火牆是一個雙向的安全管理機制，不僅能防止外界的入侵，也可以限制內部主機對外的通訊。它是兩個網路間唯一的連絡通道，負責所有的進出管制。
依設計製造不同可分為
  硬體防火牆
  軟體防火牆

## Slide 51: 防火牆分類
應用層閘道式防火牆
電路層閘道式防火牆
封包過濾式防火牆

## Slide 52: 防火牆的基本功能
存取管控
身分識別
安全稽核
整合網路通信協定
IP轉換
雙重DNS
警告功能
管理工具
資料加解密
與防毒軟體的整合
阻絕系統服務型(denial-of-service) 攻擊

## Slide 53: FireWall-1架構圖

## Slide 54: 防火牆檢查網路封包示意圖

## Slide 55: 防火牆檢查網路封包處理流程

## Slide 56: 防火牆政策訂定

## Slide 57: 防火牆紀錄

## Slide 58: 防火牆管理報表(一)

## Slide 59: 防火牆管理報表(二)

## Slide 60: 防火牆管理報表(三)

## Slide 61: 防火牆管理報表(四)

## Slide 62: 結論
完成網路安全相關課題研究，如網路安全簡述、防火牆原理與組成、防火牆的基本功能、防火牆之採購與構建，並據以建置防火牆軟硬體設施。
制定軟體防火牆CheckPoint Firewall-1透過存取策略，並搭配WebTrend網路使用狀態分析提高本所網路安全水準與有效使用有限的網路頻寬。

## Slide 63: 結論
探討開放式架構地理資訊系統之資料庫查詢語言與網路地圖伺服器介面規格。
由於開放式架構地理資訊系統所訂相關規格，已有部分於ISO TC204討論通過，而未來勢必成為國際資料標準，此部分有助於了解地理資訊之發展潮流與國際資料標準趨勢。

## Slide 64: 結論
探討現有資料庫管理系統與地理資訊系統，除使本所在資訊技術與潮流同步外，亦提供本所在規劃未來整體資訊系統之評估與參考。
擴充中山高中南區即時交通資訊服務，配合高速公路局於九十年一月春節前一周完成中南部偵測器之佈建，提供用路人更充足路況資訊，修改WebGIS相關程式及空間與屬性資料庫。

## Slide 65: 結論
配合Oracle8i Spatial將即時交通資訊服務WebGIS資料庫由原來單機運作型態，擴充為跨軟硬體平台之開放式架構。
探討開放式地理資訊系統架構之Object-relation模式，並進行系統安裝、測試及實作，提供未來在應用參考，同時對整合本所其它地理資訊應用系統提供整合平台，提高資料間之交互運用與操作性。

## Slide 66: 建議
配合「2000年交通路網數值地圖」之建置完成，應利用開放式地理資訊系統架構，以「2000年交通路網數值地圖」之空間與屬性資料為運輸研究所之地理資料庫基礎，搭配地理資訊系統軟體開發各類運輸應用資訊系統，如交通事故資料庫、高速公路即時交通資訊與遊憩地區聯外道路資訊、大眾運輸之營運路線、橋樑管理、….等。

## Slide 67: 建議
開放式架構地理資訊系統所訂相關規格，屬於ISO TC204部分，由於我國並非ISO組織會員，但運輸研究所可以研究會員方式加入國際OpenGIS協會，一如美國、日本、中國大陸、….等，共同參與國際資料標準之訂定與地理資訊測試平台研究計畫。

## Slide 68: 建議
防火牆軟硬體之建置僅是網路安全第一步，除了利用教育訓練提高使用者網路安全觀念外，在網路安全軟體方面尚需增加網路頻寬管理、網路監控等模組。
而網路監控模組可在網路重新規劃時，提供網路使用型態，以規劃最佳網路拓樸架構，亦可了解問題與提出解決問題方案。

## Slide 69: 簡報結束