## Slide 1: 柔性鋪面最適養護時機之研究
期中報告
報 告 人：林 志 棟
委託單位：交通部運輸研究所
執行單位：中央大學土木研究所
民國八十八年一月二十九日

## Slide 2: 研究緣起
路面之功能旨在對用路者能提供良好舒適性與高安全性之服務品質
路面績效綜合評估即是調查路面狀況之良窳
目前維修方式多為工程師或巡路員目視調查憑經驗維修
維修費用的編列無依據可循

## Slide 3: 研究動機
使路面維修作業達到
  經費分配合理化
  調查效率化
  安全性

## Slide 4: 研究範圍
第一階段（本計畫研究目標）
資料收集與文獻回顧
提出實驗性道路構想，並進行實驗設計
收集本土化的鋪面資料
建構高速公路或一般省道之鋪面資料庫

## Slide 5: 研究範圍
第二階段
發展高速公路或一般省道的養護指標
建立柔性鋪面最適養護時機系統
發展自動化檢測系統

## Slide 6: 研究步驟
相關文獻回顧
國外使用鋪面成效檢測車狀況
高速公路之實驗配置
台十五線之實驗配置
鋪面資料收集
鋪面資料庫之建立

## Slide 7: 預期成果
藉由自動化檢測車的調查效率，對現有國道或省道狀況進行資料的蒐集，建立鋪面維修資料庫，經由鋪修資料庫發展一鋪面服務績效指標。
路面績效指標初擬，提供路面管理單位一道路養護養指標，對養護作業進行客觀的評斷標準。

## Slide 8: 路面管理系統概論
路面管理系統主要作業圖

## Slide 9: 路面管理資料必備條件
資料含義必須觀念簡單清楚、涵蓋範圍應廣泛
必須具有一貫性、保存性、連續性以利整理、儲存、保管與傳送
必須具有時效性、客觀性、確實性，俾使系統運用符合實情
資料在有效靈活應用方面，必須能達到預測、狀況掌握、處理快速等目的

## Slide 10: 路網層級路面管理系統

## Slide 11: 專案層級路面管理系統

## Slide 12: 國外路面管理系統概況--北美
PMS (Pavement Maintenance System)調查路面狀況
    )路面惡化狀況、粗糙度及交通資料
    )系統績效要求
    )經常性維修需求
    )預算維修需求

## Slide 13: 國外路面管理系統概況--英國與澳洲
MMW (Maintenance Management System)
    )維護項目成本化
    )建立維修項目優先權重表
    )以PSI評定路面整體缺失
    )評估維修成本之經濟性
    )維修措施極其優先順序考核
    )輸出結果考核追蹤

## Slide 14: 國外路面管理系統概況--東亞國家
Maintaining and Managing the Metropolitan Expressway
    建立短期維修之破壞等級
    建立長期維修之破壞等級
    維修材料及技術之改進
    道路結構資料庫的建立

## Slide 15: 國外路面管理系統概況--開發中國家
HDM (Highway Design and Maintenance Standards Model)
    建立例行維修、表面處理、重舖、結構重建、路型改建等五種維修類型及其各別產生之影響
    建立各種維修類型之生命週期曲線
    建立最佳維修方式之時程表

## Slide 16: 國外路面管理系統概況--台灣地區
台灣區高速公路路面養護管理系統
    調查系統
    分析系統
    設計系統
    評審系統
    養護實施系統
    施工系統
    規劃與執行系統
    研究發展與人員培訓系統。

## Slide 17: 國內養護實務單位之養護特性

## Slide 18: 高公局養護組織

## Slide 19: 公路局養護組織

## Slide 20: 鋪面指標建立模式
路面損壞指標
美國陸軍工兵研究所發展之PAVER模式
  PCI=100-Ｆ（損壞扣減點數）
台北市路面服務力模式
  路面服務力=A0+ΣAX

## Slide 21: 鋪面指標建立模式
路面績效指標
美國州際公路與運輸員司協會(AASHTO)
  PSI=5.03-1.91log(1+SV)-1.38RD2-0.01(C+P)
台灣省路面工程整修標準芻議模式
  PSI=5.21-1.27og(1+PrI)-0.21RD2-0.01(C+P)
加拿大安大略省(PCR)
  PCR=F(駕駛品質，損壞嚴重性，損壞密度)

## Slide 22: 國內外路面檢測儀器概況
鋪面結構檢測儀器
  靜力撓度（彭柯曼樑等）
  穩態撓度（道路評審儀等）
  衝擊荷重撓度（動力撓度儀，FWD等）

## Slide 23: 國內外路面檢測儀器概況
鋪面機能檢測儀器
  車轍（車轍量測儀等）
  平坦度（高低平坦儀等）
  表面破損（目視調查、影像處理等）

## Slide 24: 國內外路面檢測儀器概況
鋪面安全檢測儀器
  固定輪模式
  滑動模式
  側滑模式
  英式擺錘法

## Slide 25: 國內外路面檢測儀器概況
自動化檢測系統
  ARAN
  ARRB
  ITX
  K.J.Law
  Laser RST

## Slide 26: 國內外路面檢測儀器概況
鋪面交通量量測
  靜態地磅
  動態地磅

## Slide 27: 國內現有檢測儀器調查表

## Slide 28: 台十五線實驗配置與評估結果

## Slide 29: 台十五線實驗配置與評估結果

## Slide 30: 動態地磅車型分布

## Slide 31: 車輛對路面損壞影響
單體車數量較多之重車車型是Type21，Type31，Type34，從表4.13可看出相同之載重範圍內Type31對路面衝擊較小，其次是Type34，Type21影響最大，不過Type21由於其車型之關係，無法超載過多。所以如要採用單體車車型來作貨物運輸，應採用Type31來運輸，以減低對路面之衝擊力。

## Slide 32: 車輛對路面損壞影響
法定載重範圍內Type53與Type57對路面衝擊較小，其次是Type41，Type30影響最大，但在法定載重範圍外Type41呈現很大的衝擊，而Type30由於其車型之關係，無法超載過多。所以如要採用半聯結車之車型來作貨物運輸，應採用Type53或是Type57來運輸，以減低對路面之衝擊力。

## Slide 33: 厚度對路面的影響
撓度試驗

## Slide 34: 厚度對路面的影響
平坦度試驗

## Slide 35: 厚度對路面的影響
車轍深度試驗

## Slide 36: 資料庫的建立
資料收集方法
  目視調查
  人工儀器調查
  自動偵測

## Slide 37: 資料庫的建立
資料庫的優點
  減少瑣碎的資料存在
  資料的一貫性
  資料的分享
  資料的安全保護
  資料的準確性
  使用者運用資料庫的優先順序
  資料之獨立性

## Slide 38: 資料庫的建立
資料庫所需調查項目
    路面幾何資料調查
    路面結構調查
    路面平坦度（糙度）調查
    路面破壞調查
    路面抗滑與安全性調查
    交通軸重調查
    環境資料調查
    路面材料性質調查

## Slide 39: 本階段研究結論
鋪面管理系統與鋪面指標建立之程序
  對於國內外路面管理系統作一文獻回顧，了解路面管理系統的建立需要考量路面狀況，而路面狀況可利用路面狀況指標的建立來表示之，但指標的建立須考慮各地狀況而評量。

## Slide 40: 本階段研究結論
目前國內外檢測儀器現況
  國內已經引進國外先進設備，但是各單位擁有設備不一，鋪面資料庫需要考量各單位儀器審慎評估建立之。

## Slide 41: 本階段研究結論
台十五線評估結果
  車型對於路面影響甚鉅
  厚度設計應重新考量
路面狀況資料庫的建立
  配合自動化檢測儀器建立之

## Slide 42: 後續研究項目
台十五線成效觀測結果
  利用檢測車進行觀測
高速公路成效觀測
  須注意路面平坦度與抗滑能力，以及地下水位的影響

## Slide 43: 後續研究項目
鋪面資料庫之建立
  以利後面鋪面成效指標與養護最適時機之建立
最適養護時機之初擬
  進行成果驗證工作