## Slide 55
本所電腦網路與伺服器改善之研究
暨
便民即時資訊系統更新設計
計畫期間: 87.8~88.6
報告單位: 運輸資訊組
計畫編號: IA8810 & IA8809

## Slide 56
由於電腦科技之進步迅速, 相關軟硬體設備不斷地推陳出新, 原有建置之系統必須透過不斷之修正與更新才能符合今日之需求。本計畫乃針對所內建置之網路、伺服器、便民即時交通資訊系統等電腦相關系統進行更新作業, 以期能改善現有系統之運作效能。
計畫目的
電腦網路與伺服器改善之研究
便民即時資訊系統之更新設計

## Slide 57
計畫內容
電腦網路與伺服器改善之研究
網路
伺服器
網際網路 Internet
所內網路 Intranet
DNS領域名稱伺服器
WWW網際網路伺服器
E-MAIL電子郵件伺服器

## Slide 58
便民即時資訊系統之更新設計
網路整合架構
網頁資訊整合軟體
整合架構
計畫內容
自動傳真回覆系統
資料來源

## Slide 59
電腦網路與伺服器改善之研究
網路: 網際網路 Internet
向GSN (Government Service Network) 政府網積極爭取將原有專線64k bps , 大幅提昇至最快等級T1 (1544k bps)通訊速率。
升級之考量: 評估所需之通訊速率、專線經費預算、各項應用系統作業需求
GSN專線用戶流量監測

## Slide 61
電腦網路與伺服器改善之研究
網路: 所內網路 Intranet
Switching Hub
LANplex 2500
5F~11F各樓層
Hub DE1600
Hub DE1200
OA伺服器
Novell 4.1
光纖
100M bps
Transceiver
原有網路架構 (10M)
光纖
10M bps
電腦室
Hub DE1600
Hub DE1200
Transceiver
光纖
10M bps
一般使用者
UTP 10M bps
UTP 10 M bps
各類伺服器
Router
Internet

## Slide 62
電腦網路與伺服器改善之研究
網路: 所內網路 Intranet
更新網路架構 (100M)
Switching Hub
DES-5016
5F~11F各樓層
Hub DFE2624iX
Hub DFE2624X
光纖 100M bps
Transceiver
光纖
100M bps
電腦室
Hub DFE2624iX
Hub DFE2624X
一般使用者
UTP 100M bps
UTP 100 M bps
各類重要伺服器
Router
Internet
Switching Hub
Lanplex 2500
舊有之系統
UTP 100 M bps
一般伺服器
UTP 100 M bps

## Slide 63
電腦網路與伺服器改善之研究
伺服器: DNS領域名稱伺服器
為求穩定性採用primary (Solaris unix-base), secondary(Novell) 雙主機並行。
修正以往利用www 為 DNS 之不當設計。
www = dns = 210.69.172.2
dns1.iot.gov.tw = 210.69.172.6 = venus.iot.gov.tw
dns2.iot.gov.tw = 210.69.172.2
定義 www, mail, info, real, intra, lover ….等

## Slide 64
電腦網路與伺服器改善之研究
伺服器: WWW網際網路伺服器
考量穩定性與應用系統開發之相容及便利, 採用目前最為普及之Microsoft NT 4.0及IIS 3.0網際網路伺服器。
建置期間與舊有系統並行運作, 以避免對外網頁中斷。 www.iot.gov.tw 由 210.69.172.2 切換至 210.69.172.3
規劃網頁FTP上傳方式與權限, 提供負責同仁帳號。
部分應用程式更新, 如訪客計數器等CGI程式。

## Slide 65
電腦網路與伺服器改善之研究
伺服器: EMAIL電子郵件伺服器
系統軟體更新, 解除原有附件不得超過2M bytes之限制。
將原有之WWW系統 210.69.172.2 所有資源全為E-Mail 所運用, 正式名稱 mail.iot.gov.tw。
駭客入侵借道 Mail Relay, 四小時內寄出數十萬封廣告信。
全面進行伺服器安全設定防堵, 限定每人信箱收件暫存10MB以防止郵件炸彈(Mail Bomb)攻擊。

## Slide 66
便民即時資訊系統之更新設計
網路整合架構
配合WWW伺服器更新, 脫離依靠Novell File Server, 避免File Lock狀況造成IPX封包過多形成網路擁塞。
由累積維護經驗得知, 將各資料蒐集來源獨立處理, 不會因某部分資料錯誤或線路問題造成整個系統停擺。
分散式系統設計方式, 將系統由Local file處理, 擴大為Internet整合模式, 建立小型化原始資料網站。
透過標準網路校時軟體, 取得一致共同時間基準。
資訊蒐集軟體更新設計, 由原Win3.1作業系統提昇至Win95 or Win98。

## Slide 67
台汽車輛定位
即時資訊
210.69.172.24
高速公路局
路況查詢電腦
210.69.172.23
每部機器單獨架構
1.通訊轉換程式
2.Web伺服器
3.網頁製作
4.傳真控制
松山機場
即時資訊
210.69.172.25
中正機場
即時資訊
210.69.172.22
外部資訊
外部資訊
外部資訊
網際網路
警廣路況
即時報導
163.29.178.5
台汽GSM
168.95.200.30
即時資訊
彙整
210.69.172.5
便民即時
交通資訊
網頁
210.69.172.3

## Slide 68
便民即時資訊系統之更新設計
網頁資訊整合軟體
本年度春節期間為配合疏運計畫, 將所有資訊彙整後, 改以不同之表格方式呈現, 提供各單位參考。
資訊來源包括:
台汽GPS+無線電系統, 台汽GPS+GSM系統, 高公局路況查詢電腦(偵測器), 高公局匝道儀控系統, 警察廣播電台等。
部分警察廣播電台所獲得之路況資料並無里程紀錄, 必須另以地名等關鍵字做位置判斷。

## Slide 70
便民即時資訊系統之更新設計
自動傳真回覆系統
配合大部伺服主機更新為Windows NT系統。
各資料來源不再集中後傳送, 採分散式處理獨立傳送至大部系統中。
針對大部伺服器在傳送過程偶爾會中止造成系統卡死, 故另開發監控程式於必要時將程式中斷後重新執行。

## Slide 71
結 論
本計畫大幅改善所內原有伺服器之穩定度與網路速度, 建立暢通無阻之網路管道(包括對內、對外), 並提昇所內人員之電子信箱普及率等。經由網路速率的提昇, 對外網路頻寬加大以避免網路塞車之狀況, 不但節省同仁許多時間, 更提供各項計畫之展現平台, 使得網站資料得以有效提供給一般大眾。
在便民即時資訊方面更新原架構為分散式網路架構, 利用Internet/Intranet將各資料來源整合。本計畫於本年度多次代表展覽, 其資訊來源蒐集與架構為後續相關計畫建立國省道即時交通資料庫之良好基礎。

## Slide 72
結 論
因限於經費所需, 無法將所有樓層之集線器更換為100M, 目前僅電腦室局部建置, 其餘規劃俟經費充裕儘速採購以服務一般同仁。
有關各伺服器及網路安全考量, 將於本年度網路防火牆建置計畫中一併完成。