## Slide 1: 城際二車道公路容量修訂之研究（一）
一、緒論
二、文獻回顧
三、調查地點評選與實施計畫
四、調查資料統計分析
五、結論與建議

## Slide 2: 一、緒論
台灣地區的車流組成及土地使用型態複雜，道路設計標準和駕駛人行為亦與美國有很大的差異，致使於公路容量分析及服務水準的評估過程經常發生偏誤之現象。
本計畫主要目的為配合本所從民國81年起進行台灣地區公路容量手冊之修訂工作所進行的交通量及相關交通特性資料之調查分析，以做為修訂台灣地區城際二車道公路容量分析之依據。

## Slide 3
以城際二車道公路「平直路段」為範圍，除高速公路及市區街道以外的一般公路，兩方向皆只有一汽車道之道路，調查路段距離號誌化路口須達200公尺以上，且兩路口間距須超過2000公尺。
交通量及交通特性資料之調查，原則上以錄影，再以人工整理的方式取得。道路幾何設計資料及土地使用特性資料則以人工調查的方式取得。
根據調查資料進行各調查地點之環境條件、尖峰車流特性、交通組成、PHF、D係數、行車速率等交通特性之初步比較分析。

## Slide 4: 二、文獻回顧
公路容量之推估方法主要有：
  流量-密度-速度關係曲線配適法
  車輛行車間距（headway）量測法
  極值法
  模擬法
基本容量分析研究文獻：
  台灣地區公路容量手冊
  美國公路容量量手冊(1994 HCM)
  Abishai Polus等人，Planko Rozic等人

## Slide 5
小客車當量研究方法：
  迴歸分析法
  超車觀測法
  間距法
  特性法
  模擬法
交通特性資料蒐集方法：
  在路段上直接量測之方法
  應用“都卜勒原理”或電波反射原理之量測方法
  影像式自動交通特性偵測系統(AUTOSCOPE)
二車道公路容量分析相關調整因素：
  包括有無機慢車道(路肩)、車道寬度等道路幾何資料，車流組成及相關車流特性之調整因素

## Slide 6: 三、調查地點評選與實施計畫
調查地點之評選
  幾何條件歸類
  調查地點之評選原則
  如下頁表所示
交通特性調查計畫
  調查方法與內容
  調查時間
  調查人員與設備配置
  調查人員訓練計畫

## Slide 8: 四、調查資料統計分析
調查路段區位環境條件分析
  調查地點以郊區公路為主
  故公路兩旁之建築物較少
  路邊停車頻率亦小
  在行車速限大部分調查路段前後2公里內無設置速限標誌(依道路交通安全規則規定郊區道路不得超過時速60公里)
  有速限標誌之路段則介於40~60公里間
  如表4.1

## Slide 10
交通特性調查資料檢核
  速率誤差校估
    1.觀測路段(5公尺)之車行速率：V5M=5/(t3-t1)*3.6
    2. t2觀測點(車長＋2M)之旅行速率：V車長=(2+車長)/(t2-t1)*3.6
    3.速率=|V5M-V車長|
    4.當速率大於10，定義該筆資料可能有誤差，重新核對資料。
  車長誤差校估
    1.螢幕推估車長：LE
    2.速率推估車長：LV=V5M*(t2-t1)-2
    3.車長=|LV-LE|
    4.機車：當車長大於1，定義該筆資料可能有誤差，重新核對。
    5.其它車輛：當車長大於2，定義該筆資料可能有誤差，重新核對。

## Slide 11
  時間誤差校估
    1.觀測路段之旅行時間(Travel Time)：T5M=t3-t1
    2. t2觀測點(車長＋2M)之旅行時間：T2M=t2-t1
    3.時間=T5M-T2M
    4.就機車而言，(車長+2M)<5M，因此通過5M之時間大於車長加上2M之時間，所以當時間小於0，表示該筆資料有誤差，重新核對。
    5.就其它車輛而言：(車長+2M)>5M，因此通過5M之時間小於車長加上2M之時間，所以當時間大於0，表示該筆資料有誤差，重新核對。

## Slide 12
車流特性基本資料，如表4.3所示
交通組成分析，如表4.4所示
車道使用狀況分析，如表4.5所示
尖峰交通特性，如表4.6所示
行車速率比較分析，如表4.8所示
流量-速率-密度關係分佈圖，以圖4.1-4.2為例
  將表4.3中各調查地點之一分鐘流量資料放大為一小時交通量
  以「輛」為單位(VPH)，再與一分鐘為樣本之空間平均速率，繪成流量-速率關係分佈圖
  由流量與速率關係估算之密度(VPK，輛/公里)資料，繪成流量-密度關係分佈圖

## Slide 22: 五、結論與建議
結論
  本計畫以北部區域之城際二車道公路為範圍，選取12個平直路段為調查樣本，進行連續調查4日包含假日，每日調查時段依上、下午交通尖峰特性分別選取各2小時進行車流特性錄影調查，每一調查站共調查8小時。
  調查地點主要以北部區域(台北縣、桃園縣、新竹縣)二車道公路系統為對象，其道路寬度介於6.6公尺~13.8公尺間、車道寬度介於2.9~3.9公尺間、路肩寬度介於0.5~3.7公尺間，調查工作於民國87年12月進行試調，正式調查期間自民國88年1月~4月。

## Slide 23
  各調查站之交通組成，以小型車所佔的比例分佈約在65%~90%之間，其次為機車，約佔7%~30%；調查之地點因大部分位於市區邊緣或風景區，故重型車所佔之比例皆甚低，除調查地點十二(縣110甲)外皆在5%以下。
  各調查地點在假日之交通組成中，小型車之比例明顯較平常日為高，機車與重型車之比例則較平常日為低，此可能與平常日調查時段為上、下午尖峰時段，通勤旅次之運具使用型態有關；重型車旅次活動亦以平常日為高。
  各調查地點之車道使用情形，約有95% 的車輛是單獨行駛於車道上，其它車道使用情形所佔比例甚小，以汽機車併排行駛與行駛對向車道(超車)之狀況較高，故於基本容量建立過程應考量此車流特性，以確實反應汽機車混合之特性。

## Slide 24
  本計畫調查地點之尖峰時段交通量皆以平常日較高，尖峰時段交通量之高低與道路寬度並無顯著關係。就尖峰小時係數(PHF)而言，平常日之PHF值皆比假日小，顯示平常日之交通量分佈因通勤因素會較假日集中。
  各地點中以地點一、地點四、地點五、地點九、地點十一等道路之車流方向性較顯著，主要係因這些地點距市區較遠或緊鄰主要旅遊據點，公路之服務型態屬聯外道路，故於活動需求(通勤或旅遊)尖峰時段會有較顯著之交通方向性。
  各調查地點平均行駛速率以小客車行駛速率較高，機車平均行駛速率較低。各調查地點之自由車流平均速率大部分較錄影之車輛平均行駛速率高，惟其間之差異並不大，顯見調查地點之車流狀況相當穩定。

## Slide 25
建議
  本計畫以一般小型攝影機(V8)進行交通特性錄影調查，因車流影像產生變形，建議後續之調查工作可考慮加設廣角鏡頭。
  建議後續之調查工作可考慮引用自動化之交通特性偵測設備為之。以節省資料處理之人時，甚至降低人工資料處理之誤差。
  國內之交通組成因機車所佔比甚高與國外之交通特性有所差異，故建議後續進行容量分析與修訂過程，可配合發展適當地當量調整方法，或異於美國HCM之容量分析方法。

## Slide 26
  應用車長進行檢核資料並不理想，因其本身為概估資料誤差相當大，且於資料整理過程相當費時，故建議往後資料整理不要估計車長。
  觀測路段長度設定為5公尺，車輛高速行駛時通過之時間甚短，以量測時間點所得資料推估行駛速率，敏感度甚高，可能產生之誤差量亦相對提高，應針對前述之相互影響關係，事先評估一最適之路段觀測長度。