## Slide 1: 新世紀版台灣地區交通路網數值地圖 之製作發行與示範應用
期末簡報
運輸資訊組
民國九十二年一月

## Slide 2: 簡 報 大 綱
一、緒論
二、資料說明
三、流通供應與更新維護
四、路網示範應用
五、結論與建議

## Slide 3: 一、緒論
具有網路資料結構的交通路網數值地圖不但可用於顯示車輛位置、道路交通狀況與導引車輛資訊，作為發展智慧型運輸系統(ITS)的重要基礎；同時亦可提供企業用於規劃符合經濟原則的物流系統與銷售佈點方式，提昇營運的競爭力。
為避免民間業者耗費資源重複製圖作不符經濟價值的競爭，及考量後續更新圖檔時取得道路異動資料的一致性，宜由政府編列預算執行數值地圖基礎資料庫製作， 再以使用者付費原則提供廠商開發加值產品作市場競爭。

## Slide 4
交通部編列89年度預算由運輸研究所執行之「新世紀台灣地區交通路網數值地圖1.0版」，已於90年10月建置完成，自91年1月正式對外公開發行。
除更新87年10月所發行之「台灣本島1/25000交通路網數值地圖1.0版」路網資料外，並且新增更多圖層以及充實路網資料內容。

## Slide 5: 二、資料說明
2.1 資料內容
更新1/25000交通路網數值地圖之國道、省道、 縣道、鄉道、都市道路以及產業道路。
新增縣轄市以上都市地區所有8米以上道路。
新增已定線之規劃國道、省道(含快速道路)。
新增行政區、河流湖泊、鐵路(含台鐵、高鐵)與 台北市捷運、橋梁隧道中心點等圖層。
新增政府機關、文教機構、運輸場站及其他公 共設施之地標地物圖層。

## Slide 6
2.2 參考圖源(一)：實地外業調查資料
  可取得道路路網線形軌跡、地標地物點位坐標以及相關屬性資料，調查時間為88年12月至90年5月。

## Slide 7
2.2 參考圖源(二)：內政部最新版1/25000地形圖
  作為行政區界、鐵路以及河流湖泊線形數化編修依據。

## Slide 8
2.2 參考圖源(三)：內政部最新版1/5000像片基本圖
  作為道路路網編修參考以及非縣轄市地區之路網精度檢核依據。

## Slide 9
2.2 參考圖源(四)：農航所航空照片
  用以比對縣轄市以上都市地區八米以上路網

## Slide 10
2.2 參考圖源(五)：IKONOS衛星影像圖
  作為澎湖馬公市道路路網編修參考

## Slide 11
2.2 參考圖源(六)：已定線規劃國道(國工局)及 快速道路(公路總局、營建署)之道路線形資料

## Slide 12
2.2 參考圖源(七)：縣市政府通報之道路異動資訊
  88年7月至89年5月道路異動資訊(雲林縣崙背鄉)

## Slide 13
2.3 資料處理－道路(含節點)
將各項圖源處理成數值檔後，再進行資料數 化編修作業，編修時係以五千分之一像片基 本圖之道路中心線為準，現地調查之軌跡線 形為輔。
依據節線與節點特性分別建置其對應之屬性 資料，內容包括道路各路段代碼、道路結構 碼、道路狀況碼、橋梁編碼、隧道編碼、道 路名稱、道路共線關係及節點類別。

## Slide 14
2.3 資料處理－鐵路/都市捷運
台鐵：依據內政部最新版1/25000地形圖上之 鐵路線形數化，並加入路線名稱之屬 性資料。
高鐵：依據交通部高速鐵路局提供之中心樁 位里程點資料連線而成。
都市捷運：僅建置台北市捷運路網，依據台 北市政府捷運工程局所提供之台 北捷運各路線數值檔資料製作而 成。

## Slide 15
2.3 資料處理－行政區界與河流湖泊
行政區界：依據內政部最新版1/25000地形圖 數值檔之行政界線形數化而成。
河流湖泊：依據內政部89年12月31日前發行 最新版1/25000地形圖上之河流 湖泊及水潭數化而成，若為面狀 資料，即以面狀數化；若為單線 資料，則先數化單線後再以 Buffer功能產生面狀資料。

## Slide 16
2.3 資料處理－地標地物
配合道路實地外業調查作業，以DGPS記錄位 置座標後，再進行空間及屬性資料建置。
利用前述各項地標地物資料來源，收集名稱及 地址資料再加以增建。
各地標地物資料來源： 警察局、消防隊：內政部警政署與消防署網站 郵局：郵政總局提供 醫院：中央健保局網站 風景遊憩區：觀光局提供 政府機關以及客運車站、停車場：中華電信最 新版電話簿

## Slide 17
2.3 資料處理－橋梁隧道中心點
依據內政部89年12月31日前發行最新版 1/25000地形圖上之橋梁隧道註記，分別建 置橋梁隧道中心點圖層。
若該橋梁隧道長度大於200公尺者，亦建入 路網圖層資料中，兩者可藉由橋梁隧道編碼 欄位進行資料連結。

## Slide 18
2.4 資料檢核編修
  為能確保資料之精確性，運輸研究所除要求製圖單位於資料完成後，進行資料品管檢查工作，亦於取得資料成果後，運用GIS軟體工具以及人工目視方式，完成另一階段之資料檢核工作。資料檢核工作項目包括有空間資料之檢核以及屬性資料之檢核，舉例說明如後：

## Slide 19
道路線形正確性與精確度(以新竹市為例)
  實線部份為成果路網；點資料為車行軌跡
比例尺 1:5000

## Slide 20
道路分級之正確性（國道、快速道路、省道、縣道…等）

## Slide 21
圖例
國道
快速道路
省道
縣道
鄉道
  利用道路分級碼製作主題圖檢核道路的連續性

## Slide 22
道路結構正確性
  0：一般道路；1：橋梁；2：隧道；3：匝道

## Slide 23
道路狀況正確性
  1：既有道路； 2：規劃道路；3：阻斷道路

## Slide 24
縣市名稱與市鄉鎮區名稱正確性
  包含2個直轄市、5個省轄市、30個縣轄市及其他鄉鎮區，代碼編號係參考主計處之行政區編碼

## Slide 25
地標地物代碼與名稱是否相符

## Slide 26
道路節點代碼與節點說明是否相符，節點關係是否合理

## Slide 27
2.5 資料精度
  在縣轄市以上都市地區之路網精度應達到5公尺，其他地區之路網精度應達到12.5公尺。
2.6 資料格式
  具透通性，以文字檔型態呈現，易於轉入一般地理資訊系統開發工具軟體中使用。

## Slide 28: 三、流通供應與更新維護
3.1 流通供應
為能使相關領域之產官學界能提早享受此項成 果，並期望能獲得試用者意見之回饋以使最終 成果更為完善，運輸研究所於90年3月免費提供 新版數值地圖之期中成果予已購買前版數值地 圖之使用者。
另為求儘速將「新世紀台灣地區交通路網數值 地圖1.0版」提供外界共享建置成果，亦修訂流 通管理要點，並依據「水陸地圖審查條例」經 內政部審查通過取得地圖發行許可證後，正式 對外流通供應。

## Slide 29
3.2 更新維護
數值地圖之價值在於其資料庫內容的維護與更 新，因此於本交通路網數值地圖公開發行後， 同步建立路網資訊更新維護機制，以期能於短 時間內，隨時掌握已定線或已通車之最新路段 以及道路變更等資訊，其更新維護辦法初擬如 下：
  定期更新計畫：以五年時間為主，每年配合實地外業調查工作，以及參考各項圖源，進行數值地圖之定期編修工作。

## Slide 30
  機動更新計畫：配合路網更新通報制度， 請國工局、高公局、公路總局及其他公路 監理或養護單位於道路規劃定線及完工通 車、現有道路發生路形變更或拓寬之異動 時，主動將該道路之圖形及屬性資料同時 提供予運輸研究所，另外再參考使用者之 回饋資訊，以進行道路路網維護更新。
  最後為兼顧政府更新數值地圖的財源與對 購買數值地圖者的服務，運輸研究所擬參 考建立會員制度作為後續數值地圖維護服 務的方式。

## Slide 31: 四、路網示範應用
利用本交通路網數值地圖為基礎，針對彰化縣農產品運送為例，以農作集散地（或集貨場）與主要公路系統之銜接進行路網可行性分析研究，除可供檢核本數值地圖之路網完整性外，亦可藉以進行非都市地區之路網可及性研究分析。

## Slide 32
4.1 工作項目：
蒐集彰化縣地區之農會、合作農場、集貨場之 相關據點資料，建置完整之點圖層資料。
參考替代道路路網圖外，另針對各果菜市場、 批發市場之據點所在，選擇適當之農產品運送 出口，並建置運送出口點圖層。
蒐集各級道路之設計速限，於路網屬性資料中 增建彰化縣內各道路路段旅行時間，計算各農 產品集散地至各運送出口之最適路徑及最適服 務範圍分析。

## Slide 33
4.2 應用展示(一)－最適路徑計算
  以彰化縣農會至鄰近運送出口之最適路徑為例
會
會

## Slide 34
4.2 應用展示(二)－最適服務範圍分析
  以中山高上下匝道服務範圍為例(10分鐘)

## Slide 35
4.2 應用展示(二)－最適服務範圍分析
  以中山高上下匝道服務範圍為例(20分鐘)

## Slide 36: 五、結論與建議
5.1 結論
為使國內擁有一套由政府流通供應，且具有網 路資料結構的交通路網數值地圖，運輸研究所 於89年6月開始辦理製作「新世紀台灣地區交 通路網數值地圖1.0版」，此項成果已於90年12 月完成，91年1月正式公開對外發行。
為確認資料之正確性以及配合數值地圖之發行 ，運輸研究所仍於數值地圖完成前，同步建立 了數值地圖檢核辦法、數值地圖流通供應辦法 以及數值地圖發行前之送審相關行政程序。

## Slide 37
5.1 結論(續)
數值地圖之價值在於其資料庫內容之維護與更 新，本研究在蒐集目前國內定期產出與不定期 產出之圖資後，進行各類圖資之取得來源、取 得方式之彙整分析，進而提出本數值地圖之後 續維護計畫。
數值地圖之路網完整性對於運輸規劃或路網分 析、區域發展比較等應用甚為重要，本研究以 彰化縣蔬果類農產品之運送為例，進行最適路 徑路網分析以及最適服務範圍分析，由實證結 果可說明本數值地圖之路網應屬完整，其路網 結構亦無不合理之現象產生。

## Slide 38
5.2 建議
在資料檢核部分，建議應由第三者執行，如此 可較具公正性、公平性及嚴謹性。
在路網異動資料取得部分，建議應由交通部路 政司統籌制訂一道路異動通報措施，如此可確 實掌握各級道路異動情形，以利製作編修最即 時之更新路網資料 。
在路網更新部分，建議後續應持續擴充全台灣 地區路網資料涵蓋至6米或8米以上道路，另針 對路網屬性資料亦建議增建道路方向性、左右 轉限制以及路寬、車道數、…等資料，可讓各 項應用有更廣泛的發展。

## Slide 39
簡 報 完 畢 敬 請 指 教