## Slide 1
交通部運輸研究所委託計畫
期末報告
主持人：唐震寰、卓訓榮、張金琳、彭松村
執行單位：交通大學電信工程學系
交通大學運輸工程與管理學系
中華民國九十年七月十七日
利用行動電話偵測交通資訊之可行性研究

## Slide 2
綱 要
前言
計畫目標
蜂巢式無線網路(電話)定位技術探討及系統架構分析
蜂巢式無線網路定位資訊在ITS上可能的應用
蜂巢式網路定位資訊與傳統感應式監測資訊之整合與比較
蜂巢式無線網路定位技術轉移/合作的潛在問題研究
評估實行一個或多個實地示範計畫的技術彈性與功能需求
總結

## Slide 3
前 言
國內目前正積極推動智慧型運輸系統的各項相關規劃與建置，希望能夠藉由結合電子、通訊網路及資訊等技術來進行交通管理與控制，期能改善目前的交通服務水準，並提高交通安全性。其中，交通資訊的獲取是進行交通管理與規劃裡不可或缺的一環，因此，將行動通訊系統應用在交通資訊的獲取及監控上就顯得十分地重要。

## Slide 4
計畫目標
本計畫將針對蜂巢式行動通訊系統應用在交通資訊的擷取與監控上進行瞭解，對各項不同概念的定位系統與定位技術做詳細的系統運作模式介紹與分析，並對每一種定位系統提出其所具有的優點及缺點，以供智慧型運輸系統中先進旅行者資訊系統（ATIS）與蜂巢式無線網路系統整合作業規劃時的參考依據。

## Slide 5
定位技術探討
獨立系統定位技術：如dead reckoning
無線定位系統：GPS（衛星），及地面蜂巢式無線網路或DSRC
定位技術
  抵達時間（Time of Arrival / TOA）
  抵達時間差異（Time Difference of Arrival / TDOA）
  抵達角度（Angle of Arrival / AOA）
蜂巢式無線網路（電話）定位技術探討及系統架構分析

## Slide 6
手機為主的定位架構（Mobile-Based Positioning Architecture）
網路為主的定位架構（Network -Based Positioning Architecture ）
混合式定位架構（Hybrid Positioning Architecture ）
GSM系統定位架構

## Slide 7: 三種不同定位架構的比較

## Slide 8: WCDMA系統定位技術
上鏈路(Up-link)TOA定位法。
加強式觀察時間差(E-OTD,Enhance Observed Time Difference)定位法。
協助式衛星(Assisted-GPS)定位法。
-降低手機內部GPS搜尋衛星所需的時間。
-增加手機內部GPS的靈敏度。
-比手機加裝傳統GPS裝置還要省電。
TDOA 、AOA及混合式定位法。
將定位服務納入標準規範之中，以提供手機定位服務運作機制。

## Slide 9: WCDMA系統定位服務架構
移動台協助式定位(Mobile Assisted Positioning)
-由移動台提供訊號量測資訊給網路系統，再由細胞網路執行定位估算以獲得手機位置。
-細胞網路提供協助定位之相關資訊給移動台，以協助行動台獲得所需之訊號量測資訊並提高定位效能。
以移動台為基礎定位(Mobile Based Positioning)
-由移動台獲得定位所需之訊號量測資訊，並執行定位估算以獲得手機位置。
-細胞網路提供協助定位之相關資訊給移動台。

## Slide 10: 蜂巢式無線網路(電話)定位技術面臨的問題
接收訊號能力(hearability)
-移動台接收數個基地台(包括非服務基地台)訊號
的能力，影響蜂巢式網路系統之定位準確度。
-在WCDMA系統的功率控制(Power Control)機制運作下，當移動台接近服務中的基地台時，對於非服務基地台訊號的接收能力下降，將導致定位量測無法實現。
-在WCDMA系統執行定位功能的瞬間使用提高功率功能(Power up function)，可將定位所訊資訊傳到相鄰的細胞中，但會降低細胞網路容量(Capacity)。

## Slide 11
多重路徑傳播效應
-造成信號傳播時間估算錯誤，對以時間為基礎的定位
技術，如TOA及TDOA造成影響。
-造成信號接收角度估算的錯誤，對AOA定位技術造成
影響。
非視線內傳播效應(NLOS,Non-Line of Sight)
-在非視線內傳播的情形下最先抵達接收端的傳輸訊號
通常經由反射、繞射等方式傳播後抵達接收端，導致
訊號傳輸時間延長造成定位估算誤差。

## Slide 12: 多重路徑傳播
=>如果訊號在不同路徑傳播的時間差小於訊號的symbol duration，則會有內碼干擾(Intersymbol Interference,ISI)效應發生，此時系統會分辨不出訊號的特性，造成TOA量測的誤差，進而造成定位誤差(Location error)。

## Slide 13: 非視線內傳播
牆面反射
屋頂繞射
MS
BS

## Slide 14: GSM與WCDMA系統定位功能之比較
系統類別
系統是否具有定位規範
系統是否具備可供定位之資訊
系統之定位準確度
可行之定位技術
需要增加之設備
WCDMA
是
是
30公尺
GPS
AOA
TOA
TDOA
E-OTD
需在基地台加裝GPS提供精確的參考時間
GSM
否
是
500公尺
AOA
TOA
TDOA
基地台間亦需同步

## Slide 15: 蜂巢式無線網路定位資訊在ITS上可能的應用
層級Ａ：使用行動台所屬細胞辨識碼做定位分析
定位準確度受限於所屬細胞大小。
輔助「點狀感應器系統」以擴大其偵測範圍。

## Slide 16
層級Ｂ：具有細胞辨識碼及細胞內精確位置
等資訊
利用定位方法如TOA、TDOA及AOA準確地定位行動台
強化層級A資訊的所有應用。
瞭解市區交通擁塞並可進一步控制路口信號 號誌。
固定路線運輸車隊之管理。
擁擠高速路段最高速度限制可變動。

## Slide 17
層級Ｃ：具有Ａ及Ｂ層級資訊，以及取樣車 輛之時變位置及行經路徑等資訊，並可透過行動電話利用語音及數據傳輸與該車駕駛之溝通
強化Ａ及Ｂ層級資訊的所有應用。
可即時進行個人或目標車之急難救援。
可進行目標車即時路徑導引。
收集道路與都市路網旅次起迄資訊。
計算ATIS中的動態出發時間與旅行時間，以及設計道路擁擠定價政策。

## Slide 18: 蜂巢式網路定位資訊與傳統感應式監測資訊之整合與比較
比較進入與離開目標高速道路區段的行動台數目與感測器測的車流率。
利用上述比較值以及各細胞內行動台數目評估目標道路路段內時變的車流密度。
應用行動台在目標道路路段內的旅行時間分佈，評估車輛在相鄰感應器間的移動情形。
利用各行動台進入及離開目標區時間差異評估平均車速。
藉由平均車速，可推估目標道路路段內之車輛總數。
利用「點狀」平均車速，探討道路幾何特徵對車流之影響。

## Slide 19
蜂巢網路通訊系統資訊 (CCI, Cellular Communication Information)對以感應器為基礎的交通監測資訊對ATIS而言為一理想輔助系統。
因反應區域大小及提供交通特徵資訊準確度有所不同，CCI不應替代以感應器為主的系統所蒐集之資訊，兩者資訊可合併或分開使用。

## Slide 20: 蜂巢式無線網路定位技術轉移/合作的潛在問題研究
如何在不增加原來大哥大業者系統負擔的條件下，能夠很準確地量測及取得定位所需之相關資訊(例如：時間、強度、角度)。
  發展多類型獨立定位軟硬體單元，與蜂巢式網路共構。
如何有效地克服定位所面臨的量測誤差(例如：同步)，以及環境對定位準確度不可避免的影響(例如：多重路徑影響)。
  依據不同的定位技術(例如：TDOA、AOA)發展定位演算法來降低傳播環境的衝擊，將定位估算誤差最小化。

## Slide 21: 美國提供定位技術/系統公司概況
定位技術
定位架構
定位技術公司
系統特色
TDOA
網路
CELLTRAX
Cell-Loc
1.可與現行蜂巢式網路共同運作，也可單獨由遠
端中心操控定位系統。
2.未來系統的改良與功能擴充只需在系統的擴充
槽上加入新的模組即可。
3.定位誤差最低可達5.6公尺。
AOA
網路
ARRAYCOMM
1.利用全適應性智慧型天線(fully adaptive
smart antenna)。
2.可增加系統的容量、提高無線語音和資料
網路的傳輸品質。
3. 適用於未來3G系統。
AOA+TDOA
網路
SigmaOne
Radix
1.為了能夠執行AOA估算，採用特製的向量陣列
天線。
2.67%的定位誤差在30公尺內。
Multipath
US Wireless
1.利用電場強度隨空間變化之特性來辨識手 機位置。
E-OTD
網路
Cambridge
1.升級手機及基地台的軟體及RAM來提高系統
「觀察時間差」的準確度。
目前大都採用以網路為主的定位架構
適用於現今AMPS、GSM、或未來之CDMA系統

## Slide 22: 定位技術移轉/合作的方式
由定位技術提供者提供定位資訊
  定位服務業者(例如大哥大業者或ITS營運者)需訂定定位資訊獲得的形式。
  定位技術提供者負責定位系統的運作與維護。
  屬於「定位技術合作」方式。
由定位服務業者提供定位資訊
  購買套裝式(turn-key)定位系統
  自行組裝及發展定位系統

## Slide 23: 定位移轉/合作方式之比較
具備定位專業知識的程度
技術移轉的程度
定位資訊的運用彈性
定位服務項目的多寡
由定位技術提供者提供定位資訊
低
低
低
低
由提供定位服務的業者提供定位資訊（購買套裝式定位系統）
中
中
中
中
由提供定位服務的業者提供定位資訊（自行組裝及發展定位系統）
高
高
高
高

## Slide 24: 評估實行一個或多個實地示範計畫的技術彈性與功能需求
系統
定位架構
是否可提供下列各層級
資訊：
A B C
需要增加之系統或設備
可行性探討：從技術成熟度，技術應用困難度及系統建置成本等因素來考量
GSM
目前系統
可
否
否
1.建立行動台細胞識別碼動態存取
資料庫。
2.建立交通資訊蒐集分析機制。
3.定位誤差與細胞大小有關。
行動台Cell ID資訊的蒐集為現階段可推行的方式，製作
特殊SIM Card成本約需5美元。
手機
可
可
可
1.手機同時具備Locus function與
Fusion function，電路需全面更
新。
2.基地台間需同步。
3.網路中需建構一動態資料庫存
取手機定位資訊。
4.建立交通資訊蒐集分析機制。
若採用此定位架構，則必須發展具定位功能之手機，普及度如何？
從技術面探討蜂巢式網路定位架構與可能獲得之交通資訊

## Slide 25
系統
定位架構
是否可提供下列各層級
資訊：
A B C
需要增加之系統或設備
可行性探討：從技術成熟度，技術應用困難度及系統建置成本等因素來考量
GSM
網路與定位系統共構
可
可
可
1.建立定位接收機，實現Locus function，
並與BTS共構。
2.建立定位服務中心(LSC)，其具備
Fusion function，並與MSC共構。
3.建立交通資訊蒐集分析機制。
4.需要新的量測系統來減少量測誤差。
5.定位誤差約6~60公尺
技術成熟度高，
且通常定位系統與網路共構，不會干擾到網路的正常運作，為下一階段可規畫採用的測試架構。採購大規模系統所需設備成本約在一百萬美元至三百萬美元之間，視定雙方合約內容而定。
混合
可
可
可
1.保留手機的Locus function，而將Fusion
function規劃在LSC中，手機電路需全
面更新。
2.需更改現有系統網路架構。
目前無此方面
產品可供評估。

## Slide 26
系統
定位架構
是否可提供下列各層級
資訊：
A B C
需要增加之系統或設備
可行性探討：從技術成熟度，技術應用困難度及系統建置成本等因素來考量
CDMA
移動台協助式定位
(mobile-
assisted
Positioning)
可
可
可
1.基地台需同步：加裝GPS。
2 手機具Locus Function。
3.需建立交通資訊蒐集分析機制。
4.定位誤差在30~70公尺之間。
5. Fusion Function規畫在系統網路中。
目前尚處於技術發展階段。
移動台為主的定位
(mobile-
based
Positioning)
可
可
可
1. 基地台需同步：加裝GPS。
2. 需建立交通資訊蒐集分析機制。
3. 需在手機建立fusion function
以及Locus function。
4. 定位誤差在30-70公尺之間。
目前尚處於技術發展階段。

## Slide 27: 國內現況
於5月22日曾與國內現有各家大哥大業者座談。
各家系統業者既有網路架構差異大，所能提供的定位功能、方式及標準難以整合，且部份系統界面可能牽涉到智慧財產權及技術問題，例如需要原系統供應商之技術支援。
對於2G的GSM系統來說，業者普遍認為以細胞辨識碼來蒐集行動台之位置及移動資訊為可行性最高之技術。
目前定位服務機/需求仍不明朗化，從國外引進定位技術/系統經費動輒上百萬美元，目前只有一家業者有意願以2G系統網路為基礎外加定位系統來測試不同定位技術，如TOA、E-OTD及相關應用。
現有系統業者大多希望在未來建構3G系統時再將定位功能一併考慮。

## Slide 28: 規劃國內無線定位技術/系統發展程序
階段1：現有2G(GSM)或2.5G(GPRS)蜂巢式網路擷取行動定位資訊-利用細胞辨識碼(Cell ID)辨識行動台位置蒐集層級A定位資訊
  現階段可行性高、技術困難度較低的方法。
  推行具規模定位服務可能造成容量不足的問題，建請主管單位可以考慮提供業者額外頻譜。
  未來若要將此技術做大規模推廣時，首先將面臨各家系統資訊整合的問題，另外有關保護個人隱私、智慧財產權、業務機密等問題皆需主管單位協助業者共同來解決。

## Slide 29
階段2：低功率大哥大系統（如PHS）利用TOA定位技術擷取行動定位資訊─可蒐集層級B定位資訊
  以都會區為主
  利用TOA技術，三點定位精準度可達80公尺以內

## Slide 30
階段3：引進或發展定位技術/系統，與現有2G或2.5G蜂巢式網路共構（overlay）以擷取行動定位資訊
  國外定位技術/系統發展已相當成熟，在技術上並無困難。
  業者希望有關主管單位能研究適當定位技術，規劃應用範圍及計畫時間表。

## Slide 31
階段4：引進或發展定位技術/系統，架設於未來3G蜂巢式網路上以擷取行動定位資訊
  3G系統本身即能提供一些資訊來定位，且定位準確 度比GSM系統提高很多。
  3G系統的建設一般評估約需2~3年，所以這方面的執行必須視未來國內電信市場變化做進一步評估。

## Slide 32: 示範計畫之規劃
計畫1：利用細胞辨識碼(Cell ID)擷取層級A之定位資訊
  現階段可行性最高的方式之一，在不影響目前系統營運的情形下，儘快實現層級A定位資訊之蒐集。
  測試地點
    高速公路沿線：以大哥大業者為主
  選擇適當之目標交通區塊，由業者購買或製作特殊SIM卡植入目標手機中，該手機每5秒鐘回報網路系統其所在之細胞辨識碼，系統將記錄進入目標區塊的指定手機數目、各指定手機出入時間、停留時間等資訊。
  為增加取樣數量及保障業者資訊機密，建議讓多家業者參與同一交通區塊之測試。

## Slide 33: 不同地區細胞涵蓋密度
地區類別
涵蓋半徑(km)
大都會區
(台北市)
0.5km~1km
一般城市
(基隆市、桃園市、中壢市)
1km~1.5km
大都會區周圍城市
(三重、中和、永和、板橋)
0.8km~1.5km
一般城市周圍衛星市填
(林口、竹北)
1.5km~2km
鄉鎮地區
2km~3km
高速公路沿線
0.8km~1.5km
山區
5km~10km

## Slide 34: 不同地區基地台涵蓋道路對應圖
=>細胞半徑：5~10km，涵蓋一主要道路。
=>細胞半徑：3~5km，涵蓋多個主要交道路段
偏遠地區
鄉鎮地區

## Slide 35
=>細胞半徑500公尺，每個Block長約200公尺，
寬約100公尺，共可涵蓋10~12個Block。
台北市中正區

## Slide 36
預期成果
  藉由計畫之實施，了解全面實施的困難處及適用環境。
  可與「點狀感應系統」偵測之資訊整合。
  建立高速公路匝道動態控制輸入資料庫。
  評估經由該技術收集到的交通資訊之有效性。
  使相關業者瞭解如何發展定位技術服務及其應用的範疇
  瞭解Cell ID定位資訊與交通資訊間相互關係及如何做好資訊管理。
  政府瞭解整合各家業者交通資訊時所需之系統架構及關鍵問題，為將來計畫之全面推行做好先期準備。

## Slide 37
計畫2：利用網路定位技術擷取層級B定位資訊
  現階段可行性最高方式之一
  測試地點：台北市
  利用三～五個基地台定位
  定位準確度約在80公尺以內

## Slide 38
預期成果
  強化A、B層級定位資訊之應用
  提供都會區交通資訊
  瞭解非視線內傳播、多重路徑干擾對無線定位之影響效應

## Slide 39
計畫3：從國外引進定位技術/系統與現有蜂巢式網路共構
  評估定位準確度的提高對交通資訊管理的貢獻，建立國內無線定位技術/系統發展之研究能力。
  實現層級B、C定位資訊的蒐集。
  藉由技術轉移的方式提昇國內無線網路定位技術發展能力。
  選擇涵蓋各重要交通路段之基地台為目標基地台，詳細紀錄其內行動台位置之變化、行動台總數、行經路徑等資訊。

## Slide 40
預期成果
  強化A、B及C層級資訊之應用。
  提供未來3G系統定位功能規畫之參考依據。
  了解層級B/C資訊與交通資訊間相互關係及衝擊為何?資訊管理的複雜度為何?
  提供業者發展定位技術服務時的參考依據，了解其應用的範疇。
  即時瞭解重要交通路段之交通擁塞程度。
  收集道路與都市路網旅次起迄資訊，計算ATIS中的動態出發時間與旅行時間，設計道路擁擠定價政策。

## Slide 41: 主管單位在計畫實施的過程中可注意或配合的事項
政府提供額外之頻譜以供業者進行具規模之測試。
政府整合各家業者定位及相關資訊後，將相關之交通資訊回饋給業者使用。
提供業者適當之技術輔導及資金輔助。
依據示範計畫執行結果研究適當定位技術，規劃應用範疇及相關技術發展時程，以利未來定位服務之推展 。

## Slide 42
未來大規模計畫實施時需研擬跨業者/系統之測試計劃 。
由政府相關單位提出配合國家整體性ITS計劃的相關配套措施，規劃系統建構之時程、每階段適用之定位準確度與所擷取之交通資訊等標準，對ITS計畫的整體推動應有莫大的助益。

## Slide 43: 總 結
蜂巢式無線網路定位資訊可劃分為Ａ、Ｂ及Ｃ三個層級，功能有所不同，應可分階段實現
蜂巢式無線網路定位資訊（面資訊）可與傳統感應式的監測系統資訊（點資訊）相互整合
國內無線定位技術/系統發展建議可分成三個階段，依序或並行實施
「利用細胞辨識碼蒐集行動台位置及移動資訊，以提供層級A或B之定位資訊」現階段可由高功率及低功率數位行動通訊系統在不同區域進行示範計畫