## Slide 1
台灣地區建構自動化交通資料蒐集站之
先期規劃研究
期末簡報
逢甲大學都市計畫學系
中華民國88年8月

## Slide 2: 簡報內容
一、計畫緣起與目的
二、對象與範圍
三、工作流程
四、文獻分析
五、自動化偵測技術
六、國內佈設現況分析
七、通訊與使用者介面
八、系統架構研擬
九、系統發展規劃
十、實施計畫
十一、結論與建議
十二、偵測設施測試

## Slide 3
一、計畫緣起
⊙長期交通特性資料為規劃設計管理之基本
⊙自動收集系統目前不完備
⊙配合ITS發展

## Slide 4
一、計畫目的
1.瞭解自動化收集站之需求
2.研擬適合之收集方式
3.規劃系統配置與執行計畫
4.考慮ATIS之動態需求

## Slide 5
二、對象與範圍
⊙交通資料收集以--
速率、流量與佔量為主要對象
⊙範圍為城際高、快速道路與省道系統

## Slide 6: 3.◎工作流程

## Slide 7
四、文獻分析
國外資料收集方式--以美國FHWA為例
⊙以TMG為準則
 ․收集交通量、分類、重車載重資料
 ․收集方式
連續法
控制法
覆蓋法
․資料使用方式

## Slide 9
五、自動化偵測技術
鋪面下方式
1.環路式
2.直立磁感器
3.磁感條
鋪面上方式
1.超音波式
2.微波式
3.紅外線式
4.影像式

## Slide 13
六、國內佈設現況分析
⊙高公局--環路微波式為主，並測試影像式
⊙住都處--市區超音波式
⊙北市交通局--環路為主，少數超音波
⊙公路局--磁感式，少數影像式
⊙國工局--影像式（實驗）
使用檢討
1.偵測設施壽命短
2.系統功能不足
3.維護管理不佳

## Slide 15
七、通訊與使用者介面
⊙通訊方式
撥接式 無線電
數據專線 行動數據
交換電路 短距訊號桿
光纖 展頻
行動電話
中繼無線電
衛星通訊

## Slide 16
⊙資訊提供方式
 ․H.A. Radio
 ․CMS
 ․無線傳訊
 ․廣播副載波
 ․WWW
 ․電腦語音查詢

## Slide 17
八、系統架構研擬
⊙旅行者資訊系統種類
 ․偵測點速率式
 ․平均旅行速率式
 ․人工辨識方式
（P.101~106及以下三圖說明）

## Slide 18: 美國（華盛頓特區）高速公路交通狀況資訊示意圖

## Slide 19: TRANSMIT系統概念圖

## Slide 20: 旅行者資訊提供示意圖
Hoosier Helper執行任務圖

## Slide 21
⊙系統發展原則
1.線路資源之可用性
2.系統佈建之時效性
3.維護管理之便利性
4.工程設施之經濟性
5.系統介面之通用性
6.系統設備之擴充性
7.資訊內容之一般性

## Slide 22: 自動化交通資料蒐集站系統基本架構示意圖
⊙基本系統架構
偵測單元
通訊單元
處理單元
資訊提供

## Slide 24: 八、系統架構研擬 高速公路
高速公路自動化交通資料蒐集站架構示意圖

## Slide 25: 省道系統
省道系統自動化交通資料蒐集站架構示意圖

## Slide 26: 省道系統初期偵測器架設位置剖面圖
以佔量為主，速率為輔
受號誌影響的等候距離
200~500公尺
控制器

## Slide 27
九、系統發展規劃--高速公路
⊙佈設規劃方式：
1.先於二交流道間設置偵測站
2.於容量變化大之山區佈設較多偵測站
3.利用現有光纖管線傳輸
4.中長期擴充站數以建立完整收訊網
5.配合各區交控計畫佈設

## Slide 28: ⊙系統功能：
  1.控制器收集自偵測感應器之訊號，按預設之時段計算點速率及統計車流量，並同時收集佔量資料，存於記憶體中。
  2.每隔一定時間（可預設為5分鐘，15分鐘….）將平均車速、流量、佔量等資訊傳輸至管理中心之電腦資料庫。
  3.若偵測資料以光纖傳輸，可考慮由交控中心處理原始訊號，則控制器不需具備上項之處理與儲存功能，而由控制中心電腦集中處理。但此方式較浪費傳輸設備之設備容量頻寬。
  4.高速公路於光纖分接點所不能及或光纖容量不足之地點可以類似快速公路之無線傳輸處理方式進行。
自動化交通資料蒐集站除偵測系統外，並需設置控制器職司偵測感應訊號處理、儲存、收送等運作。控制器為本系統佈設於偵測站之關鍵設施，但由於不同道路交通特性不同，控制器所須達成的目的也不同，設置於高速公路控制器應具有下列功能：
本規劃之交通資料蒐集站所收集之資料以動態資訊為主，主要提供旅行者及時路況資料。然傳統道路鋪面管理、交通工程、道路規劃、交通設計等需要之交通量、速率等資料，也可藉由本蒐集站累積之資料儲存於資料庫中下載統計分析取得。本規劃未來之系統發展中，亦應將此功能需求一併納入。

## Slide 29: 短期高速公路中部路段偵測站佈設位置
短期高速公路南部路段偵測站佈設位置

## Slide 30: 高速公路中長期路段偵測站增設數量

## Slide 31
九、系統發展規劃--快速公路
⊙佈設規劃方式：
1.先於上下匝道間設置偵測站
2.於易壅塞路段優先增點佈設
3.以行動或數據網路傳輸
4.車速變化大時才主動將交通資料傳送
5.分年逐漸擴充站數以增加完整性

## Slide 32: ⊙系統功能：
我國快速道路系統大都沒有預留通訊傳輸線路，因此自動化交通資料蒐集站規劃使用無線電傳輸交通特性資料。但快速道路大多為高架形式，故偵測系統之使用應避免易受金屬產生干擾電磁場者為原則。同時為免影響硬體結構及鋼材之破壞與侵蝕，不宜使用佈設於鋪面下之偵測器，以維持鋪面結構之穩定。
快速公路所使用之控制器則應具有下列功能：
1.控制器收集自偵測感應器之訊號，按預設之時段計算平均點速率及統計車流量，
並同時收集佔量等資料，存於控制器記憶體中。
2.每達一定時段（可預設為5分鐘，15分鐘….等）將平均車速與前一時段之平均車
速進行比對，若不在同一預設服務等級範圍內，即表示車速已產生較大變化，而
足以提供旅行者警訊時，應即時傳輸此種資訊至管理中心之電腦資料庫，再由其
以數據廣播發佈或直接加值處理更新網站等。
3.若以上平均車速雖有變化，但仍維持於同一範圍內，表示對旅行者主觀上影響不
大，不需即時傳輸資料至管理中心，僅需將此時段內收集之資料儲存於控制器之資
料儲存器中，以後再傳回管理中心。
4.用以上之傳輸方式，僅於交通情況較大幅度變動時才連接通報處理中心。乃考慮
使用快速道路使用付費之無線網路（行動電話網或數據行動網）。以此方式傳輸可
減少通訊時間與次數，節省通訊費用。全日累積相關資料可於夜間離峰時設定自動
傳輸可更節省費用。
5.控制器需能接受管理中心所發出之指令，隨時提供其所收集之最新車速、流量等
資料，或接受管理中心之指令，將過去收集之資料傳回，並進行控制器資料庫之資
料清除、更新與相關管理功能。
6.離線（off-line）靜態交通資料應可一併收集、儲存並以適當表單列檔或列印，
由日、月、年交通量分析，提供類似前節所述之其他用途。

## Slide 33: 東西向快速公路中期設站位置

## Slide 34: 東西向快速公路長期設站位置

## Slide 35
九、系統發展規劃--省道系統
⊙佈設規劃方式：
1.選擇高速公路替代道路優先佈設
2.易壅塞路段增加偵測站
3.收集車道佔量為主
4.按擁擠程度傳輸至中心
5.以電信網路傳輸
6.分年擴充站數以增加資料完整性

## Slide 36: ⊙系統功能：
由於省道之車流組成較為複雜，車輛行進時變換車道之行為較頻繁；偵測設施之設置，應以能判別不同車種及儘量能偵測行駛車道間之車輛為原則。偵測設施以車流及車流佔量為主要偵測對象，用以判別道路之擁擠程度，並藉由鄰近設置第二組偵測器判別車流等候長度及回堵情形。
至於省道系統所使用之控制器應具下列功能：
1.偵測站配有二組偵測設施，均需能偵測車道車流佔量與流量，並據以依交通工程與車流理論推算其服務水準 〔42 , 43〕。
2.偵測站控制器除儲存偵測器之基本交通資料如流量、佔量外，並需具有整合上述資料之軟體系統功能，以備提供旅行者資料之依據。
3.每達一定時段（可預設為5分鐘，15分鐘….）將平均車速與前一時段之平均車速進行比對，若不在同一預設服務等級範圍內，即表示車速已產生較大變化，而足以提供旅行者警訊時，應即傳輸此種資訊至管理中心之電腦資料庫，再由其以數據廣播發佈或直接加值處理更新網站等。
4.若以上平均車速雖有變化，但仍維持於同一範圍內，表示對旅行者影響不大，不需即時傳輸資料至管理中心，僅將此時段內收集之資料儲存於控制器之資料儲存器中，以後再傳回管理中心。
5.用以上之傳輸方式，僅於交通情況變動時才連接通報處理中心，可減少通訊時間與次數，節省通訊費用。全日累積相關資料可於夜間離峰時設定自動傳輸可更節省費用。
6.控制器需能接受管理中心所發出之指令，隨時提供其所收集之最新車速、流量等資料，或接受管理中心之指令，將過去收集之資料傳回，並進行控制器資料庫之資料清除與更新。
7.靜態交通資料分析統計印表存檔轉檔等功能亦應一併考慮納入。

## Slide 37: 省道偵測站短期設站位置

## Slide 38: 省道偵測站中、長期設站位置

## Slide 39
◎分期發展規劃
一、第一階段---短期計畫（民國89年12月前）
  佈設於高速公路指標性地點（二交流道之間）及重要易造成壅塞地點（如三義山區路段）。城際快速道路與一般替代性省道部分則於北、中、南三區，與公路警察大隊及公路局地區工程處所提供最易於壅塞之路段進行設站偵測。公路局於南部地區設有兩個工程處，第三區工程處轄台南、高雄、屏東地區，第五區工程處轄雲林、嘉義地區。本計畫預定設於雲嘉地區之偵測站僅兩處，建議由三區工程處統籌辦理，合併稱為南區。其位置參考表8.1~表8.7所示。
  二、第二階段---中期計畫（民國91年12月前）
  補充佈設高速公路與佈設二高系統之指標性地點，且於城際快速道路與省道指標性路段地點開始佈設偵測站，並檢討補充前期易於壅塞路段之佈設，以增加資料之準確性。
  三、第三階段---長期計畫（民國94年12月前）
  高速公路之中、南部交控系統之佈建大致完成，可藉高速公路交控中心資訊的取得轉為旅行者可用之資訊，若無法藉此方式取得資訊，則需另行架設偵測站。

## Slide 40
  城際快速道路與省道部分，則朝向路段等間距普設之方式進行。許多現正進行之東西向快速道路、西濱公路等均告完成，預期此一階段佈設之偵測設施，可以提供旅行者所需之完整資料其佈設原則為：
  1.於省道經過之市鎮號誌群兩端設置偵測組；
  2.市鎮城際省道間之易擁塞路段佈設；
  3.於市鎮間城際省道代表性地點設置偵測組；
  若檢討發現前階段之設施已足以達到目的，則可考慮暫緩進行本階段之佈設。
傳統規劃---設計---發包施工之系統佈建方式進行時程非常長。現代高科技進步日新月異，常常因新型設施在設計時仍屬新穎，到施工時已又更新更好的產品上市，修改設計常常又不為原設計單位與審計單位所認同平添許多困擾，建議本系統之佈建除傳統發包方式外，配合新施行之採購法尚可考慮採取統包（BT）方式進行。在系統工程方面負責機構僅規範系統功能及特殊限制條件，由系統承包商協同系統設計公司，依最有利方式提出系統設計，經認可後進行，可節省工作時程及達到使用產品最佳化之作用。

## Slide 41
十、實施計畫
⊙權責區劃
 ․分區權責單位管轄地區整體路網
 ․分區權責單位應有維護專責人員
 ․具有資訊系統整合協調能力


## Slide 42: ◎執行單位整合
執行單位組織圖

## Slide 43: 經費概估（短期）

## Slide 44: 經費概估（中期）

## Slide 45: 經費概估（長期）

## Slide 46
十一、結論
⊙資料收集方面
 ․目前以點速率式最適
省道以偵測擁擠方式
 ․傳統流量資料可累計下載
 ․偵測設施依接受度選取

## Slide 47
⊙系統佈建方面
 ․偵測站佈建包括偵測、收集、傳輸與管理設施
 ․以光纖及無線、有線電信網路
 ․考慮主動傳輸方式
 ․加值提供旅行者資訊

## Slide 48
⊙實施計畫方面
 ․按優先佈設原則分短、中、長期
 ․擴充計畫配合中南二高
 ․高速公路與省道各分三區管理
 ․設專責機構
 ․考慮BT方式進行

## Slide 49
十一、建議
1.進一步評估測試偵測技術
2.發展偵測演算邏輯
3.長期資料庫建立架構

## Slide 50: 十二、偵測設施測試
1.選定中山高南崁交流道附近南下車道32K+850處作為設備裝置地點，附近32K+670處設有環路線圈車輛偵測器，CCTV監視攝影機則位於32K+850，路邊基地站將附掛於CCTV桿上，中心接收站則設於高速公路局北區交控中心屋頂。
2.6/14開始進行資料收集作業，由高速公路局交控中心協助進行錄影作業，並提供現有環路線圈車輛偵測器及微波偵測器之五分鐘報表資料。
3.錄影作業時間為6月15日13:00~15:00、17:30~19:30、22:00~24:00及6月17日7:00~9:00，另外於大雨時進行2小時錄影(6月17日17:00~19:00)。

## Slide 51
4.車流量以五分鐘為單位計量，並以車道一及車道二做為分析的資料。
5.磁感應偵測器測得平均車流少於錄影人工計數及環路線圈式偵測器，其與環路線圈式偵測器所得之結果較相近。
6.雨天中，磁感應流量與速度偵測結果與另兩種偵測結果差異較大。
7.尖峰時段，磁感應流量偵測結果與另兩種偵測結果差異較小。
8.偵測位置的不同確實會造成偵測結果的差異，若兩偵測器的位置更相近，則偵測結果差異將減小。
9.車道二之偵測結果差異較車道一的結果差異稍為高。

## Slide 52: 十二、偵測設施測試
偵測器可能誤判外，尚有以下幾種因素會影響偵測結果：
․偵測器裝設相對位置
․系統對時
․無線傳輸
․偵測地點
․資料儲存時段