## Slide 1: 應用 Photologging 技術 輔助公路基本資料調查之研究
期 末 簡 報
中華民國八十九年十一月二十七日

## Slide 2: 報 告 大 綱
一、研究緣起與目的
二、研究工作項目
三、系統分析
四、系統設計
五、系統功能與作業流程
六、系統實作與成本效益分析
七、結論與建議

## Slide 3: 研 究 緣 起
書面的公路基本資料，因缺乏道路實況之視覺影像資料，無法瞭解該路段之全貌、各項設施之相關位置及道路兩側土地使用情形，更無法查核該路段書面資料之正確性。
若能整合道路實況影像並配合基本資料儲存於電腦中，將有利於各項資料之查詢及修改作業，提昇公路清查基本資料之使用效率。

## Slide 4: 研 究 目 的
公路基本資料調查作業系統之建置
  應用Photologging技術，整合GPS、GIS、行車記錄器、數位相機、電腦等設備，建置一整合調查作業系統，用以輔助公路基本資料調查工作，減少公路實地踏勘次數與時間，進而提升設施清查作業效率。
公路設施基本資料庫之建置
  運用GIS將公路基本設施之屬性資料與空間資料加以整合，並配合調查之道路實況視覺影像，使各項資料之查詢、展示更具親和力，提高使用管理效率。

## Slide 5: 研究工作項目
一、回顧國內外影像實錄相關技術之發展與應用
二、需求分析
    界定Photologging技術可涵括之公路基本資料調查項目
三、確立系統規格
四、系統設計與實作
    研發並組裝完成一可攜式之車載影像實錄設備
    設計以電子地圖為界面之公路基本資料管理系統
五、現場測試
    選擇一條公路進行試作
六、應用此技術之成本效益評估分析

## Slide 6: 研究流程
<footer>
<date/time>

## Slide 7: 系 統 需 求
  1. 提供路線別、里程別、地名別之路況影像蒐集功能
  2. 提供路線別、行政區別、里程別之設施資料調查功能
  3. 提供交通量調查點與交通量調查資料輸入功能。
  4. 提供公路局現有里程資料與系統自建里程資料。
  5.提供之設施屬性欄位應涵蓋公路局12項設施報表之
  資料項目與交控設施單元。
  6. 系統應提供調整、修正調查路線圖之功能。
  7. 提供連續影像之放映功能。
  8. 提供前述1‚2‚3項資料之查詢功能。
  9. 提供相關統計報表之產製。

## Slide 8: 系 統 架 構
影像實錄之主要子系統
  數位相機
  GPS接收儀與DGPS校正技術
  數位式行車記錄器
  車上處理電腦
  後處理工作站
  影像資料庫與資料庫伺服器

## Slide 9: 影像實錄之系統架構
<footer>
<date/time>

## Slide 10: 系 統 分 析 -- 影像擷取設備需求
相機具備內建自控模式與程序控制程式
  配合作業要求由電腦控制影像拍攝
影像處理速度能滿足系統最小拍攝時間間隔
提供適宜解析度之影像品質與充足儲存空間

## Slide 11: 數位相機最小拍攝時間間隔之決定因素
<footer>
<date/time>

## Slide 12: 系統分析 -- 影像空間資料之獲得方式
GPS接收儀與差分定位技術
  擷取影像之GPS座標值
  差分定位誤差範圍約1至5公尺
數位式行車記錄器
  線性尺度量測工具
  一般路況影像拍攝之觸發單元
  計算路線里程與各項設施之樁號里程

## Slide 13: 系統分析 -- 車上電腦暨後處理工作站
連結影像實錄系統之各項硬體設備
公路基本資料之輸入、處理、儲存設備
車上電腦規格
  CPU Card: Pentium III 650 CPU；128MB RAM
  硬碟容量20 GB，具減震功能
  13.3 “ （1024×768）LCD 螢幕
  內建光碟燒錄機，便於資料儲存或輸出。
  作業環境：可在0~50℃溫度下正常操作，並能承受3G的撞擊與1G@10-2000Hz的震動。

## Slide 14: 系 統 分 析-- 系統作業分析
調查的資料項目與內涵
  十二項設施資料項目，大致分為共同資料項目與設施特性資料項目。
路況與設施影像之拍攝作業
  一般路況影像拍攝
  特定設施影像拍攝

## Slide 15: 系統設計-- 影像擷取
連續拍攝
  設定拍攝影像間隔里程，由電腦全自動拍攝。
  適用路基路面設施與一般路況影像
手動拍攝
  使用者視道路狀況需要，以半自動方式拍攝。
  適用於彎道、陡坡等路段
人工拍攝
  以人工方式完成影像拍攝
  適用特定設施（如橋樑、隧道）之影像拍攝

## Slide 16: 影像擷取方式一: 連續拍攝運作流程
<footer>
<date/time>

## Slide 17: 影像擷取方式二: 手動拍攝運作流程
<footer>
<date/time>

## Slide 18: 系統設計-- 里程值記錄與調整
線性尺度量測里程值
  利用數位式行車記錄器沿車輛行進路線記錄行走里程值
空間尺度量測里程值
  將GPS定位點經座標轉換公式，轉為XY之平面座標，再以直線距離公式計算累積里程
透視投影原理推算相對里程
  利用透視投影之影像座標轉換公式，推估調查作業中未特別記錄里程值設施之相對里程

## Slide 19: 系 統 功 能
調查
  開新專案
  開舊專案
    新路線調查
    舊路線調查
    刪除路線
  移除專案
  關閉
查詢
  路線
  設施
  影像播放
編輯
  路線編輯
  路線分割
  路線合併
  路線匯入
  路線匯出
設備
  GPS
  數位相機
  行車紀錄器
統計報表

## Slide 20: 外業調查作業流程
<footer>
<date/time>

## Slide 21: 調查功能運作流程
<footer>
<date/time>

## Slide 22: 路線編輯運作流程
<footer>
<date/time>

## Slide 23: 編輯功能資料流程
<footer>
<date/time>

## Slide 24: 查詢功能運作流程
<footer>
<date/time>

## Slide 25: 設備搭載車

## Slide 26: 影像實錄設備 1

## Slide 27: 影像實錄設備 2

## Slide 28: 系統實作(一)
實作路線
  台二省道0K至20K之路段（關渡大橋至三芝）
實作結果：
  順逆樁路線共計拍攝779張路況影像，經壓縮後檔案大小為85MB
  比較公路現有里程牌與系統調查之路線里程，在20公里範圍內，累積誤差百分比小於1.5%
  不計設施調查時間，路況調查進度約10 KPH

## Slide 29: 系統實作（二）
Zoom:37.3km

## Slide 30: 影像實錄調查作業成本
系統設備（固定成本） $850,000
外業調查費用（20公里/天） $7,100
  車輛租金（天） 3,000
  燃料費用（8公里/公升） 100
  人員調查費用（2000元/人 * 2人） 4,000

## Slide 31: 影像實錄之效益
利用自動化影像調查技術，有效減少人工作業，提高公路基本設施的管理效率
減少外業調查實地踏勘成本
提供視覺化的影像資訊，增加決策分析能力
加強公路鋪面與交通控制設施的管理與維護
透過GIS功能提供道路實況之視覺影像資料，易於檢核公路基本資料登錄 的正確性
經由路況影像所拍攝道路兩側使用情形，提供政府單位對於道路使用有違法情事的執法依據
提供民眾在公路路線導引之重要資訊

## Slide 32: 結 論
影像實錄系統確實可做為公路基本資料調查之自動化工具
系統利用連續拍攝方式擷取路況影像，並輔以手動拍攝功能，可以完整涵蓋調查路段影像
系統提供路線分割、路線合併、路線匯出、路線匯入等編輯功能，期能整合不同單位調查的路線資料
設施影像大小、調查時間與清查設施數目多寡有關。若不計設施調查時間，調查速度約10kph，每公里調查成本約350元。

## Slide 33: 建 議
採用較大馬力、避震效果較佳之設備搭載車輛，減少系統受外界環境的影響。
影像處理時間、拍攝資料量為決定調查間隔之關鍵因素，本計畫系統連續拍攝之影像處理時間為6秒/張，，建議之最佳拍攝間隔為50公尺。
考慮利用兩部相機同步運作改善系統的運作績效。
將系統拍攝之路況影像與車輛路徑導引系統予以結合